Общество с ограниченной ответственностью «Теллус-Проект»

|  | Муниципальный контракт № 0145300016518000033-0144560-1 от 18.05.2018 Заказчик: администрация муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области |
| --- | --- |

Инв. № ПЗ.7-03.18

Изменения в генеральный план муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

Материалы по обоснованию

Том 2

Пояснительная записка

Генеральный директор				            	С.А. Васильев

Санкт-Петербург – Заклинье

2019 г.

Содержание

Список сокращений	6

Состав изменений в генеральный план	7

Введение	9

1. Общая характеристика территории планирования	9

2. Анализ современного использования и состояния территории	11

2.1. Природно-ресурсный потенциал	11

2.1.1. Климатические условия	11

2.1.2. Рельеф и геологические условия	11

2.1.3. Геологические условия и процессы	12

2.1.4. Опасные геологические процессы и явления	13

2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод	15

2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод	17

2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых	18

2.1.8. Инженерно-геологическая оценка	20

2.1.9. Бальнеологические ресурсы	21

2.1.10. Лесные ресурсы	22

2.1.11. Почвы. Растительность	23

2.1.12. Ресурсы животного мира	25

2.1.13.  Природные рекреационные ресурсы	26

2.1.14. Особо охраняемые природные территории	28

2.2. Население и трудовые ресурсы	30

2.3. Историко-культурный потенциал	31

2.3.1. Краткая историческая справка	31

2.3.2. Объекты культурного наследия	32

приказ комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2017 № 01-03/17-227	36

2.4. Современное использование территории	38

2.4.1. Распределение земель по категориям	38

2.4.2. Производственный потенциал. Сельское хозяйство	39

2.4.3. Транспортная инфраструктура	40

2.4.3.1. Внешний транспорт	40

2.4.3.2. Улично-дорожная сеть	41

2.4.3.3. Транспортное обслуживание населения	46

2.4.4. Инженерная инфраструктура	47

2.4.4.1. Газоснабжение	47

2.4.4.2. Электроснабжение	48

2.4.4.3. Водоснабжение	49

2.4.4.4. Водоотведение	50

2.4.4.5. Теплоснабжение	51

2.4.4.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь	52

2.4.5. Жилищный фонд	54

2.4.6. Социальная инфраструктура	54

2.4.6.1. Образование	54

2.4.6.2. Здравоохранение	55

2.4.6.3. Социальная защита	56

2.4.6.4. Культура	56

2.4.6.5. Физкультура и спорт	57

2.4.6.6. Молодежная политика	58

2.4.7. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения	58

2.4.8. Туристический комплекс	60

2.4.9. Правопорядок и безопасность	61

2.5. Анализ бюджета поселения	61

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории	62

2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	62

2.6.2. Санитарно-защитные зоны	64

2.6.3. Санитарные разрывы	67

2.6.4. Охранные зоны	68

2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	71

2.6.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	72

2.6.7. Зоны затопления и подтопления	73

2.6.8. Зона минимальных расстояний до магистрального трубопровода	74

2.6.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации	75

2.7. Состояние окружающей среды	75

2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы	75

2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод	76

2.7.3. Источники загрязнения почв и подземных вод	76

2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду	77

2.7.5. Санитарная очистка территории	77

2.7.6. Общая оценка экологической обстановки	77

2.8. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	78

2.8.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	79

2.8.2. Чрезвычайные ситуации природного характера	85

2.9. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	88

2.10. Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям ГО и ЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент подготовки изменений в генеральный план	91

2.11. Защита населения и территорий, и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	92

2.11.1. Мероприятия по защите от ЧС природного характера	92

2.11.2. Мероприятия по защите от ЧС техногенного характера	93

2.11.2.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	94

2.11.2.2. Источники водоснабжения, водоотведения и требования к ним	96

2.11.2.3. Требования по системам телефонизации, радиовещания и телевидения	96

2.11.3. Оповещение населения и управление гражданской обороны	97

2.11.4. Наличие организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне	98

2.11.5. Светомаскировка	98

3. Анализ ранее разработанной градостроительной документации	99

4. Сведения о видах, назначении и наименовании для размещения на территории поселения объектов федерального значения	99

5. Сведения о видах, назначении и наименовании для размещения на территории поселения объектов регионального значения	99

6. Сведения о видах, назначении и наименовании для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района	101

7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения	103

7.1. Развитие производственного потенциала. Малый и средний бизнес	103

7.2. Развитие сельского хозяйства	104

8. Прогноз демографического развития	104

9. Этапы территориального планирования и реализация генерального плана	106

10. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	107

10.1. Функциональное зонирование	107

10.2. Размещение объектов местного значения поселения	109

10.2.1. Развитие жилищного строительства	109

10.2.2. Размещение объектов транспортной инфраструктуры	110

10.2.3. Размещение объектов инженерной инфраструктуры	111

10.2.3.1. Электроснабжение	111

10.2.3.2. Газоснабжение	114

10.2.3.3. Теплоснабжение	119

10.2.3.4. Водоснабжение	121

10.2.3.5. Водоотведение. Дождевая канализация	123

10.2.4. Размещение объектов здравоохранения	125

10.2.5. Размещение объектов социальной защиты	126

10.2.6. Размещение объектов образования	126

10.2.7. Размещение объектов физической культуры и спорта	127

10.2.8. Размещение объектов культуры	128

10.2.9. Размещение объектов молодежной политики	129

10.2.10. Размещение объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания	129

10.2.11. Размещение объектов по санитарной очистке территории	130

10.2.12. Размещение объектов пожарной безопасности	131

10.2.13. Охрана объектов культурного наследия	132

11. Охрана окружающей среды	133

11.1. Охрана воздушного бассейна	133

11.2. Охрана поверхностных вод	134

11.3. Охрана подземных вод и почв	134

11.4. Влияние планируемых объектов на окружающую среду	135

12. Предложения по изменению границ земель различных категорий.	135

12.1. Земли населенных пунктов	135

12.2. Земли лесного фонда	136

12.2.1. Перевод земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	136

12.3. Земли особо охраняемых территорий и объектов	137

12.3.1.	Перевод земель особо охраняемых территорий и объектов в земли населенных пунктов	137

12.4. Земли сельскохозяйственного назначения	137

12.4.1.	Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов	137

13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории поселения	139

14. Основные технико-экономические показатели	140

Список сокращений

АО – акционерное общество

ВК – водный комплекс

ВЛ – воздушные линии электропередачи

ВОС – водопроводные очистные сооружения

ГУ – государственное учреждение

ГСМ - горюче-смазочные материалы

СУГ - сжиженный углеводородный газ

ГВС – газовоздушная смесь

ГРП – газорегуляторный пункт

д. – дом

ед. - единиц

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗСО – зона санитарной охраны

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационное очистное сооружение

ЛОГКУ – Ленинградское областное государственное казенное учреждение

ЛЭП – линия электропередачи

ОАО – открытое акционерное общество

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООПТ – особо охраняемые природные территории

ПДК – предельно допустимая концентрация

пер. - переулок

пр. - проспект

ПС – подстанция электрическая

р. - река

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СТ – садоводческое товарищество

ТКО – твёрдые коммунальные отходы

ул. - улица

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

чел. - человек

Категория, род (вид) населённого пункта:

г. –  город

д. –  деревня

корд. - кордон

п. –  посёлок

п. ст. – посёлок при железнодорожной станции

Официальное наименование муниципального образования – «Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области» (далее – Заклинское сельское поселение), закреплено Уставом Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

Сокращенное наименование муниципального образования – Заклинское сельское поселение (в соответствии с Уставом и областным законом от 28.09.2004 № 65-оз «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

# Состав изменений в генеральный план

| № п/п | Наименование документа | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменения в генеральный план муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Положение о территориальном планировании | - | ПЗ.7-01.18 |
| 2. | Карта функциональных зон | 1:25 000 | ГП.7-01.18 |
| 2.1 | Карта функциональных зон Фрагменты 1-4 (д. Заклинье, д. Каменка, д. Подгородье, д. Смёшино, д. Турово) | 1:5 000 | ГП.7-1.1.18 |
| 3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25 000 | ГП.7-02.18 |
| 3.1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагменты 1-5 (д. Большие Изори, д. Горушка, д. Жеребуд, д. Заклинье, д. Нелаи, д. Смёшино, п. ст. Смычково, д. Турово) | 1:5 000 | ГП.7-03.18 |
| 3.2. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагменты 6-16 (д. Берег, д. Бетково, д. Выбор, д. Вычелобок, д. Замошье, д. Запишенье, д. Заполье, д. Заполье, д. Келло, д. Костково, д. Мерёво, д. Павшино, д. Подгородье, д. Путятино, д. Сырец) | 1:5 000 | ГП.7-04.18 |
| 3.3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагменты 17-25 (д. Заплотье, д. Затуленье, д. Калищи, д. Каменка, д. Колодно, д. Крюково, д. Онежицы, д. Раковно, д. Слапи) | 1:5 000 | ГП.7-05.18 |
| 4. | Карта границ населенных пунктов входящих в состав поселения | 1:25 000 | ГП.7-06.18 |
| 5. | Приложения: Сведения о границах населенных пунктов | - | - |
| Изменения в генеральный план муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области Материалы по обоснованию |
| 1. | Том 1. Исходные данные | - | ПЗ.7-02.18 |
| 2. | Том 2. Пояснительная записка | - | ПЗ.7-03.18 |
| 3. | Ситуационная карта. Карта границ поселения | 1:50 000 | ГП.7-07.18 |
| 4. | Карта использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:25 000 | ГП.7-08.18 |
| 4.1. | Карта использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории. Фрагменты 1-5 (д. Большие Изори, д. Горушка, д. Жеребуд, д. Заклинье, д. Нелаи, д. Смёшино, п. ст. Смычково, д. Турово) | 1:5 000 | ГП.7-09.18 |
| 4.2. | Карта использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории. Фрагменты 6-16 (д. Берег, д. Бетково, д. Выбор, д. Вычелобок, д. Замошье, д. Запишенье, д. Заполье, д. Заполье, д. Келло, д. Костково, д. Мерёво, д. Павшино, д. Подгородье, д. Путятино, д. Сырец) | 1:5 000 | ГП.7-10.18 |
| 4.3. | Карта использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории. Фрагменты 17-25 (д. Заплотье, д. Затуленье, д. Калищи, д. Каменка, д. Колодно, д. Крюково, д. Онежицы, д. Раковно, д. Слапи) | 1:5 000 | ГП.7-11.18 |
| 5. | Карта границ земель различных категорий | 1:25 000 | ГП.7-12.18 |
| 6. | Карта планируемых границ земель различных категорий | 1:25 000 | ГП.7-13.18 |
| 7. | Карта оценки территории по фактору риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 | ГП.7-14.18 |
| 8. | Карта защиты территории от опасных природных и техногенных воздействий | 1:25 000 | ГП.7-15.18 |
| 9. | Карта размещения пожарных депо | 1:50 000 | ГП.7-16.18 |
| 10. | Карта объектов культурного наследия (ДСП) | 1:25 000 | ГП.7-17.18 |

Введение

Генеральный план муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области применительно к части территории утвержден решением совета депутатов Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области от 27.08.2014 № 202 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области».

Проект изменений в генеральный план муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области выполнен по заданию администрации  муниципального образования Лужский муниципального района Ленинградской области (Заказчик) на основании муниципального контракта от 18.05.2018 № 0145300016518000033-0144560-1 применительно ко всей территории Заклинского сельского поселения за исключением п. Дом отдыха «Луга» и корд. Клокино.

Современное использование территории поселения приведено на 01.01.2018  в соответствии с представленной информацией администрациями Заклинского сельского поселения, Лужского муниципального района, органов исполнительной власти Ленинградской области.

Проект изменений в генеральный план выполнен в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, с учетом документов территориального планирования:

- схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460);

- схема территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области (утверждена решением совета депутатов Лужского муниципального района от 13.11.2012 № 347.

Проект изменений в генеральный план выполнен на основе результатов инженерных изысканий, выполненных в соответствии с техническими требованиями действующих нормативных документов:

на топографической основе (открытая цифровая модель местности) масштаба 1:25 000 для поселения в целом, для территорий населённых пунктов – на топографических основе масштаба  1:2000.

Проект изменений в генеральный план выполнен с использованием геоинформационных технологий, в электронной версии геоинформационная система  ArcGIS.

Указания в проекте на существующие и планируемые объекты капитального строительства федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района не являются мероприятиями территориального планирования Заклинского сельского поселения, не утверждаются в составе настоящего проекта и приводятся для обеспечения его информационной целостности.

1. Общая характеристика территории планирования

Заклинское сельское поселение расположено в южной части Лужского муниципального района и граничит:

на западе – с Лужским городским поселением Лужского муниципального района;

на севере – с Толмачёвским городским поселением и Торковичским сельским поселением Лужского муниципального района;

на востоке – с Оредежским сельским поселением Лужского муниципального района и Новгородской областью;

на юге – с Дзержинским сельским поселением Лужского муниципального района.

В соответствии с законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» в состав Заклинского сельского поселения входят 34 населенных пункта (таблица 1.1).

Таблица 1.1. Населенные пункты Заклинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Численность постоянного населения на 01.01.2019, чел. |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | д. Берег | 20 |
| 2. | д. Бетково | 25 |
| 3. | д. Большие Изори | 14 |
| 4. | д. Выбор | 10 |
| 5. | д. Вычелобок | 62 |
| 6. | д. Горушка | 11 |
| 7. | п. Дом отдыха «Луга»3 | 83 |
| 8. | д. Жеребуд | 27 |
| 9. | д. Заклинье | 2799 |
| 10. | д. Замошье | 8 |
| 11. | д. Запишенье | 10 |
| 12. | д. Заплотье | 16 |
| 13. | д. Заполье1 | 12 |
| 14. | д. Заполье2 | 15 |
| 15. | д. Затуленье | 38 |
| 16. | д. Калищи | 17 |
| 17. | д. Каменка | 607 |
| 18. | д. Келло | 12 |
| 19. | корд. Клокино3 | 3 |
| 20. | д. Колодно | 32 |
| 21. | д. Костково | 3 |
| 22. | д. Крюково | 17 |
| 23. | д. Мерёво | 111 |
| 24. | д. Нелаи | 86 |
| 25. | д. Онежицы | 2 |
| 26. | д. Павшино | 0 |
| 27. | д. Подгородье | 70 |
| 28. | д. Путятино | 1 |
| 29. | д. Раковно | 77 |
| 30. | д. Слапи | 274 |
| 31. | д. Смёшино | 65 |
| 32. | п. ст. Смычково | 1 |
| 33. | д. Сырец | 57 |
| 34. | д. Турово | 233 |
|  | Всего: | 4818 |

Примечания:  Географические координаты 58º  41′ С.Ш., 29º 59′ В.Д.

2 Географические координаты 58º  47′ С.Ш., 30º 07′ В.Д.

3 Корд. Клокино и п. Дом отдыха «Луга» не входят в границы изменений в генеральный план

Численность постоянного населения Заклинского сельского поселения на 01.01.2019 составила – 4818 чел. Расстояние от административного центра Заклинского сельского поселения  д. Заклинье  до административного центра Лужского муниципального района - 8 км, до  Санкт-Петербурга – 155 км.

По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения.

На территории Заклинского сельского поселения частично расположена существующая особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения - государственный природный комплексный заказник «Шалово-Перечицкий».

2. Анализ современного использования и состояния территории

2.1. Природно-ресурсный потенциал

2.1.1. Климатические условия

В соответствии с климатическим районированием Российской Федерации территория Заклинского сельского поселения, находятся в умеренном климатическим поясе с умеренно-континентальным климатом и характеризуется умеренно холодной зимой с оттепелями и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Николаевское +4 °C.  Среднемесячная температура января, самого холодного месяца -8,3 °C, июля, самого жаркого месяца +17 °C.

Абсолютный минимум температуры отмечен на уровне -40 °C, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +35 °С.

Устойчивый снежный покров ложится в среднем в конце ноября и сохраняется в среднем до первой декады  апреля, высота снежного покрова в среднем составляет 33 см, глубина промерзания почвы достигает 140 см.

Устойчивые морозы сохраняются около 4 месяцев.

Полное оттаивание почв происходит в среднем во второй декаде апреля.

Территория Заклинского сельского поселения расположена в зоне избыточного увлажнения. Среднемесячное количество осадков составляет 56-63 мм. Наибольшее количество осадков приходится на август–сентябрь (67–87 мм). Среднегодовое количество осадков около 680 мм.

Среднегодовое значение влажности составляет 80–81 %.

Годовой ветровой режим характеризуется преобладанием ветров юго-западного и западного направлений. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,1-3,5 м/с. Максимальная средняя месячная скорость ветра отмечается в ноябре - декабре (3,5-4,0 м/с). Максимальные скорости ветра в эти месяцы могут достигать 20 м/с, а порывы – 34 м/с.

Преобладающими направлениями ветра в среднем за год являются юго-западное, южное и юго-восточное. В холодное время года повторяемость этих направлений ветра также максимальна, в тёплое время года преобладают ветры юго-западного, западного и северо-западного направлений

Согласно классификации Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова населённые пункты Заклинского сельского поселения находятся на территории, которая характеризуется низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), что создаёт благоприятные условия для рассеивания выбросов в атмосферу.

Климатические условия благоприятны для проживания на территории поселения, организации хозяйственной и экономической деятельности.

2.1.2. Рельеф и геологические условия

Рельеф

Заклинское сельское поселение расположено в Северо-Западной части Русской платформы, в пределах восточной части Главного девонского поля. Территория в границах поселения имеет равнинный рельеф, характерный для плоских и волнистых моренных равнин.

Холмисто-равнинный рельеф местности возник около 25 тысяч лет назад в период последнего валдайского оледенения и сформировался в результате аккумулятивной деятельности ледника. Абсолютные отметки поверхности плавно снижаются в пойме реки Луга и  реки Оредеж.

Вся территория поселения находится в зоне холмисто-котловинного и грядово-ложбинного типа рельефа – Лужский ландшафт – аккумулятивная террасированная озерно-ледниковая равнина: рельеф равнинно-холмистый с абсолютными отметками от 80 м на водораздельной части до 38 м – вдоль р. Луга. Дренаж интенсивный на склонах и слабый в ложбинах, увлажнение – от нормального (атмосферного) на возвышенных участках до постоянно-избыточного (поверхностно-сточного, грунтового и грунтового напорного) на пониженных участках. Значительную часть территории занимают заболоченные площади – болота здесь верховые, сфагновые, преимущественно грядово-мочажинные.

2.1.3. Геологические условия и процессы

В геологическом строении территории Заклинского сельского поселения принимают участие дочетвертичные образования (девонские отложения), четвертичные и современные отложения. Коренные породы осадочного чехла, имеющие практическое значение для города и окрестностей, представлены отложениями верхнего отдела ордовикской системы, и средним-верхним отделами девонской системы, которые лежат на размытой поверхности более древних палеозойских толщ. Хотя верхнеордовикские отложения, представленные везенбергским горизонтом, не участвуют в строении территории как инженерно-геологический элемент, и не будут служить основанием под фундаменты строений, они представляют интерес как водоносный горизонт. Литологический состав горизонта - известняки, часто доломитизированные и доломиты тонко- и скрытокристаллические, сильно выщелоченные, кавернозные,  химически чистые.

Дочетвертичные образования

Территория Заклинского сельского поселения находится в северо-западной части Главного девонского поля. В его пределах распространены главным образом терригенные отложения (песчаные с прослоями глины) среднего девона и ограниченно на юго-восток – карбонатные (известняки и доломиты) верхнего отдела системы.

Отложения девонской системы представлены лужским горизонтом среднего отдела и подснетогорскими слоями верхнего отдела. Объединение верхнедевонских подснетогорских слоев и среднедевонских лужских обусловлено сходными литологическими особенностями, свойственными однотипной красноцветной толще песчано-глинистых пород. Подснетогорско-лужские слои сложены красноцветными песками, песчаниками, реже алевролитами. Пески уплотненные, с примесью глинистого материала, как правило, держат вертикальные стенки. Песчаники слабосцементированные, глинистые, изредка с карбонатным цементом. И пески и песчаники мелко- и тонкозернистые с прослоями и линзами глин, мощностью от 1 до 3 м. Физико-химические свойства следующие: удельный вес колеблется в пределах 2,65-2,70 г/см3, объемный вес уплотненного песка 1,55-1,75 г/см3, расчетное сопротивление для песков среднего девона могут быть приняты 3-5 кг/см2. Слабосцементированные песчаники являются средними породами по степени крепости.

Четвертичные образования

Девонские отложения подстилают четвертичные отложения лужской стадии валдайского надгоризонта.

На территории поселения самое широкое площадное развитие имеют ледниковые образования осташковского горизонта.

Озерно-ледниковые отложения (lgIIIos) по генезису разделяются на отложения внутриледниковых озер и приледниковых бассейнов.

Отложения внутриледниковых озер слагают камовые массивы. Отложения мощностью в среднем 20 м залегают на валунных суглинках и представлены мелкозернистыми песками, содержащими местами линзы крупнозернистого песка.

Озерно-ледниковые пески мелко- и тонкозернистые, желтые, серовато-желтые, бурые, имеют плотное сложение, иногда слоистые. Удельный вес их изменяется от 2,62 до 2,71 г/см3, расчетное сопротивление может быть принято 1,5-2,0 кг/см2. Участки распространения этих песков относятся к участкам с устойчивым основанием. Моренные суглинки тугопластичной консистенции  имеют расчетное сопротивление 2-3 кг/см2, пластичной и мягкопластичной - 1,5 - 2,0 кг/см2, также могут считаться вполне устойчивым основанием. Однако, морена обладает свойствами пучения, особенно в зоне промерзания (нормативная глубина промерзания  суглинков и глин 1,0-1,4 м). Кроме того, при неглубоком залегании валунных суглинков возможно возникновение грунтовых вод типа «верховодки».

Отложения приледниковых бассейнов окаймляют камовые массивы, а также встречаются на сравнительно обширных площадях в долине р. Луга. Отложения залегают на ледниковых осадках осташковского горизонта, реже на дочетвертичных породах и флювиогляциальных песках.

Верхняя часть озерно-ледниковых отложений сложена мелкозернистыми буровато-желтыми и желтовато-серыми песками, реже супесями. Глины и суглинки прослеживаются в наиболее пониженных участках рельефа. Мощность их составляет 1,5-6,0 м. Характерной особенностью глин и суглинков на водоразделах является их значительная карбонатность.

Современные отложения

Современные отложения представлены насыпными грунтами и почвенно-растительным слоем (20-30 см). В левобережной части города мощность насыпных грунтов достигает 1 м. На отдельных участках территории встречаются залежи торфа различной мощности. Открытый торф имеет малый объемный вес, большую влажность и сжимаемость, обладает исключительно большой деформируемостью под нагрузками.

Болотные отложения (bIV) на территории поселения распложены неравномерно. Преобладающими являются верховые болота, реже встречаются болота переходного типа и еще реже – низинные болота. Болотные отложения представлены торфом, мощность которого колеблется в пределах 1,5-3 м. В болотах, приуроченных к котловинам внутри холмисто-грядового и камового рельефа, мощность торфа обычно составляет 0,5-1,5 м. Большей частью торфяники подстилаются валунными отложениями, реже озерно-ледниковыми породами.

Аллювиальные отложения - приурочены к руслам и поймам рек. Вдоль русел рек они прослеживаются в виде узких извилистых полос шириной от нескольких десятков метров до 1,2 км. Аллювиальные образования подстилаются преимущественно озерно-ледниковыми и ледниковыми осадками. Русловый аллювий представлен разнообразными осадками – от суглинков до валунно-галечного материала, мощностью от 0,5 до 3 м для небольших рек и до 8 м по р. Луга. В материале русловых осадков большинства рек преобладают разнозернистые пески с гравием и галькой. Супеси и суглинки характерны для русел небольших рек и ручьев на участках с замедленным течением.

Пойменные отложения представлены преимущественно неравномерно глинистыми песками с линзами торфа, супесей и глин. В составе отложений пойменных береговых валов и низкой поймы преобладает несколько более грубообломочный материал – пески с гравием и галькой. Мощность пойменного аллювия крупных рек колеблется от 5 до 9,5 м.

Озерно-аллювиальные отложения, слагающие озерно-речные равнины, развиты в Лужско-Плюсской низменности. Они окаймляют болота, озера и речные долины, заполняют межгрядовые и межозерные ложбины, залегая чаще всего на озерно-ледниковых, флювиогляциальных и ледниковых образованиях и нередко перекрываются торфяниками и аллювием. Мощность их колеблется от 1-3 до 5-7 м. Отложения представлены коричневато и зеленовато-серыми илистыми песками, супесями, суглинками и глинами, со значительным содержанием растительных остатков и темно-бурыми пятнами гидроокислов железа, иногда с тонкими прослоями черного торфа.

2.1.4. Опасные геологические процессы и явления

События геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду, считаются опасными геологическими явлениями (согласно ГОСТ Р 22.0.03-95).

Ленинградская область относится в целом к сейсмически спокойным зонам, хотя слабые сейсмические толчки могут наблюдаться.

Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории Заклинского сельского поселения обусловили отсутствие таких опасных геологических явлений и процессов как землетрясения, вулканические извержения, лавины, обвалы, сели.

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1 % обеспеченности, переувлажнения грунтов.

На территории Заклинского сельского поселения имеют место следующие опасные геологические явления и процессы:

– заболачивание – наблюдается на слабо дренируемых территориях, сложенных с преобладанием водоупорных пород в верхней толще;

– карстовые явления имеют развитие только в зоне развития карбонатных пород;

– оползни могут быть опасными на бортах карьеров только при нарушении технологии добычи полезных ископаемых: превышение крутизны борта карьера, высоты уступа;

– водная эрозия может развиваться в геоморфологических районах с пересеченным рельефом на участках с крутизной склонов от 5 до 15 и более градусов. Наиболее интенсивно идет развитие водной эрозии с образованием полностью смытых почв при отсутствии травяной и лесной растительности на склонах, сложенных породами легкого механического состава;

– речная эрозия берегов, особенно проявляется в периоды паводков, когда скорость движения потока резко увеличивается,  начинается усиленный подмыв одного берега и накопление наносов на другом, подмываются уступы поймы и нижней надпойменной террасы;

– подтопление площадок в понижениях рельефа, при условии близкого залегания уровня грунтовых вод, наличия глинистых четвертичных отложений типа валунных суглинков;

– затопление пойменных территорий паводковыми водами р. Луга и р. Оредеж. В зону затопления попадают пониженные участки рельефа в прибрежной части территории. Освоение их потребует проведения мероприятий по защите от затопления и подтопления.

Затопление пойменных территорий паводковыми водами

Реки на территории Заклинского сельского поселения принадлежат к типу равнинных, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового. В годовом ходе уровня четко выражены 4 фазы: весеннее половодье, летне-осенняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками, короткий осеннее-зимний период с некоторой повышенной водностью и зимняя межень, в некоторые теплые зимы прерываемая подъемами уровней в периоды оттепелей, чаще подъем уровней вызывается подпором от зажорных явлений.

Весеннее половодье обычно начинается в конце первой, начале второй декады апреля. Пик половодья наступает в среднем в конце апреля - начале мая.

Высота подъема весеннего половодья над меженным уровнем на малых реках составляет 1–2 метра, на относительно крупных — 2–6 метра.

Решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленинградской области от 15.05.2014 (протокол №  3) с изменениями от 13.11.2014 протокол № 7) утвержден «Реестр населенных пунктов Ленинградской области, попадающих в зону затопления (подтопления), вызванного различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами» (далее реестр).

В соответствии с реестром территория Заклинского сельского порселения не попадает  в зону риска  затопления (подтопления).

Территории опасных геологических процессов и явлений являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной подготовке территории и подлежат освоению только при отсутствии благоприятных для градостроительного освоения зон и участков.

Защиту застраиваемых территорий от оползней, карста, подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

В зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории населенных пунктов с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

Гидрогеологические характеристики и ресурсы подземных вод на территории поселения отражены по материалам Концепции развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твердых полезных ископаемых, ГУ «Агентство экономического развития Ленинградской области», Санкт-Петербург, 2003 г.

Наибольшее значение для водоснабжения населенных пунктов сельского типа имеют первые от поверхности четыре водоносных горизонта. Как правило, это горизонты, приуроченные к четвертичным отложениям.

Воды четвертичных отложений

Водоносный горизонт верхнечетвертичных озерно-ледниковых отложений включает в себя озерно-ледниковые отложения, относящиеся к Лужскому надгоризонту и приурочены к западной части территории поселения. Водовмещающие породы представлены преимущественно песками мелко-, реже среднезернистыми (до 10 м), супесями с редким гравием (около 3 м), а также глинами и суглинками (1,0-3,2 м), с линзами и прослоями песков.

Водообильность отложений неравномерная и в целом довольно низкая: дебит колодцев в среднем составляет 0,2 л/с при глубине залегания воды до 11,6 м. Дебит родников 0,001-1 л/с. Дебит скважин колеблется в широких пределах: от 0,008 л/с при понижении на 15,8 м до 1,3 л/с при понижении на 4,1 м.

Воды горизонта пресные, преимущественно гидрокарбонатные хлоридно-гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,1-0,9 г/л, преобладает 0,2-0,4 г/л.

Воды, спорадически распространенные в верхнечетвертичных верхневалдайских ледниковых отложениях. Верхневалдайские ледниковые образования занимают восточную часть территории поселения. Подземные воды приурочены к гнездам, линзам и прослоям (до 5 м) глинистого песка и песчано-гравийного материала, залегающим спорадически среди валунных глин и суглинков. Подземные воды залегают чаще на глубине 0,1-3 м. Водообильность отложений от слабоводоносных до практически безводных. Воды пресные, преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-магниевые с минерализацией 0,1-0,6 г/л. Подземные воды широко используются для водоснабжения населенных пунктов сельского типа.

Водоносный горизонт современных болотных отложений. Торфяники занимают незначительную часть территории поселения, приурочены к пониженным участкам в районе д. Жеребуд, д. Замошье, д. Мерёво, д. Каменка. Водовмещающими породами является средне- и плохо-разложившийся торф. Воды залегают на глубине от 0,0 до 1,0 м, при мощности водоносного горизонта от 0,5 до 9,6 м. Дебит скважин, вскрывших горизонт на сопредельных территориях, варьирует от 0,001 до 0,03 л/с, понижение составляет 2,2-2,0 м.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных-современных аллювиальных отложений. Приурочен к пойменным частям рек Луга и Оредеж. Водовмещающими породами являются пески от тонко- до разнозернистых, иногда гравелистые, супеси, реже суглинки с линзами песчано-гравийных отложений. Воды залегают на глубине от 0,0 до 2,8 м, при мощности водоносного горизонта от 0,5 до 9,5 м. Дебит скважин, вскрывших горизонт на сопредельных территориях, варьирует от 0,008 до 0,3 л/с, понижение составляет 0,2-0,5 м.

Водоносный горизонт современных озерных и озерно-аллювиальных отложений приурочен к пониженным частям в районе современных озер территории поселения. Водовмещающие породы – пески тонко- и мелкозернистые, супеси, реже – суглинки с прослоями гравия.

Глубина залегания водоносного горизонта 0,0 до 3,5 м, мощность от 0,2 до 16,0 м. Дебит скважин в среднем составляет 0,07 л/с при понижении 0,5 м

Водоносный горизонт верхнечетвертичных-нижневолдайских озерно-ледниковых флювиогляциальных отложений. Водовмещающие породы – пески от мелко- до крупнозернистых с линзами песчано-гравийного материала (до 5-7 м).

Глубина залегания водоносного горизонта 0,2 до 21,7 м. Дебит скважин от 0,03 до 4,2 л/с при понижениях от 4,1 до 12 м. Воды гидрокарбонатные с минерализацией 0,3 г/л.

Воды дочетвертичных отложений

Водоносный комплекс старооскольско-швентойских отложений среднего-верхнего девона распространен повсеместно. По литологическим особенностям породы могут быть разделены на две толщи: нижнюю, представленную чередование глин, глинистых алевролитов, песков и песчаников, и верхнюю, характеризующуюся преимущественным развитием песков и песчаников мелкозернистых, с подчиненными прослоями глин мощностью 9-10 м. Общая мощность вмещающих пород может достигать 200 м.

Воды преимущественно напорные, исключение составляют участки близкого залегания от поверхности водовмещающих пород. Уровень воды в выработках (скважинах и колодцах) устанавливается на глубине от 0 до 40 м, чаще на глубине 1-10 м. В понижениях рельефа – в долине рек Луга и Оредеж – скважины фонтанируют. В распределении пьезометрических уровней наблюдается общая закономерность – максимальные абсолютные отметки уровня воды (до 55 м) приурочены к водораздельным участкам рельефа в восточной части территории поселения, минимальные отметки – до 35 м приурочены к долине р. Луга и р. Оредеж на западе и севере поселения.

Водообильность пород неравномерная и обусловлена различным гранулометрическим составом, неравномерной трещиноватостью и преобладанием или отсутствием глинистых пород в разрезе. Удельный дебит скважин преобладает 0,1-1,2 л/с, коэффициент фильтрации 0,1-16,6 м/сут., чаще 2-10 м/сут. Дебит колодцев - 0,002-0,6 л/с, дебит родников - 0,01-2,2 л/с.

По химическому составу воды довольно пестрого состава, преобладают пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые умеренно жесткие. В районе д. Каменка воды гидрокарбонатно-хлоридные с минерализацией до 0,5 г/л. Наличие вод подобного типа связано с подъемом минерализованных вод из нижележащих горизонтов в зонах тектонических нарушений.

Пресные подземные воды комплекса используются для централизованного водоснабжения населенных пунктов поселения.

Заклинское сельское поселение относится к числу обеспеченных запасами пресных подземных вод для централизованного водоснабжения в настоящее время и на перспективу.

Наибольшие прогнозные ресурсы пресных вод содержатся в толще девонских отложений арукюласко-швянтойского водоносного комплекса.

##### Основные рекомендации по обеспечению населения ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и их рациональному использованию:

- ведение мониторинга подземных вод в нарушенных и естественных условиях;

-  проведение мероприятий по охране подземных вод;

- привлечение к лицензированию всех водопользователей.

2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Территория Заклинского сельского поселения расположена в области среднего течения р. Луга, несущей свои воды в Лужскую губу Финского залива. Поверхностные водные объекты на территории Заклинского сельского поселения представлены реками Луга и Оредеж, а также малыми реками, многочисленными ручьями, озерами и болотами.

Коэффициент густоты речной сети составляет в среднем 0,7 км/км2.

Крупными озерами в пределах Заклинского сельского поселения являются Меревское (также используется название Мерёвское), Поддубское и Жеребутское. В несколько рядов расположились прерывающиеся ленты узких вытянутых озёр малого размера (преимущественно от 0,5 до 2 км2), которые являются фрагментами ложбин движения ледниковых вод к р. Луга. Одни из них разъединены сухими или заболоченными торфяниками, другие весной соединяются короткими ручьями. Размеры озер небольшие: длина – 1-1,5 км, ширина не превышает 250 м. Примером такой «ленты» является последовательность из оз. Нелайское, оз. Туровское и оз. Заклинское. В целом озера на территории Заклинского сельского поселения имеют вид длинных и чрезвычайно глубоких по сравнению с их горизонтальным протяжением котловин. Эти озёра лежат в долинах, врезающихся в плато и имеющих неравномерное падение дна. В некоторых частях долин находятся глубокие и резкие понижения более или менее округлой формы. Зачастую водная толща озёр по своей мощности значительно уступает толщам иловых отложений, а берега по большей частью сухие. Соответственно крутому падению дна по бокам озера в подавляющем большинстве случаев осоковой растительности не имеется.

Озеро Меревское является проточным, своеобразным разливом между двух проток: р. Троицкая питает его из оз. Поддубское, а вытекающая широкая, но короткая (2 км) р. Переволока соединяет его с р. Луга.

Среди озёр Заклинского сельского поселения выделяется формой и большими размерами оз. Жеребутское. Длина его – 2,5 км, ширина – менее 1 км.

Глубина оз. Жеребутское, несмотря на его крупные размеры, весьма незначительна. Максимальная глубина его минерального дна равняется 11 м и уступает максимальным глубинам таких небольших по сравнению с ним озёр, как оз. Замошское (более 19,5 м) и оз. Подгородское. Дно ровное, илистое, но попадаются песчаные и галечные участки.

Река Луга протекает с юго-востока на северо-запад Лужского муниципального района. Это самая большая река в Ленинградской области: ее протяженность 353 километров. Ширина реки - 15-25 м. Река берет начало в южной части Нетыльских болот (примерно 40 км от Великого Новгорода) и впадает в Лужскую губу Финского залива. Площадь бассейна 13,2 тыс. км2. Глубина реки Луга непостоянна из-за наносов и изменчивости ложа, скорость течения в среднем 0,15-0,25 м/с. Со дна реки бьет много холодных ключей. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в начале декабря, вскрывается в начале апреля. Река судоходна на отдельных участках (173 км). По берегам - хвойные и смешанные леса, в районе селений - поля.

В верхнем течении река Луга протекает в низких, порой заболоченных берегах. Для среднего и нижнего течения характерен холмисто-равнинный рельеф. Наиболее крупные притоки реки Луга в пределах Лужского муниципального района: Оредеж (192 км), Саба (90 км), Ящера (78 км), Кемка (29 км). На реке Луга находится Кингисеппская ГЭС, которая не действует уже более 35 лет.

Долина реки Луга в границах поселения имеет ширину от 200 до 500 м, склоны долины высотой до 6 м. Пойма шириной от 20-30 до 350 м преимущественно двухсторонняя, на отдельных участках переходящая с одного берега на другой, низкая, затапливаемая почти ежегодно в период прохождения половодья. Русло реки извилистое, шириной от 28 до 40 м, глубиной 1,6-3,0 м, скоростью течения в межень 0,1 м/с. Берега русла высотой 0,5-3,0 м, на отдельных участках крутые обрывистые, дно песчаное.

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Средний расход в 60 км от устья 93 м³/с. Замерзает в начале декабря, вскрывается в начале апреля.

Река Оредеж – правый приток р. Луга, длина 192 км,  ширина русла 25-30 м, глубина 1,5-2 м. Река равнинного типа, для которой характерно смешанное питание с преобладанием снегового и подземного. В нижнем течении р. Оредеж широко разливается плёсами, выраженными в виде цепочки озёровидных понижений в доледниковой долине реки, эти озёра соединены протоками. Река в низовьях течёт в каньоне с широкой поймой и высоким коренным берегом. Дно р. Оредеж в основном песчаное.

В годовом ходе уровня воды чётко выражены 4 фазы: весеннее половодье, летняя межень, летне-осенний паводочный период и зимняя межень. Летняя межень и зимние уровни весьма устойчивы. Максимальные расходы дождевых паводков уступают по своей величине максимальным расходам весеннего половодья. Общая продолжительность весеннего половодья 35-70 дней. В зону затопления попадают прибрежные пониженные территории. Во время половодья мелкие старицы и озерки в месте слияния р. Луга и р. Оредеж являются нерестилищами для многих видов рыб.

Лёдостав устанавливается обычно во второй половине декабря. Толщина льда в среднем к концу зимы составляет 0,5-0,8 м и более, продолжительность периода ледостава в среднем составляект 139 дней.

Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Лужского муниципального района, для личных и бытовых нужд утверждены постановлением главы администрации Лужского муниципального района от 10.08.2007 № 526.

Таблица 2.1.6.1. Водные объекты на территории Заклинского сельского поселения

| № п/п | Водный объект | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р. Луга | 200 | 50 | 353 |
|  | р. Оредеж | 200 | 50 | 192 |
|  | оз. Поддубское | 50 | 50 | - |
|  | оз. Меревское | 50 | 50 | - |
|  | оз. Жеребутское | 50 | 50 | - |
|  | Ручьи без названия длиной менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
|  | Пруды, озера без названия, с акваторией менее 0,5 км2 | - | - | 20 |

2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых

На территории Заклинского сельского поселения расположены месторождения торфа и песка (таблица 2.1.7.1).

Таблица 2.1.7.1. Перечень месторождений, учитываемых территориальным балансом

| № п/п | Вид полезного ископаемого | Название месторождения | Площадь месторождения, га | Запасы, тыс. т. | Категория запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | торф | Оборона Страны | 35 | 106 | С1 |
| 2. | торф | Жеребутское | 1 184 | 5 192 | С1 |
| 3. | торф | Коростынское | 24 | 66 | С1 |
| 4. | торф | Треста | 12 | 37 | С1 |
| 5. | торф | Каменское | 29 | 67 | С1 |
| 6. |  |  |  | 8 | забалансовые |
| 7. | пески | Мерёво | 141 | 6 (млн. м3) | Р1 |

Большинство месторождений торфа Заклинского сельского поселения отнесено к категории запасов С1. К категории C1 относятся запасы разведанных месторождений сложного геологического строения, а также слабо разведанные запасы полезных ископаемых на новых площадях или на площадях, непосредственно прилегающих к детально разведанным участкам месторождений.

Часть месторождения «Каменское» на территории Заклинского сельского поселения отнесено к забалансовым, роль таких запасов в экономической составляющей минерально-сырьевого потенциала ограничена рамками традиционного использования в сельском хозяйстве и в незначительном объеме в качестве топлива.

Торф – уникальное природное образование, представленное многокомпонентными органическими соединениями. Он может использоваться в сельском хозяйстве (для производства разнообразных удобрений, питательных смесей, кормовых добавок), в теплоэнергетике, для химической переработки в производстве сорбентов, активированных углей, торфяного кокса, торфяного воска, теплоизоляционных материалов и др.

Запасы месторождения «Мерёво» категории Р1 Прогнозные ресурсы данной категории отражают возможность прироста запасов за счёт расширения площадей распространения тел полезных ископаемых за контуром подсчёта запасов по категории С2 или обнаружения новых тел полезных ископаемых на разведанных, разведуемых, а также выявленных при поисково-оценочных работах месторождениях. Оценка ресурсов основывается на результатах геологических, геофизических и геохимических исследований площадей возможного распространения полезных ископаемых, а также на геологической экстраполяции имеющихся данных о форме и строении рудных тел, минеральном составе и качестве (концентрации полезных компонентов) руды, структурных особенностях, литологических и стратиграфических предпосылках, определяющих площади и глубины распространения полезного ископаемого, представляющего промышленный интерес. На данном месторождение осуществляется изучение, разведка и добыча строительных песков.

Согласна сведений комитета по природным ресурсам Ленинградской области в границах изменений в генеральный план действует одна лицензии на пользование недрами:

наименование пользователя недр – ООО «Раббит»;

целевое назначение пользования недрами и виды работ – геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения комплекса по разведения кроликов;

дата присвоения Государственного регистрационного номера – 19.09.2016;

Государственный регистрационный номер лицензии – ЛОД 47416 ВН;

дата окончания срока действия лицензии – 05.09.2021;

статус отвода – геологический отвод;

наименование уполномоченного органа управления фондом недр – комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53.

2.1.8. Инженерно-геологическая оценка

Исходя из рельефа, гидрогеологических, условий, развития физико-геологических процессов, физико-механических свойств грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений на территории поселения выделяются:

территории благоприятные для строительства;

территории ограниченно благоприятные для строительства;

территории неблагоприятные для строительства;

территории с особыми условиями недропользования.

Районирование носит обобщенный характер, так как в дальнейшем при проектировании и строительстве должны проводиться детальные инженерно - геологические изыскания.

Оценка дана для жилищного и общественного строительства. Использование ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий допускается после проведения мероприятий по инженерной подготовке, при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Благоприятными условиями для строительства характеризуется территории, где уклоны поверхности не превышают 10 %, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0 м от поверхности.

К ограниченно благоприятным для строительства относятся территории:

с уклонами поверхности 10-20 % и подверженные современным физико-геологическим процессам. При необходимости использования следует предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории (выравнивание склонов, террасирование, засыпка, вертикальная планировка);

с близким залеганием подземных вод - большая часть территории поселения. Подземные воды залегают на глубине от 1 до 2 м. С поверхности территория сложена в большей степени озерно-ледниковыми отложениями, представленными песками от пылеватых до гравелистых, гравийно- галечниковыми грунтами, подстилаемыми ледниковыми суглинками и супесями. К факторам, осложняющим освоение территории под строительство, относятся: заболоченность, пучинистость грунтов, коррозионные свойства грунтов и грунтовых вод, высокое положение грунтовых вод. При строительстве необходимо предусмотреть специальные мероприятия:

- по отводу поверхностных вод от котлованов;

- по креплению стенок котлованов в песках;

- по защите свинцовых и алюминиевых конструкций от коррозионной активности грунтов;

- по защите заглубленных частей сооружений от проникновения грунтовых вод;

- предупреждающие возможность неравномерной осадки фундаментов при залегании их на различных по сжимаемости грунтах;

- учесть морозную пучинистость грунтов при нормативной глубине сезонного промерзания:

для суглинков – 116 см;

для супесей – 141 см;

для песков крупных и гравелистых – 151 см;

для гравийных и галечниковых грунтов – 171 см.

К не благоприятным для строительства территориям относятся:

заболоченные - массивы верховых, переходных и низинных болот;

долины рек (поймы и низкие надпойменные террасы) в связи с возможным затоплением при половодьях и паводках.

К территориям с особыми условиями недропользования относятся площади залегания полезных ископаемых.

# 2.1.9. Бальнеологические ресурсы

Благодаря наличию залежей лечебных грязей, а также климатических условий, благоприятных для лечения и живописных ландшафтов, Институт «Курортпроект» отнес лечебную местность вокруг озера Нелайское к курортам местного значения.

Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 168 установлены границы и режима округа санитарной охраны месторождения минеральных вод и лечебных грязей в Лужском районе Ленинградской области.

Институт «Курортпроект» в проекте «Округ санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей Лужского куста здравниц Ленинградской области» (Москва, 1991 год) установил округ санитарной охраны курорта: охраны природных лечебных факторов от порчи, загрязнения, преждевременного истощения; создания должного санитарного состояния всей лечебной местности; обеспечения необходимых условий для развития лечебно-оздоровительных учреждений на этой территории. В пределах округа санитарной охраны запрещаются всякие работы, загрязняющие почву, воду, воздух, наносящие ущерб лесным насаждениям, отрицательно являющие на природные лечебные средства и санитарное состояние курорта.

Ввиду значительной удаленности природных лечебных средств друг от друга (расстояние между месторождениями минеральных вод и лечебных грязей составляет около 10 км), высокой степени природной защищенности месторождений (гдовский горизонт минеральных вод надежно защищен мощным водоупором, а месторождение грязей отнесено к условно защищенному типу), характера рельефа и направленности поверхностного и грунтового стоков.  Институт «Курортпроект» разработал проект округа санитарной охраны в составе 2 локальных участков: к югу от г. Луга - для охраны артезианских скважин гидротермальных вод и существующих здравниц; на территории Заклинского сельского поселения - для охраны озера Нелайское с месторождением сапропелевых грязей.

Каждый участок подразделяется в свою очередь на 3 зоны санитарной охраны с определенным режимом хозяйствования.

I зона санитарной охраны (строгого режима). Назначение - устранение возможностей загрязнения подземных вод непосредственно через водозаборные сооружения и охрана месторождения лечебных грязей от различных видов загрязнения. Границы - зона охватывает территорию, примыкающую к устью скважин минеральных вод (до 35 м); граница I зоны от грязевой залежи совпадает со 100 м прибрежной полосой.

II зона санитарной охраны (зона ограничений). Назначение - защита минеральных вод и лечебных грязей от загрязнения, поступающего с поверхностными и грунтовыми стоками с водосборной площади. Границы - зона охватывает большую часть территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к местам выхода на поверхность минеральных вод, и основную водосборную площадь озера Нелайское (область питания подземных вод, гидравлически связанных с поверхностными водами озера).

III зона санитарной охраны (зона наблюдений). Назначение - ликвидация загрязнений всей лечебной местности. Границы - зона охватывает всю область питания и формирования гидроминеральных ресурсов и месторождения лечебных грязей, лесные насаждения для охраны всего комплекса лечебной местности. Границы третьей зоны совпадают с границами округа санитарной охраны курорта.

Границы и режим округа санитарной охраны утверждены Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 168 «Об установлении границы и режима округа санитарной охраны месторождения минеральных вод и лечебных грязей в Лужском районе Ленинградской области».

Выводы:

1. В Заклинском сельском поселение расположено месторождение лечебных сапропелевых грязей оз. Нелайское с балансовыми запасами по категории А+В+С1 - 700 тыс. м3.

2. В связи с наличием природных залежей лечебных грязей, а также климатических условий, благоприятных для лечения и живописных ландшафтов, часть территории поселения отнесена к курортам местного значения.

3. В настоящее время лечебные сапропели не используются из-за отсутствия лечебных учреждений.

4. На базе разведанных месторождений возможна организация грязелечебницы на 40 кушеток с эксплуатацией в течение длительного времени.

2.1.10. Лесные ресурсы

На территории Заклинского сельского поселения управление использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов осуществляет Лужское лесничество.

Кроме того, на территории поселения расположено несколько лесных кварталов Государственного областного казенного учреждения «Шимское лесничество» Новогородской области.

Лесохозяйственный регламент Лужского лесничества Ленинградской области разработан филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» в 2018 году.

Общая площадь территории Лужского лесничества составляет 367,254 тыс. га.

Территория Лужского лесничества относится к таежной лесорастительной зоне, Балтийско-Белозерскому лесному району Российской Федерации.

На территории Заклинского сельского поселения расположены лесные кварталы двух участковых лесничеств Лужского лесничества: Лужское, Жельцевское.

Схема с нумерацией лесных кварталов представлена на карте использования территории в составе материалов по обоснованию генерального плана. По целевому назначению леса на территории поселения относятся к эксплуатационным и защитным лесам.

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны;

в.1) лесопарковые зоны;

г) городские леса;

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса;

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

г) леса, имеющие научное или историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;

е) лесные плодовые насаждения;

ж) ленточные боры;

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

и) нерестоохранные полосы лесов.
На территории Заклинского сельского поселения к защитным лесам относятся:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- ценные леса:

запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

нерестоохранные полосы лесов.

Сведения об арендаторах земель лесного фонда на территории Заклинского сельского поселения представлены ЛОГКУ «Ленобллес» (таблица 2.1.10.1).

Схема с отображением арендаторов земель лесного фонда на территории Заклинского сельского поселения представлена на карте использования территории (масштаба 1:25 000).

На землях лесного фонда на территории Заклинского сельского поселения, расположена часть особо охраняемой природной территории регионального значения - государственный природный комплексный заказник «Шалово-Перечицкий».

Таблица 2.1.10.1. Сведения об арендаторах лесных участков на территории Заклинского сельского поселения

| Арендатор | Договор аренды | Участковое лесничество | Номера лесных кварталов или их частей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Альфа» | от 16.12.2013 № 26-3-2013-10 | Лужское | 15-51, 52часть, 53-70, 71 часть, 72 часть, 73-81, 82 часть, 83 часть, 84-91, 92 часть, 93-99, 100 часть-104 часть, 105-136, 137 частьт, 138 часть, 139-141, 142 часть, 143 часть, 144-147, 148 часть,149-152, 153 часть, 154, 155 часть, 156-169 |
|  |  | Жельцевское | 215-242, 301-334 |

2.1.11. Почвы. Растительность

Почвы

В соответствии с почвенно-географическим районированием Российской Федерации Почвенного института имени В.В. Докучаева территория Заклинского сельского поселения относится к Балтийско-Ладожскому почвенному округу.

На территории Заклинского сельского поселения преобладают дерново-слабоподзолистые в сочетании с дерново-карбонатными, которые относятся к наиболее плодородным в Лужском муниципальном районе.

Сильноподзолистые почвы с мощным верхним слоем обычно образуются на суглинках, в низких местах, с повышенным накоплением влаги, главным образом в еловых лесах.

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения почв

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (статьи 4 и 62) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения почвы подлежат охране государством, и в целях их учета и охраны учреждаются Красная книга почв Российской Федерации и Красные книги почв субъектов Российской Федерации.

В 2007 году издана Красная книга почв Ленинградской области, выполненная по заказу комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

На территории Заклинского сельского поселения не выявлены охраняемые почвы по квалификации Международного союза охраны природы.

Растительность

Естественная растительность на территории Заклинского сельского поселения представлена тремя формациями: лесной, луговой и болотной.

Территория на 54 % покрыта лесами южно-боровыми, боровыми и смешанными с фрагментами широколиственных лесов. Для подзоны южной тайги характерно преобладание хвойных пород, таких как сосна и ель. В долинах рек имеются небольшие участки широколиственных лесов. Типичными широколиственными породами являются липа, клен платановидный, вяз гладкий, а также дуб черешчатый, ясень обыкновенный. На водораздельных моренных равнинах коренные ельники (большей частью черничники, кисличники и долгомошники) остались лишь в нескольких местах, почти повсюду их заменили мелколиственные осиново-березовые леса (с примесью ели и сосны), сероольшанники и суходольные луга. На участках с более плодородными почвами встречаются ельники с фрагментами широколиственных пород. На плохо дренированных участках водоразделов леса сильно заболочены. В долинах рек наряду с пашнями и елово-мелколиственными лесами встречаются сосновые боры (обычно на надпойменных террасах) и рощи из широколиственных пород (дуба, липы, клена и так далее).

Территория Заклинского сельского поселения в основном покрыта сосновыми зеленомошными и лишайниковыми лесами (частично на месте еловых) и, в меньшей степени, березовыми и сосново-березовыми травяно-кустарничковыми лесами (на месте сосновых зеленомошных лесов). По всей территории обильно произрастают ягодные кустарнички и кустарники - черника, брусника, костяника, голубика, встречаются смородина и малина.

Коренными являются хвойные леса, главным образом еловые. К настоящему времени они в основном вырублены и замещены вторичными смешанными елово-березовыми и мелколиственными лесами.

Еловые леса-зеленомощники развиваются в условиях более богатого, чем сосновые леса, минерального питания и приурочены к суглинистым и глинистым породам или двучленам с временным переувлажнением.

В древесном покрове среди ели встречается примесь березы, осины, сосны. Подлесок обычно отсутствует.

Среди этой группы ельников наиболее распространены ельники-черничники с преобладанием в наземном покрове черники. Моховой покров хорошо развит и представлен кукушкиным льном и зелеными мхами.

Сухие сосновые боры — брусники и верещатники встречаются локально на хорошо дренированных высоких террасах, береговых валах, сложенных грубыми песками на самых бедных в агрохимическом отношении подзолистых песчаных и супесчаных почвах.

Сосняки-долгомощники наибольшее распространение имеют на менее дренированных участках. В их моховом покрове преобладает кукушкин лен с пятнами сфагнума.

Вторичные смешанные и мелколиственные леса приурочены к пологим склонам, холмов, озерным террасам и моренным равнинам с подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами.

В наземном покрове распространены мхи, хвощ, папоротник, осоки, майник, ландыш и другие виды разнотравья.

Кустарники и лиственное мелколесье характерны для переувлажненных и заболоченных территорий на месте вырубок или заброшенных сельскохозяйственных угодий. Представляют собой поросль березы, ольхи, осины с разнотравно-осоково-злаковой растительностью в наземном покрове.

Болота

На территории поселения распространены верховые болота. Растительность представлена сфагновыми мхами, клюквой, морошкой, голубикой и багульником.

Господствующее положение занимают материковые луга, которые делятся на суходольные и низинные. Первые формируются на повышенных элементах рельефа в условиях нормального или кратковременного избыточного увлажнения на дерново-подзолистых почвах. Вторые распространены на пониженных и плоскоравнинных элементах рельефа с близким залеганием грунтовых вод. На суходольных лугах развиваются злаково-разнотравные ассоциации, на низинных — злаково-осоково-разнотравные, осоковые, осоково-таволговые и щучко-осоковые. Пойменные луга приурочены к поймам рек, обычно они заболочены и закустарены.

На растительные комплексы заметное влияние оказало воздействие человека. В настоящее время антропогенный фактор резко превалирует над природными, что выражается в уменьшении площади коренных растительных сообществ, в изменении их видового состава, увеличении площади сообществ с доминированием кустарниковых пород, деградации пойменных и водораздельных лугов, а также в широком распространении сорной и агрокультурной растительности.

Выводы:

1. Для растительного покрова поселения характерна пестрота и разнообразие типов растительности, мозаичность их распределения. Преобладающее положение занимает зеленомощная группа типов леса.

2. Основными лесообразующими породами являются сосна, ель, береза, осина.

3. Леса имеют не только хозяйственное и защитное значение, но и представляют широкие возможности для организации различных видов отдыха.

4. Ценные растения на территории Заклинского сельского поселения, определяются в соответствии с перечнем объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области (утверждена приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 11.03.2015 № 21).

2.1.12. Ресурсы животного мира

Территория Заклинского сельского поселения активно используется для такого вида рекреационной деятельности как охота.

Закрепленные охотничья угодья на основании договора имеют:

- Межрегиональная общественная организация «Ленинградское общество охотников и рыболовов» (МОО «ЛООиР»);

- ЗАО Племенной завод «Рапти» (небольшой участок в северной части поселения, за рекой Оредеж).

Схема территорий, предоставленных юридическим лицам для нужд охотничьих хозяйств представлена на карте использования территории (масштаб 1:25 000).

Разнообразие и мозаичность биотопов Заклинского сельского поселения способствуют разнообразию видового состава встречающихся здесь животных. Самой многочисленной группой позвоночных здесь являются птицы. Болота и озёра являются местами массовой концентрации водоплавающих птиц (гусей, лебедей, речных и нырковых уток) на гнездовании, линьке и стоянках во время пролёта.

Комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области предоставлены сведения из государственного охотохозяйственного реестра Ленинградской области с информацией о видах охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу и о численности охотничьих ресурсов (млекопитающих и птиц) в Лужском муниципальном районе.

Из перечня ресурсов, отнесенных к охотничьим ресурсам, имеющих место на территории Лужского муниципального района Ленинградской области относятся:

– млекопитающие: кабан (427 ед.), лось (780 ед.), медведь бурый (141 ед.), волк (64 ед.), лисица обыкновенная (386 ед.), енотовидная собака (561 ед.), рысь (44 ед.), барсук (264 ед.), куница лесная (447 ед.), ласка (46 ед.), горностай (35 ед.), лесной хорек (282 ед.), норки (752 ед.), выдра (227 ед.), заяц беляк (1557 ед.), заяц русак (112 ед.), бобр канадский (269 ед.), бобревропейский (1700 ед.), крот (13700 ед.), белка (940 ед.), ондатра (613 ед.), водяная полевка (128 ед.);

– птицы: глухарь обыкновенный (1901 ед.), тетерев обыкновенный (1780 ед.), рябчик (6373 ед.), куропатка белая (91 ед.), коростель (9233 ед.), бекас обыкновенный (1076 ед.), вальдшнеп (10281 ед.),вяхирь (2203 ед.), дупель обыкновенный (321 ед.), кряква (7519 ед.), чирок-свистун (2423 ед.), чирок-трескунок (2442 ед.), гоголь обыкновенный (1651 ед.), широконоска (138 ед.), лысуха (1690 ед.).

Виды охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Ленинградской области:

– краснозобая гагара, чернозобая гагара, серый гусь, пискулька, белощекая казарка, черная казарка, пеганка, серая утка, шилохвость, белоглазая чернеть, обыкновенная гага, сибирская гага, луток, белая куропатка, серая куропатка, перепел, пастушок, коростель,  мородунка, турухтан, гаршнеп, большой кроншнеп, средний кроншнеп, большой веретенник, клуша, чеграва, полярная крачка, малая крачка, чистик, гагарка, клинтух, обыкновенная горлица, европейская норка, речная выдра, росомаха.

Для определения численности объектов животного мира в границах поселения необходимо проведение натурных исследований.

Р. Луга и р. Оредеж относятся к водотокам высшей рыбохозяйственной категории, здесь встречаются: щука, окунь, плотва, язь, линь, карась, кумжа. В озёрах водятся: некрупная щука, лещ, окунь, плотва, карась.

Мероприятия по охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах на территории поселения осуществляется на постоянной основе комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 № 368 утверждена государственная программа « Охрана окружающей среды Ленинградской области», в состав который входит подпрограмма «Животный мир».

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

В соответствии с частью 1 статьи 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», животные, относящиеся к видам, занесенным в красные книги Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих животных и ухудшающая среду их обитания.

2.1.13.  Природные рекреационные ресурсы

Заклинское сельское поселение благодаря своему географическому положению, климатическими условиями, уникальным ландшафтам имеет исключительное рекреационное и природоохранное значение. Территории поселения обладают наивысшим ландшафтно-рекреационным потенциалом.

Сочетание благоприятных климатических факторов, наличие уникальных природных ландшафтов и бальнеологических ресурсов является основанием создания курортно-оздоровительной местности на территории поселения. Туризм, рекреация, курортно-оздоровительная деятельность – одно из основных направлений перспективного развития Заклинского сельского поселения.

Рекреационные ресурсы - это совокупность элементов природных, природно-технических и социально-экономических геосистем, которые при соответствующем развитии производительных сил могут быть использованы для организации рекреационного хозяйства. Заклинское сельское поселение обладает богатым туристско-рекреационным потенциалом, который позволяет развивать следующие направления туризма:

- культурно-познавательный;

- культурно-оздоровительный туризм;

- экологический туризм;

- дачная рекреация.

Климатические рекреационные ресурсы. Климатические рекреационные ресурсы представляют собой метеорологические элементы или их сочетания, обладающие медико-биологическими свойствами, и используются в процессе рекреации. Положение поселения юге Ленинградской области обусловило наиболее высокую тепло-обеспеченность в пределах всей области (сумма активных температур выше +10 °С составляет 1860 °С против 1600-1700 °С для большей территории области) и наибольшую продолжительность летнего комфортного периода со средними температурами выше +15 °С (63 дня, по области -50 дней) и купального сезона (60-90 дней). В целом климатологические особенности поселения благоприятны для лечения и отдыха. За лето в среднем бывает до 100 дней с комфортными условиями, за зиму - около 120 дней, в целом за год 220 дней с комфортными условиями для отдыха. Наиболее благоприятным временем для  лечения является период с мая по сентябрь и с февраля по апрель.

Гидрологические ресурсы. Гидрологические рекреационные ресурсы включают все типы поверхностных и подземных вод. Гидрографическая сеть Заклинского сельского поселения представлена участком р. Луга и ее малыми притоками первого и второго порядка, а также большими и малыми озерами. Реки и озера  используются любителями рыбной ловли, водного туризма.

Геоморфологические рекреационные ресурсы. Геоморфологические рекреационные ресурсы представляют собой сочетание элементов, форм и типов рельефа, имеющих различный генезис, возраст и эволюцию. Холмисто-моренный, камовый рельеф обеспечивает возможность развития пешеходного туризма. Категории маршрутов зависят от высоты местности, крутых склонов, протяжённости дистанции и наличия препятствий на трассе.

Почвенные ресурсы. Почвенные рекреационные ресурсы - это разнообразие типов почв региона рекреационной специализации, через которые происходит обмен веществом и энергией между литосферой, атмосферой и гидросферой и которые формируют физико-химические, фаунистические и флористические и комплексно-природные рекреационные ресурсы. Это опосредованный ресурс, способствующий созданию и развитию рекреационного сектора экономики. Разнообразие почв создает разнообразие растительного покрова территории.

Растительные (лесные) рекреационные ресурсы. Значение растительного покрова в качестве рекреационного ресурса очень велико, так как с ним связано оздоровительное влияние ландшафта благодаря ионизационным и фитонцидным свойствам растений. Особенно велика роль лесов, так как именно лесные массивы способствуют повышению содержания кислорода в воздухе и его ионизации.

Леса на территории поселения могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

Осуществления рекреационной деятельности на лесных участках осуществляется в соответствии с приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».

Бальнеологические ресурсы. На территории Заклинского сельского поселения, расположено месторождение лечебных грязей, представленное  низкоминерализованными пресноводными бессульфидными высокозольными сапропелями оз. Нелайское. Сапропели оз.  Нелайское отвечают по своим физико-химическим свойствам необходимым кондициям и после проведения соответствующих мероприятий по самоочищению (в регенерационных бассейнах) могут быть рекомендованы для использования в бальнеотерапевтических целях - для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы.

Лечебные местности вокруг озера Нелайское отнесены к курортам местного значения  (Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 168 «Об установлении границы и режима округа санитарной охраны месторождения минеральных вод и лечебных грязей в Лужском районе Ленинградской области»).

Ландшафтно-рекреационный потенциал территории. В формировании природного облика территории Заклинского сельского поселения, приоритетную роль играют:

леса - преимущественно с хвойными породами (сосна, ель); в понижениях рельефа встречается заболоченность;

озера - ледникового происхождения, вытянутой формы, образующие вместе с реками сложные озерно-речные системы;

своеобразные ледниковые формы рельефа (камы).

Основой природного каркаса служит водосборная система реки Луга.

Основу ландшафтно-рекреационного потенциала территории составляют лесные экосистемы. Особенно живописны ландшафты с сосновыми и лиственными лесами, многочисленными озерами, извилистыми руслами рек, которые текут по основным ложбинам и долинам на северо-запад. Исключительную ценность имеют участки сухотравных боров. В них произрастают реликтовые южноборовые, степные и лесостепные растения. Наибольший интерес, в том числе и научный, представляют фрагменты широколиственных лесов на склонах реки Луга. Они состоят из дуба, вяза, липы с подлеском из клена, орешника, жимолости. В травяном покрове - сныть, ландыш, купена, ветреница, чина весенняя.

Особо охраняемые природные территории

На территории Заклинского сельского поселения расположена часть особо охраняемой природной территории регионального значения - государственный природный комплексный заказник «Шалово-Перечицкий».

Историко-культурные ресурсы

На территории  Заклинского сельского поселения расположены объекты культурного наследия (далее - ОКН):

12 ОКН федерального значения;

77 выявленных ОКН.

ОКН регионального значения в поселении нет.

Леса, как рекреационные ресурсы

Важнейшей частью санитарно-оздоровительного потенциала лесов является возможность осуществлять в них различные виды рекреации (охота, туризм, рыболовство, собирательская рекреация, прогулки и др.).

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности производится в соответствии с «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденными приказом МПР России от 24.04.2007 № 108.

Выводы:

Благоприятные климатические условия, наличие бальнеологических ресурсов, особенности рельефа, разнообразие водных ресурсов, богатые охотничьи угодья, наличие ООПТ, ОКН, делают территорию Заклинского сельского поселения благоприятной для целей стационарного и кратковременного отдыха, различных видов туризма.

2.1.14. Особо охраняемые природные территории

На территории Заклинского сельского поселения частично расположена существующая особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения - государственный природный комплексный заказник «Шалово-Перечицкий».

Государственный природный комплексный заказник «Шалово-Перечицкий» (далее - заказник) организован постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области».

Заказник расположен в Лужском муниципальном районе Ленинградской области, к востоку от города Луги в излучине реки Луги и междуречье рек Луга и Оредеж в районе их слияния.
          	Площадь заказника - 5942,8 гектара.

Цели организации заказника:

сохранение ландшафта среднего течения реки Луги с ледниковыми и водно-ледниковыми формами рельефа;

охрана сосновых лесов с редкими южноборовыми видами сосудистых растений;

охрана широколиственных лесов и лесов с участием широколиственных пород;

охрана пойменных участков рек Луга, Оредеж и Переволока;

охрана мест произрастания редких видов растений и грибов;

охрана редких видов почв, растений, грибов и животных;

сохранение биологического разнообразия.

Особо охраняемые природные объекты:

камовые холмы (характерные формы ледникового и водно-ледникового рельефа в среднем течении реки Луги);

сосновые леса с редкими видами южноборовых сосудистых растений;

склоны коренных берегов реки Луги и овраги, покрытые лесами с участием широколиственных пород, включающими участки вязовых, липовых и дубовых лесов;

среднее течение реки Луги (часть миграционного пути ценного промыслового вида рыб - лосося и занесенного в Красную книгу природы Ленинградской области вида рыб - кумжи);

поймы рек Луга, Оредеж и Переволока, озера-старицы, сырые пойменные луга с богатым комплексом водных и околоводных птиц и местами зимовки позвоночных животных;

места произрастания редких видов растений и грибов;

редкие виды почв, растений, грибов и животных.

В границах заказника выполнено функциональное зонирование с выделением земельных участков с особым правовым режимом, в том числе:

земельные участки общей площадью 2278,9 га, включающие особо ценные природные комплексы и объекты (ОЦ), на которых запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов;

земельные участки интенсивного природопользования (ИП) общей площадью 382,8 гектара, на которых вводятся минимальные ограничения хозяйственной деятельности;

земельные участки рекреационного назначения (Р) общей площадью 541,4 гектара для осуществления регламентированной рекреации;

земельные участки с экстенсивным природопользованием общей площадью 2739,7 гектара, которые являются охранными зонами особо ценных природных комплексов и объектов или служат для развития инфраструктуры заказника и обеспечения его функционирования.

В целях защиты природных комплексов и объектов от неблагоприятного антропогенного воздействия в границах заказника вводится специальный режим ограниченного хозяйственного пользования с учетом функционального зонирования территории в соответствии с Положением о государственном природном комплексном заказнике «Шалово-Перечицкий», утвержденном постановлением правительства Ленинградской области от 15.10.2001 № 97.

В границах особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного заказника «Шалово-Перечицкий» - хозяйственная и иная деятельность, в том числе предусмотренная генеральным планом, осуществляется в соответствии с требованиями режима особой охраны указанного заказника и иными, установленными действующим законодательством требованиями в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

2.2. Население и трудовые ресурсы

Таблица 2.2.1. Демографические показатели Заклинского сельского поселенния

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года) - всего | чел. | 4818 |
| 2. | Число родившихся, всего | чел. | 22 |
| 3. | Число умерших, всего | чел. | 25 |
| 4. | Миграционный прирост (убыль) | чел. | -3 |
| 5. | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 населения | 4,4 |
| 6. | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 населения | 5,0 |
| 7. | Коэффициент естественного прироста | чел. на 1000 населения | -0,6 |

Численность постоянного населения Заклинского сельского поселения на 01.01.2018 составила 4818 чел.

За последние 10 лет численность населения Заклинского сельского поселения  уменьшилась на 588 чел. (с 5406 чел. до 4818 чел.), или на 10,9 %.

Важными причинами изменения численности населения в поселении являются показатели рождаемости и смертности.

В Заклинском сельском поселении коэффициенты рождаемости ниже коэффициентов смертности, наблюдается естественная убыль населения. В 2017 году в поселении родилось - 36 чел., умерло - 52 чел. Коэффициент рождаемости в поселении в 2017 г. составил – 7,36 чел. на 1000 населения, коэффициент смертности – 10,63 чел. на 1000 населения.

Другой важной причиной изменения численности населения является миграция. Миграционный прирост в Заклинском сельском поселении не стабилен, не покрывает естественную убыль населения за последние 10 лет.

В Заклинском сельском поселении наблюдается деформация возрастно-половой структуры населения и всей системы его воспроизводства, существенное изменение возрастного состава населения и его дальнейшее старение. Доля населения старше трудоспособного возраста на 01.01.2018 составила 28,6 % (1377 чел.) в общей численности населения, моложе трудоспособного возраста – 15 % (724  чел.), трудоспособного возраста 56,4 % (2717 чел.). Данная тенденция характерна для Лужского муниципального района и Ленинградской области в целом.

Таблица 2.2.2. Половозрастная структура населения Заклинского сельского поселения

| Возрастной период (лет) | Всего населения на 01.01.2018, чел. |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 0-4 | 224 |
| 5-9 | 226 |
| 10-14 | 224 |
| 15-19 | 193 |
| 20-29 | 792 |
| 30-39 | 740 |
| 40-49 | 695 |
| 50-59 | 944 |
| 60 и старше | 780 |
| Итого | 4818 |

Выводы:

Основные тенденции демографического развития Заклинского сельского поселения:

уменьшение численности населения за период 2008-2018 гг. на 588 чел. или 10,9 %;

за последние 10 лет коэффициент естественного прироста населения в поселении был отрицательным и колебался в диапозоне от -1,5 до -3,7;

миграционный прирост не покрывает естественную убыль населения;

регрессивный характер половозрастной структуры населения – доля населения старше трудоспособного возраста превышает долю населения младше трудоспособного возраста.

Рынок труда

По данным администрации Заклинского сельского поселения численность экономически активного населения на 01.01.2018 составляла 2890 человек.

Количество безработных на 01.01.2018, состоящих на бирже труда – 18 человек. Уровень зарегистрированной безработицы и процент от экономически активного населения составил 0,62 % .

По сведениям комитета по труду и занятости населения Ленинградской области деятельность службы занятости населения осуществляется в рамках подпрограммы «Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области» в составе государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 07.12.2015 № 466.

2.3. Историко-культурный потенциал

2.3.1. Краткая историческая справка

Административный центр Заклинского сельского поселения – д. Заклинье расположена в 3 км от административного центра Лужского муниципального района г. Луга.

Название д. Заклинье упоминается в писцовой книге Вотской пятины 1500 года в описании Дмитриевского Городенского.

В писцовой книге Вотской пятины 1582 года на месте д. Заклинье значится - пустошь. Причиной тому, вероятно, была Ливонская война в России, когда по этой земле прошли рейды польско-литовских и шведских отрядов.

Следующие сведения о д. Заклинье относятся уже к 80-м годам XVIII столетия. В материалах начатого в 1781 году в Лужском уезде генерального межевания, в числе первых обмежеванных земель числятся земли сельца Заклинья, владения Василия Лаврентьева сына Елагина.

В «Описании Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам» 1838 года, в первом стане числится д. Заклинье помещицы Анны Вильбоа.

По материалам Петербургского губернского земства в 1882 году д. Заклинье входила в состав Туровского сельского общества Кологородской волости.

Живописные места притягивали к себе многих петербуржцев, и в «Дачном путеводителе» О. Ф. Луцкевича 1909 г. описываются дачи, расположенные у озера Заклинское.

После октября 1917 г. крестьяне на территории современного Заклинского поселения объединились в колхоз. До Великой Отечественной войны в д. Заклинье насчитывалось всего 25 дворов.

В 1941 г. по территории Заклинского сельского поселения проходил Лужский оборонительный рубеж. До сих пор лес в окрестностях д. Заклинье изрыт окопами и противотанковыми рвами. 16.02.1944 вся территория современного Лужского муниципального района была освобождена от фашистских захватчиков.

Постановлением главы администрации Ленинградской области от 18.01.1994 № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Лужский сельсовет с центром в д. Заклинье был преобразован в Заклинскую волость.

Областным законом от 28.09.2004 № 65-оз «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Заклинское сельское поселение, в состав которого вошла территория бывшей Заклинской волости (без двух населённых пунктов, переданных в Лужское городское поселение) и 13 населённых пунктов бывшей Каменской волости.

# 2.3.2. Объекты культурного наследия

По территории Заклинского сельского поселения имеются объекты культурного наследия, информация по которым отражена таблицах 2.3.2.1-2.3.2.3.

Таблица 2.3.2.1. Перечень объектов культурного наследия федерального значения на территории Заклинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав | Акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
|  | Курган Бетково-1 | Решение Леноблисполкома от 10.07.1978 № 271 п. 3.1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Курган Бетково-2 | Решение Леноблисполкома от 10.07.1978 № 271 п. 3.1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Жальничный могильник | Решение Леноблисполкома от 10.07.1978 № 271 п. 3.1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Курганная группа | Решение Леноблисполкома от 10.07.1978 № 271 п. 3.1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Жальничный могильник | Решение Леноблисполкома от 10.07.1978 № 271 п. 3.1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Курганная группа Мерёво-1, 2 насыпи | Решение Леноблисполкома от 10.07.1978 № 271 п. 3.1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Курган Мерёво-2 | Решение Леноблисполкома от 10.07.1978 № 271 п. 3.1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Курганная группа Мерёво-3, 10 насыпей | Решение Леноблисполкома от 10.07.1978 № 271 п. 3.1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Курган Мерёво-4 | Решение Леноблисполкома от 10.07.1978 № 271 п. 3.1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Селище | Решение Леноблисполкома от 10.07.1978 № 271 п. 3.1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |
|  | Курган Мерёво-5 | Решение Леноблисполкома от 10.07.1978 № 271 п. 3.1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ |

В 2018 году выполнена государственная историко-культурная экспертиза выявленного объекта культурного наследия «Усадебный комплекс «Сырец» с целью включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов Российской Федерации (далее – Реестр).

Приказом комитета по культуре Ленинградской области от 06.05.2019 № 01-03/19-254 выявленный объект культурного наследия «Усадебный комплекс «Сырец» включен в Реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Муравьевых – Шереметьевых «Сырец», конец XVIII – середина XIX вв., 1866 г., 1910-е гг. , вид объекта – ансамбль (сведения об ОКН отражены в таблице 2.3.2.2).  Также приказом комитета по культуре Ленинградской области от 06.05.2019 № 01-03/19-254 установлены границы территории и предмет охраны указанного ОКН регионального значения.

Таблица 2.3.2.2. Перечень объектов культурного наследия регионального значения на территории Заклинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав | Местонахождение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усадьба Муравьевых – Шереметьевых «Сырец», конец XVIII – середина XIX вв., 1866 г., 1910-е гг., в составе: | Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Заклинское сельское поселение, д. Сырец | приказ комитета по культуре Ленинградской области от 06.05.2019 № 01-03/19-254 |
|  | «Парк, аллеи, фруктовый сад», конец XVIII – середина XIX вв., 1910-е гг., (вид объекта – ансамбль), |  |  |
|  | «Флигель (деревянный)», конец XVIII – середина XIX вв., (вид объекта – памятник), |  |  |
|  | «Каретный сарай (каменный)», конец XVIII – середина XIX вв., (вод объекта – памятник), |  |  |
|  | «Конюшня (каменная)», конец XVIII – середина XIX вв., (вид объекта – памятник), |  |  |
|  | «Погреб (каменный)», конец XVIII – середина XIX вв., (вид объекта – памятник) |  |  |
|  | «Церковь Архистратига Михаила», 1866 г., (вид объекта – памятник) |  |  |
| 2. | Памятник-дот на Лужском рубеже обороны 1941 г. | Ленинградская область, Лужский муниципальный район, пос. Санаторий «Жемчужина», в 2 км к востоку от г. Луги, близ д. Заклинье, в 500 м к юго-западу от главного здания санатория | Решение исполнительного комитета Ленинградского областного Совета народных депутатов от 16.05.1988 № 189 |

Таблица 2.3.2.3. Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории Заклинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав | Местонахождение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усадьба «Спицыно»2 | п/о д/о «Луга» Заклинское СП | акт постановки на учет от 21.09.1988 № 12-4/ приказ комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 № 01-03/15-63 |
|  | парк, 10 га, аллеи |  |  |
|  | хоз. постройка |  |  |
|  | оранжерея |  |  |
| 2. | Усадьба «Калищи» | д. Калищи Заклинское СП |  |
|  | Дом управляющего |  |  |
|  | Скотный двор, кам. |  |  |
|  | Сенной сарай, кам. |  |  |
|  | Парк, 6 га, пруды, каналы |  |  |
| 3. | Усадьба «Минкино-Каменка» | д. Каменка Заклинское СП |  |
|  | Парк, 3 га, аллеи, лестничные спуски, каменистые горки, кедровый участок парка |  |  |
|  | Покровская церковь |  |  |
|  | Баня, кам. |  |  |
|  | Здание богодельни |  |  |
|  | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, кам. | д. Вычелобок Заклинское СП | акт постановки на учет от 22.05.1990 № 12-6/приказ комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 № 01-03/15-63 |
|  | Парк усадьбы Коровякова и Аничкова, 2 га | д. Келло Заклинское СП | акт постановки на учет от 21.09.1988 № 12-4/ приказ комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 № 01-03/15-63 |
|  | Парк усадьбы Забельского, 3 га | д. Мерёво Заклинское СП | акт постановки на учет от 21.09.1988 № 12-4/ приказ комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 № 01-03/15-63 |
| 7. | Церковь Успения Пресвятой Богородицы, каменная | с. Смёшино Заклинское СП | акт постановки на учет от 03.03.2004 № 62/д |
| 8. | Дерев. часовня1 | Ленинградская область, Лужский район, д. Мерёво | акт постановки на учет от 21.09.1988 № 12-4/ приказ комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 № 01-03/15-63 |
| 9. | Парная скульптура львов2 | п. Дом отдыха «Луга» Заклинское СП | акт постановки на учет от 28.10.1988 № 12-5 |
| 10. | Никольская часовня, дер.3 | Ленинградская область, Лужский район, д. Нелаи | акт постановки на учет от 22.05.1990 № 12-6/ приказ комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 № 01-03/15-63 |
| 11. | Курган Турово–1 | - | приказ комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2017 № 01-03/17-227 |
| 12. | Курган Турово–3 | - |  |
| 13. | Курганная группа Турово-2 (3 кургана) | - |  |
| 14. | Курганная группа (курган) Турово–4 | - |  |
| 15. | Курган Турово–5 | - |  |
| 16. | Курганная группа Турово-VI (2 длинных кургана) | - | приказ комитета по культуре Ленинградской области от 23.11.2018 № 01-03/18-310 |
| 17. | Курганный могильник Турово–VII (3 насыпи) | - |  |
| 18. | Курганный могильник Турово–VIII (10 насыпей) | - |  |
| 19. | Курганная группа Турово XII | - |  |
| 20. | Одиночный курган Турово ХIII | Ленинградская область, Лужский район, Заклинское сельское поселение, в 1,9 км к СЗЗ от д. Турово, в 0,5 км к ЮВ от р. Луга, на краю песчаной моренной гряды в сосновом бору, в 40 м к Ю от просеки ЛЭП, в 27 м к С от лесной дороги, в 13 м к З от противопожарной траншеи |  |
| 21. | Одиночный курган Турово ХIV | Ленинградская область, Лужский район, Заклинское сельское поселение, в 1,8 км к СЗЗ от д. Турово, в 0,6 км к ЮВ от р. Луга, на краю гребня песчаной моренной гряды, в 90 м к Ю от просеки ЛЭП, в 6 м к Ю от лесной дороги, в 0,1 км к ЮВ от одиночного кургана Турово XIII |  |
| 22. | Селище у д. Турово | - |  |
| 23. | Селище-2 с КЖМ у д. Турово | - |  |
| 24. | Селище Вычелобок | - |  |
| 25. | Курганная группа Нелаи-1 (11 насыпей) | - |  |
| 26. | Курган Нелаи–2 | - |  |
| 27. | Курганно-жальничный могильник в д. Запишенье (120 насыпей) | - |  |
| 28. | Курганно-жальничный могильник Заполье-II | - |  |
| 29. | Одиночная жальничная могила (курган-жальник) Заполье-III | - |  |
| 30. | Курган Заплотье | - |  |
| 31. | Селище Заплотье II | - |  |
| 32. | Селище Заплотье III4 | - |  |
| 33. | Курганная группа Турово–IX (7 насыпей) | - | выявленный 1989 г, 2003 г. |
| 34. | Курганная группа Турово–Х (5 насыпей) | - | выявленный 1989 г. |
| 35. | Курган Турово–11 (IX) | - | выявленный 1989 г. |
| 36. | Одиночный курган Турово ХV | - | выявленный 2003 г. |
| 37. | Курган у д. Турово | - | выявленный 2006 г. |
| 38. | Одиночный курган Турово ХVI | - | выявленный 2000 г. |
| 39. | Курган Замошье–2 | - | приказ комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2017 № 01-03/17-227 |
| 40. | Курганная группа Замошье–3 (7 курганов) | - |  |
| 41. | Курган Замошье–4 | - |  |
| 42. | Курганно-жальничный могильник Колодно-1, 20 насыпей | - | выявленный |
| 43. | Селище Колодно–2 | - | выявленный |
| 44. | Курган Раковно–1 | - | выявленный |
| 45. | Грунтовый могильник Раковно–3 | - | выявленный |
| 46. | Городище Подгородье (Подгородье-2) | - | выявленный |
| 47. | Курганная группа Подгородье (Подгородье 1) (11 насыпей) | - | выявленный |
| 48. | Курган Павшино–2 | - | приказ комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2017 № 01-03/17-227 |
| 49. | Курган Павшино–3 (курганно-жальничный могильник) | - |  |
| 50. | Курганная группа Павшино–4 (4 насыпи) | - | выявленный |
| 51. | Одиночный курган Павшино II | - | выявленный 2001 г. |
| 52. | Одиночный курган Павшино III | - | выявленный 2001 г. |
| 53. | Курганно-жальничный могильник Путятино (18 насыпей) | - | выявленный |
| 54. | Сопка Затуленье–1 | - | приказ комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2017 № 01-03/17-227 |
| 55. | Курганно-жальничный могильник Затуленье–2 (19 насыпей, 12 жальничных погребений) | - |  |
| 56. | Курганная группа Калищи (2 насыпи) | - | выявленный |
| 57. | Жальничный могильник и камень с крестом Горушка: 1.Жальничный могильник 2. Камень с крестом у д. Горушка | - | выявленный |
| 58. | Курган Мерёво–6 | - | выявленный |
| 59. | Стоянка Мерёво–8 (стоянка 1) | - | выявленный |
| 60. | Стоянка и Мерёво–9 (стоянка 2) | - | выявленный |
| 61. | Многослойное поселение (стоянка и селище) -Мерёво–10 (Семенов – Мерёво-XI) | - | выявленный (2002, 2003 гг.) раскопки 2004 г. |
| 62. | Курганная группа Мерёво-11 (Семенов – Мерёво-XII) | - | выявленный (2002, 2003 гг.) |
| 63. | Стоянка (многослойное поселение) Мерёво-Х (нумерация Семенова) | - | выявленный (1982, 2003 гг.) |
| 64. | Одиночный курган Мерёво-XIII (нумерация Семенова) | - | выявленный 2003 г. |
| 65. | Курганный могильник Келло–1 (Келлы 1) (7 насыпей) | - | выявленный |
| 66. | Курганный могильник Келло–2 (Келлы-2), 7 насыпей | - | выявленный |
| 67. | Курганная группа Келло–3, 2 насыпи | - | выявленный |
| 68. | Курганная группа Келло–4, 3 насыпи | - | выявленный |
| 69. | Курган Келло V | - | выявленный 2003 г. |
| 70. | Курганная группа Слапи II, 5 насыпей | - | выявленный 2002 г. |
| 71. | Курганная группа Слапи III, 4 насыпи | - | выявленный 2002 г. |
| 72. | Курганная группа Слапи IV, 3 насыпи | - | выявленный 2002 г. |
| 73. | Курганная группа Слапи VI, 24 насыпи | - | выявленный 2002 г. |
| 74. | Курганная группа Слапи V, 3 насыпи | - | выявленный 2002 г. |
| 75. | Курганная группа Слапи VII, 9 насыпей | - | выявленный 2003 г. |
| 76. | Одиночный курган Слапи VIII | - | выявленный 2003 г. |
| 77. | Курганная группа Слапи IX, 2 насыпи | - | выявленный 2003 г. |
| 78. | Жальничный могильник Затуленье-3 | - | акт постановки на учет от 20.12.2010 № 95 д |

Примечания: 1 На месте деревянной часовни построена каменная часовня за счет средств жителей поселения;

2 п. Дом отдыха «Луга»  не входит в границы изменений в генеральный план;

3 по сведениям администрации поселения здание часовни полностью утрачено;

4 фактически расположен на территории Оредежского сельского поселения.

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2338 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта) не подлежат опубликованию.

Территории объектов культурного наследия в соответствии со статьей 99 Земельного кодекса Российской Федерации относятся к землям историко-культурного назначения, которые используются строго с целевым их назначением.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

В соответствии с частью 12 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации территории объектов культурного наследия, расположенных в границах населённых пунктов, являются зонами особо охраняемых территорий.

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

Таблица 2.3.2.4. Перечень объектов культурного наследия (объекты археологического наследия), на которые установлены границы территории и установлен особый режим использования земельных участков

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Нормативно-правовой акт, на основании которого установлены границы объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |
| 1. | Курган Бетково-1 | Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 05.02.2018 № 01-03/18-7 |
| 2. | Курган Бетково-2 |  |
| Выявленные объекты культурного наследия регионального значения |
| 3. | Курганная группа Турово-VI (2 длинных кургана) | Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 23.11.2018 № 01-03/18-310 |
| 4. | Курганный могильник Турово–VII (3 насыпи) |  |
| 5. | Курганный могильник Турово–VIII (10 насыпей) |  |
| 6. | Курганная группа Турово XII |  |
| 7. | Одиночный курган Турово ХIII |  |
| 8. | Одиночный курган Турово ХIV |  |
| 9. | Селище у д. Турово |  |
| 10. | Селище-2 с КЖМ у д. Турово |  |
| 11. | Селище Вычелобок |  |
| 12. | Курганная группа Нелаи-1 (11 насыпей) |  |
| 13. | Курган Нелаи–2 |  |
| 14. | Курганно-жальничный могильник в д. Запишенье (120 насыпей) |  |
| 15. | Курганно-жальничный могильник Заполье-II |  |
| 16. | Одиночная жальничная могила (курган-жальник) Заполье-III |  |
| 17. | Курган Заплотье |  |
| 18. | Селище Заплотье II |  |
| 19. | Селище Заплотье III |  |
| 20. | Курган Турово–1 | Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2017 № 01-03/17-227 |
| 21. | Курган Турово–3 |  |
| 22. | Курганная группа Турово-2 (3 кургана) |  |
| 23. | Курганная группа (курган) Турово–4 |  |
| 24. | Курган Турово–5 |  |
| 25. | Курган Замошье–2 |  |
| 26. | Курганная группа Замошье–3 (7 курганов) |  |
| 27. | Курган Замошье–4 |  |
| 28. | Курган Павшино–2 |  |
| 29. | Курган Павшино–3 (курганно-жальничный могильник) |  |
| 30. | Сопка Затуленье–1 |  |
| 31. | Курганно-жальничный могильник Затуленье–2 (19 насыпей, 12 жальничных погребений) |  |

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия, объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

В настоящее время на территории Заклинского сельского поселения нет объектов культурного наследия, на которые установлены границы зон охраны объекта культурного наследия.

2.4. Современное использование территории

2.4.1. Распределение земель по категориям

За общую площадь земель Заклинского сельского поселения и площади земель различных категорий приняты площади соответствующих полигональных объектов цифровой картографической карты М 1:25 000.

Площадь Заклинского сельского поселения составляет 22515,42 га.

Площадь земель в границах изменений в генеральный план – 22485,4 га.

Таблица 2.4.1.1. Распределение земель по категориям в границах изменений в генеральный план

| Показатели | Единица измерения | На 01.01.2019 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах изменений в генеральный план – всего: | га | 22485,4 |
| в том числе по категориям земель: |  |  |
| – земли населенных пунктов | га | 1638,15 |
| – земли сельскохозяйственного назначения | га | 7395,12 |
| – земли лесного фонда | га | 11772,97 |
| – земли водного фонда | га | 755,22 |
| – земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 119,94 |
| – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 401,95 |
| – земли запаса | га | 402,05 |

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 355. Лужский муниципальный район в соответствии с природно-хозяйственными и экономическими условиями по оценке земель сельскохозяйственного назначения занимает 8 место среди муниципальных районов Ленинградской области.

Средний удельный показатель кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в Лужском муниципальном районе составляет 5,88 руб./м2, что ниже среднего показателя по области – 5,93 руб./м2.

Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Заклинского сельского поселения не утвержден.

На территории Заклинского сельского поселения расположено более 30 садоводческих товариществ и садоводческих некоммерческих объединении граждан.

2.4.2. Производственный потенциал. Сельское хозяйство

Факторами, влияющими на развитие производственного потенциала Заклинского сельского поселения, являются экономико-географическое и транспортное положение, обеспеченность природными и трудовыми ресурсами.

Основные направления производственной деятельности на территории поселения – сельскохозяйственное производство, лесное хозяйство, торговля.

В д. Заклинье расположено ЗАО «Лужская сельхозтехника». Основными видами деятельности предприятия являются:

ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин;

изготовление запасных частей;

разработка и выполнение разных проектов металлоконструкций;

выполнение различных видом металлообработки: фрезерные, токарные, сверлильные, термические, штамповочные, гибочные, шлифовальные и сварочные работы;

переоборудование автомобилей;

изготовление зерноплющилок, шнековых транспортеров для транспортировки зерна, опилок, комбикорма, цемента, песка и других сыпучих материалов, скребковых транспортеров любой комплектации, тракторных прицепов;

розничная торговля, услуги автотранспорта;

деревообработка.

По состоянию на 01.01.2018 на предприятии было занято 320 человек.

Основная сфера деятельности предприятий малого бизнеса - розничная торговля.

Аграрная сфера представлена сельскохозяйственным предприятием Бугры» совместно с СПК «Мичуринский» и «Ручьи».

По климатическим параметрам территория Заклинского сельского поселения благоприятна для ведения сельского хозяйства: теплом обеспечены все основные овощные культуры открытого грунта, ягодники и плодовые деревья; количество выпадающих осадков на территории удовлетворяет потребность сельскохозяйственных культур во влаге. Объем отгруженных товаров собственного производства по разделу «Сельское хозяйство» занимает первое место в объеме отгруженных товаров собственного производства в целом по Заклинскому сельскому поселению.

Деятельность крестьянских фермерских хозяйств разнообразна – производство молока, разных видов мяса, яиц, овощей, картофеля.

На территории поселения действуют личные подсобные хозяйства.

2.4.3. Транспортная инфраструктура

2.4.3.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения утвержден Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2007 № 294.

По территории Заклинского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения  сведения о которых отражены в таблице 2.4.3.1.1.

Таблица 2.4.3.1.1. Автомобильные дороги регионального значения на территории Заклинского сельского поселения

| № п/п | Наименование дороги | Техническая категория | Тип покрытия | Среднегодовая приведенная интенсивность, авт./сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Новгород – Луга | III | асфальтобетон | 4713 |
| 2. | Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга | III, IV | асфальтобетон | 2067 |
| 3. | Троицкий поворот – Затуленье | IV | асфальтобетон, щебень,гравий | 1233 |
| 4. | Заполье – Сырец - Щепы | IV | асфальтобетон, щебень,гравий | 291 |
| 5. | Колодно – Замошье | IV | щебень, гравий | 214 |
| 6. | Турово – Нелаи | IV | асфальтобетон | 368 |
| 7. | Раковно – Вычелобок | IV | асфальтобетон | 842 |
| 8. | Вычелобок - Онежицы | IV | щебень, гравий | 521 |

Таблица 2.4.3.1.2. Автомобильные дороги местного значения Лужского муниципального района на территории Заклинского сельского поселения (в соответствии с постановлением администрации Лужского муниципального района от 26.08.2013 № 2426)

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъезд к д. Смёшино | 0,6 | грунт |
| 2. | Подъезд к д. Костково | 0,6 | грунт |
| 3. | Подъезд к д. Жеребуд | 4,5 | щебень |
| 4. | Подъезд к д. Бетково | 0,3+0,8 | грунт |
| 5. | Подъезд к д. Горушка | 1,2 | грунт |
| 6. | Подъезд к д. Келло и д. Заполье | 1 и 0,4 | асфальт, щебень |
| 7. | Подъезд к д. Заполье2 | 2,3 | грунт |
| 8. | Подъезд к д. Путятино | 2,7 | грунт |
| 9. | Подъезд к д. Павшино | 2,0 | грунт |
| 10. | Подъезд к д. Выбор | 1,8 | грунт, асфальт |
| 11. | Подъезд к д. Большие Изори | 1,1 | грунт |

2 Географические координаты 58° 47' С.Ш., 30° 07' В.Д.

До всех населенных пунктов Заклинского сельского поселения имеется связь по автомобильным дорогам общего пользования, за исключением п. ст. Смычково (постоянное население -1 чел.), в котором есть остановочный пункт поездов пригородного сообщения.

Железнодорожный транспорт

По территории Заклинского сельского поселения проходит железнодорожная магистраль Луга – Великий Новгород, участок - однопутный неэлектрифицированный.

На территории поселения имеется железнодорожный остановочный пункт Смычково, где осуществляется посадка и высадка на поезда местного и пригородного сообщения.

Воздушный транспорт

Воздушные перевозки населения Ленинградской области осуществляются из аэропорта «Пулково», расположенного в городе Санкт-Петербург.

Местная сеть воздушных сообщений отсутствует.

Трубопроводный транспорт

На территории Заклинского сельского поселения проходит магистральный нефтепровод БТС II, диаметр трубы 1020 мм, расчетное давление нефти в трубе 6,3 МПа.

2.4.3.2. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Заклинского сельского поселения представлена улицами и дорогами местного значения поселения, автомобильными дорогами регионального и местного значения муниципального района.

Общая протяжённость улично-дорожной сети в населённых пунктах Заклинского сельского поселения составляет 52,85 км, из них 56, 9 % имеют твёрдое покрытие.

Таблица 2.4.3.2.1. Улично-дорожная сеть населённых пунктов Заклинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Длина, м | Ширина, м | Покрытие | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Берег, всего | 500 |  |  | 2500 |  |
| 1.1 | ул. Луговая | 500 |  | грунт | 2500 |  |
| 2. | д. Бетково, всего | 2000 | 8 |  | 19032 |  |
| 2.1 | ул. Дачная | 100 | 8 | грунт | 840 |  |
| 2.2 | ул. Новоселов | 100 | 8 | грунт | 840 |  |
| 2.3 | ул. Центральная | 1400 | 8 | грунт | 14000 |  |
| 2.4 | ул. Родниковая | 250 | 8 | грунт | 2092 |  |
| 2.5 | ул. Солнечная | 150 | 8 | грунт | 1260 |  |
| 3. | д. Большие Изори, всего | 3100 | 8 |  | 30500 |  |
| 3.1 | ул. Центральная | 2000 | 12 | щебень | 22300 |  |
| 3.2 | ул. Парковая | 800 | 8 | булыжник | 6000 |  |
| 3.3 | ул. Новоселов | 300 | 8 | грунт | 2200 |  |
| 4. | д. Выбор, всего | 1100 | 6 |  | 6360 |  |
| 4.1 | ул. Центральная | 860 | 6 | грунт | 5160 |  |
| 4.2 | ул. Моховая | 240 | 5 | грунт | 1200 |  |
| 5. | д. Вычелобок, всего | 1500 | 8 |  | 11000 |  |
| 5.1 | ул. Центральная | 1000 | 8 | асфальт | 8000 |  |
| 5.2 | ул. Покровская | 500 | 6 | асфальт | 3000 |  |
| 6. | д. Горушка, всего | 1000 | 6 |  | 7200 |  |
| 6.1 | ул. Центральная | 600 | 8 | щебень | 4800 |  |
| 6.2 | ул. Новгородская | 300 | 6 | грунт | 1800 |  |
| 6.3 | ул. Новая | 100 | 6 | грунт | 600 |  |
| 7. | д. Жеребуд, всего | 800 | 12 |  | 9400 |  |
| 7.1 | ул. Центральная | 700 | 12 | щебень, грунт | 8400 |  |
| 7.2 | ул. Новоселов | 100 | 10 | грунт | 1000 |  |
| 8. | д. Заклинье, всего | 6300 |  |  | 56800 |  |
| 8.1 | ул. Боровая | 1000 | 10 | асфальт | 10000 |  |
| 8.2 | ул. Старая | 1200 | 10 | грунт | 12000 |  |
| 8.3 | ул. Новая | 2600 | 8 | асфальт | 20800 |  |
| 8.4 | ул. Лесная | 1000 | 10 | асфальт | 10000 |  |
| 8.5 | Батецкое шоссе | 0 |  | асфальт |  | по автомобильной дороге |
| 8.6 | пер. Болотный | 500 | 8 | грунт | 4000 |  |
| 9. | д. Запишенье, всего | 2000 | 10 |  | 22200 |  |
| 9.1 | ул. Центральная | 1100 | 12 | асфальт | 13200 |  |
| 9.2 | ул. Садоводов | 350 | 10 | грунт | 3500 |  |
| 9.3 | пр. Прямой | 550 | 10 | грунт | 5500 |  |
| 10. | д. Заплотье, всего | 500 | 8 |  | 4400 |  |
| 10.1 | ул. Центральная | 0 |  | асфальт |  | по автомобильной дороге |
| 10.2 | ул. Садоводов | 0 |  | грунт |  | садоводство |
| 10.3 | ул. Крутая | 200 | 10 | грунт | 2000 |  |
| 10.4 | ул. Новоселов | 0 |  | асфальт |  | строится |
| 10.5 | ул. Парковая | 300 | 8 | щебень | 2400 |  |
| 11. | д. Замошье, всего | 1100 | 8 |  | 9600 |  |
| 11.1 | ул. Поляковская | 400 | 10 | грунт | 4000 |  |
| 11.2 | ул. Заозерная | 650 | 8 | грунт, щебень | 5200 |  |
| 11.3 | ул. Парковая | 50 | 8 | грунт | 400 |  |
| 12. | д. Заполье (географические координаты 58º 41′ С.Ш., 29º 59′ В.Д.), всего | 300 | 8 |  | 2400 |  |
| 12.1 | ул. Родниковая | 300 | 8 | грунт | 2400 |  |
| 13. | д. Заполье (географические координаты 58º 47′ С.Ш., 30º 07′ В.Д.), всего | 1800 | 8 |  | 14400 |  |
| 13.1 | ул. Центральная | 1800 | 8 | грунт, щебень | 14400 |  |
| 13.2 | ул. Московская линия | 0 |  | грунт |  | строится |
| 14. | д. Затуленье, всего | 1500 | 6 |  | 10400 |  |
| 14.1 | ул. Центральная | 0 |  | грунт, щебень |  | по автомобильной дороге |
| 14.2 | ул. Новая | 100 | 6 | грунт | 600 |  |
| 14.3 | ул. Дачная | 100 | 6 | грунт, щебень | 600 |  |
| 14.4 | ул. Петровича | 700 | 8 | булыжник | 5600 |  |
| 14.5 | ул. Парковая | 400 | 6 | булыжник | 2400 |  |
| 14.6 | ул. Садоводов | 200 | 6 | грунт | 1200 |  |
| 15. | д. Калищи, всего | 2300 | 10 |  | 25000 |  |
| 15.1 | ул. Центральная | 800 | 12 | щебень, грунт | 9600 |  |
| 15.2 | ул. Новая | 900 | 10 | грунт | 9000 |  |
| 15.3 | ул. Нечаевых | 400 | 12 | щебень, грунт | 4800 |  |
| 15.4 | ул. Парковая | 100 | 8 | булыжник | 800 |  |
| 15.5 | ул. Полевая | 0 |  | грунт |  | строится |
| 15.6 | ул. Набережная линия | 100 | 8 | грунт | 800 |  |
| 16. | д. Каменка, всего | 4000 | 8 |  | 29400 |  |
| 16.1 | Микрорайон Центральный | 1000 | 5 | асфальт | 5000 | часть на автомобильной дороге |
| 16.2 | ул. Школьная | 400 | 8 | асфальт | 3200 |  |
| 16.3 | ул. Шевинская | 1200 | 10 | асфальт | 12000 |  |
| 16.4 | ул. Набережная линия | 400 | 6 | грунт, щебень | 2400 |  |
| 16.5 | ул. Лесная линия | 200 | 6 | грунт | 1200 |  |
| 16.6 | ул. Новая линия | 400 | 8 | грунт | 3200 |  |
| 16.7 | ул. Лужская линия | 0 |  | грунт |  | по автомобильной дороге |
| 16.8 | ул. Садовая аллея | 400 | 6 | грунт | 2400 |  |
| 17. | д. Келло, всего | 1500 | 8 |  | 13400 |  |
| 17.1 | ул. Центральная | 900 | 10 | щебень, грунт | 9000 |  |
| 17.2 | ул. Энергетиков | 400 | 8 | щебень, грунт | 3200 |  |
| 17.3 | пер. Новый | 100 | 6 | асфальт | 600 |  |
| 17.4 | пер. Пляжный | 100 | 8 | щебень, грунт | 600 |  |
| 18. | д. Колодно, всего | 1000 | 6 |  | 6000 |  |
| 18.1 | ул. Центральная | 700 | 6 | щебень, грунт | 4200 |  |
| 18.2 | ул. Замошская | 300 | 6 | щебень, грунт | 1800 |  |
| 19. | д. Костково, всего | 800 | 5 |  | 4300 |  |
| 19.1 | ул. Южная | 500 | 5 | грунт | 2500 |  |
| 19.2 | ул. Полевая | 300 | 6 | грунт | 1800 |  |
| 20. | д. Крюково, всего | 700 | 6 |  | 4200 |  |
| 20.1 | ул. Центральная | 600 | 6 | грунт | 3600 |  |
| 20.2 | ул. Полевая | 100 | 6 | грунт | 600 |  |
| 21. | д. Мерёво, всего | 4600 |  |  | 49000 |  |
| 21.1 | ул. Лужская | 1100 | 12 | асфальт | 13200 |  |
| 21.2 | ул. Боровая линия | 800 | 10 | грунт | 8000 |  |
| 21.3 | ул. Новая линия | 300 | 6 | грунт | 1800 |  |
| 21.4 | ул. Школьная | 600 | 10 | асфальт | 6000 |  |
| 21.5 | Дачный пр. | 400 | 8 | грунт | 3200 |  |
| 21.6 | ул. Оредежская | 1400 | 12 | асфальт | 16800 |  |
| 21.7 | ул. Садовая линия | 0 |  | грунт |  | индивидуальные проезды |
| 22. | д. Нелаи, всего | 900 | 8 |  | 8400 |  |
| 22.1 | ул. Озерная | 600 | 10 | асфальт | 6000 |  |
| 22.2 | ул. Полевая | 200 | 8 | асфальт | 1600 |  |
| 22.3 | ул. Рябиновая | 100 | 8 | грунт | 800 |  |
| 23. | д. Онежицы, всего | 300 | 6 |  | 1800 |  |
| 23.1 | ул. Набережная | 300 |  | грунт | 1800 |  |
| 24. | д. Павшино, всего | 1250 | 6 |  | 7500 |  |
| 24.1 | ул. Озерная линия | 750 | 6 | грунт | 4500 |  |
| 24.2 | ул. Центральная | 500 | 6 | грунт | 3000 |  |
| 25. | д. Подгородье, всего | 700 | 6 |  | 4200 |  |
| 25.1 | ул. Малиновая | 300 | 6 | щебень, грунт | 1800 |  |
| 25.2 | ул. Речная | 400 | 6 | щебень, грунт | 2400 |  |
| 26. | д. Путятино, всего | 1200 | 6 |  | 7200 |  |
| 26.1 | ул. Центральная | 800 | 6 | грунт | 4800 |  |
| 26.2 | ул. Набережная | 400 | 6 | грунт | 2400 |  |
| 27. | д. Раковно, всего | 1500 | 5 |  | 9000 |  |
| 27.1 | ул. Центральная | 600 | 6 | грунт | 3600 | часть на автомобильной дороге |
| 27.2 | ул. Малая | 400 | 6 | грунт | 2400 |  |
| 27.3 | ул. Дачная | 100 | 6 | грунт | 600 |  |
| 27.4 | ул. Нагорная | 300 | 6 | грунт | 1800 |  |
| 27.5 | ул. Станционная | 100 | 6 | грунт | 600 |  |
| 28. | д. Слапи, всего | 3000 | 8 |  | 25600 |  |
| 28.1 | ул. Центральная | 1200 | 10 | щебень, булыжник | 12000 |  |
| 28.2 | ул. Бобровая | 700 | 10 | грунт | 7000 |  |
| 28.3 | ул. Заводская | 400 | 6 | грунт | 2400 |  |
| 28.4 | ул. Сосновая | 100 | 6 | грунт | 600 |  |
| 28.5 | ул. Мостовая | 400 | 6 | грунт | 2400 |  |
| 28.6 | пер. Песочный | 200 | 6 | грунт | 1200 |  |
| 29. | д. Смёшино, всего | 1500 | 6 |  | 9000 |  |
| 29.1 | ул. Успенкая | 1500 |  | грунт | 9000 |  |
| 30. | д. Сырец, всего | 2400 | 6 |  | 14400 |  |
| 30.1 | ул. Садовая | 1400 | 6 | щебень, грунт | 8400 |  |
| 30.2 | ул. Малосырецкая | 1000 | 6 | грунт | 6000 |  |
| 31. | д. Турово, всего | 2000 | 6 |  | 12600 |  |
| 31.1 | ул. Приозерная | 300 | 8 | асфальт | 2400 | часть на автомобильной дороге |
| 31.2 | ул. Пионерская | 500 | 6 | щебень, грунт | 3000 |  |
| 31.3 | ул. Полевая | 400 | 6 | грунт | 2400 |  |
| 31.4 | ул. Родниковая | 400 | 6 | грунт | 2400 |  |
| 31.5 | ул. Поселковая | 400 | 6 | грунт | 2400 |  |
| Итого протяжённость улично-дорожной сети по Заклинскому сельскому поселению | 52850 |  |  | 437192 |  |
| Итого улиц с твёрдым покрытием | 30050 |  |  | 267900 |  |

Состояние улиц и дорог населенных пунктов поселения неудовлетворительное: проезжие части большей части улиц и дорог не имеют капитального покрытия, нет тротуаров и освещения.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования являются:

отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах общего пользования местного значения;

недостаточные объемы финансирования на содержание и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам, совершенствование системы организации безопасности дорожного движения.

2.4.3.3. Транспортное обслуживание населения

Транспортные услуги на территории Заклинского сельского поселения предоставляет ООО «Имидж». Состояние пассажирского автопарка предприятий удовлетворительное.

Территория Заклинского сельского поселения обслуживается автобусными маршрутами, обеспечивающими регулярное автобусное сообщение с административным центром Лужского муниципального района – г. Луга (таблица 2.4.3.3.1).

Таблица 2.4.3.3.1. Перечень автобусных маршрутов  на территории Заклинского сельского поселения

| № п/п | Номер маршрута | Начальный пункт | Конечный пункт | Средняя протяженность маршрута (согласно паспорту маршрута), км |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 121 | г. Луга | д. Затуленье | 33 |
| 2. | 122 | г. Луга | п. Оредеж | 31 |
| 3. | 136 | г. Луга | д. Вычелобок | 18 |
| 4. | 146 | г. Луга | д. Сырец | 17 |
| 5. | 149 | г. Луга | д. Слапи | 5 |
| 6. | 149а | г. Луга | д. Заклинье | 4 |

На маршрутах общественно транспорта на территории поселения имеются  оборудованные автобусные остановки – 27 ед., здание автовокзала и  собственный автобусный парк отсутствуют.

Отстойные и разворотные площадки автобуса имеются в д. Вычелобок,  д. Затуленье, д. Заклинье,  д. Слапи.

Требования к уровню и качеству транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным, межмуниципальным, смежным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок и их нормативные значения установлены в соответствии с социальным стандартом транспортного обслуживания населения (распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р (в редакции от 13.04.2018) «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»). Все остановочные пункты, которые обслуживаются маршрутами регулярных перевозок, должны отвечать требованиям, установленным подпунктами 7.3.1-7.3.16 ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства». Для Ленинградской области нормативы территориальной доступности остановочных пунктов установлены согласно таблице 2.4.3.3.2.

Таблица 2.4.3.3.2. Предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов, которые обслуживаются муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров

| Категория объекта | Расстояние кратчайшего пешеходного пути, не более, м |
| --- | --- |
| Многоквартирный дом | 500 |
| Индивидуальный жилой дом | 800 |
| Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 м2 и более | 500 |
| Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан | 300 |
| Терминалы внешнего транспорта | 300 |

По результатам анализа транспортного обслуживания населения, выявлено, что регулярным автобусным сообщением не охвачено 11 населенных пунктов Заклинского сельского поселения, в которых проживает 183 чел. (3,8 % от общего числа населения).

Поскольку Заклинское сельское поселение не имеет собственного автобусного парка и бюджет поселения не располагает средствами его создать, генеральным планом предлагается (для Лужского муниципального района) на 1 очередь продлить  автобусный маршрут до д. Нелаи, поскольку в ней планируется увеличение численности населения до 225 человек на расчетный срок и в настоящее время проживает 83 чел.

В соответствии с социальным стандартом транспортного обслуживания населения целесообразно в схеме территориального планирования Лужского муниципального района проработать вопрос транспортного обеспечения удаленных населенных пунктов, которые в настоящее время не обслуживаются действующими маршрутами пассажирского транспорта, с размещением в данных населенных пунктах остановочных пунктов.

Объекты дорожного сервиса

На территории Заклинского сельского поселения нет зарегистрированных объектов дорожного сервиса.

Выводы:

1. Транспортная инфраструктура на территории поселения представлена автомобильным и пригородным железнодорожным транспортом.

2. Состояние улично-дорожной сети населенных пунктов неудовлетворительное, проезжие части, в основном, не имеют твердого покрытия, нет тротуаров и освещения.

3. Основной проблемой развития общественного транспорта и улично-дорожной сети населенных пунктов является недостаточное финансирование.

4. Сеть объектов дорожного сервиса на территории поселения требует развития.

2.4.4. Инженерная инфраструктура

2.4.4.1. Газоснабжение

Газоснабжение территории Заклинского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции ГРС Суйда.

На территории  Заклинского сельского поселения на 01.01.2019 сетьевым природным газом частично обеспечиваются 3 населенных пункта – Заклинье, Каменка, частично Слапи. Природный газ поступает по межпоселковым газопроводам к газорегуляторым пунктам и газовым котельным, далее по распределительным газопроводам к потребителям.

Общая протяженность газопроводов в границах поселения составляет:

межпоселковые – 6, 2 км;

распределительные – 7,97 км.

Сетевым природным газом газифицирована многоквартирная жилая застройка д. Заклинье и д. Каменка, часть индивидуальной жилой застройки д. Заклинье и д. Слапи.

Природный сетевой газ используется следующими категориями потребителей:

индивидуально-бытовые нужны населения - приготовление пищи и горячей воды;

отопление жилых домов от индивидуальных газовых отопительных котлов;

нужды отопительных котельных д. Заклинье и д. Каменка: для отопления жилого фонда капитальной застройки, коммунально-бытовых предприятий и общественных зданий.

Фактический расход природного газа котельными за 2018 год составил:

д. Заклинье – 1910,7 т (1633,1 тыс. м3);

д. Каменка – 389,8 т (333,1 тыс. м3).

На необеспеченной сетевым природным газом территории жилой застройки Заклинского сельского поселения в целях пищеприготовления используется сжиженный углеводородный баллонный газ. Доставка сжиженного углеводородного газа потребителям осуществляется с Лужской газонаполнительной станции (г. Луга).

Постановлением Губернатора Ленинградской области от 13.12.2018 № 484 утверждена Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на период 2018-2022 годы, которой предусмотрено строительство на 2018-2019 годы межпоселкового газопровода д. Заклинье – д. Смёшино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру общей длиной - 9,1 км.

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является ООО «Газпром газораспределение».

2.4.4.2. Электроснабжение

Электроснабжение на территории Заклинского сельского поселения обеспечивается ПАО «Ленэнерго».

Источниками питания распределительной сети 10 кВ на территории Заклинского сельского поселения являются электрические подстанции регионального значения:

- ПС 110/35/10 кВ № 48 «Луга» (трансформаторы мощностью 2∙63 МВ∙А, год реконструкции – 2016/2017, находится на территории Лужского городского поселения);

- ПС 110/10 кВ № 290 «Сырец» (трансформаторы мощностью 2∙2,5 МВ∙А, год постройки – 1977/1982, находится на территории Новгородской области);

- ПС 35/10 кВ № 39 «Пионерская» (трансформаторы мощностью 2∙4,0 МВ∙А, год постройки – 1958/1983).

Центром питания для указанных подстанций является ПС 330/110 кВ «Лужская» с двумя трансформаторами по 125 МВ∙А.

Оценка резерва мощности ПС 35-110 кВ отражена в таблице 2.4.4.2.1.

Таблица 2.4.4.2.1

| Наименование ПС | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВ∙А | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, с учетом поданных заявок на технологическое присоединение и реализации капитальных вложений (изменений инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период 2016 – 2020 годы), МВ∙А |
| --- | --- | --- |
| ПС 110/35/10 кВ № 48 «Луга» | 26,42 | 25,74 |
| ПС 110/10 кВ № 290 «Сырец» | 1,32 | 1,25 |
| ПС 35/10 кВ № 39 «Пионерская» | 2,26 | 2,26 |

Тяговых подстанций ОАО «Российские железные дороги» на территории поселения нет.

По территории Заклинского сельского поселения проходят следующие воздушные линии электропередач напряжением 35-110 кВ:

напряжением 110 кВ (регионального значения):

ВЛ 110 кВ «Сырецкая-1» ПС № 48 «Луга» - ПС № 290 «Сырец» - по территории поселения 19,4 км;

ВЛ 110 кВ «Лужская-8» ПС № 48 «Луга» - ПС № 534 «Дзержинка» - по территории поселения 5,6 км;

напряжением 35 кВ (регионального значения):

ВЛ 35кВ ПС № 48 «Луга» - ПС № 39 «Пионерская» - по территории поселения 8,3 км;

ВЛ 35кВ ПС № 48 «Луга» - ПС № 36 «Южная» - по территории поселения 1,8 км;

ВЛ 35кВ ПС № 39 «Пионерская» - ПС № 35 «Оредеж» - по территории поселения 15,5 км.

Укрупненный расход электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями в соответствии с табл. 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей» составяет 10455 тыс. кВт∙ч.

Охранные зоны для объектов энергетики установлены в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (таблица 2.4.4.2.2).

Таблица 2.4.4.2.2. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Объекты федерального значения в сфере электроснабжения на территории Заклинского сельского поселения отсутствуют.

Основными потребителями электроэнергии в поселении являются:

производственный комплекс;

жилищно-коммунальное хозяйство и население.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности населения поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии на территории поселения.

2.4.4.3. Водоснабжение

Для водоснабжения населения и хозяйственного комплекса Заклинского сельского поселения используются пресные подземные воды. Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников - артезианских скважин.

Централизованным водоснабжением обеспечены следующие населенные пункты поселения: д. Заклинье, д. Каменка, д. Подгородье, д. Раковно, д. Турово.

Характеристика объектов водоснабжения на территории Заклинского сельского поселения представлена в таблице 2.4.4.3.1.

Таблица 2.4.4.3.1. Характеристика объектов водоснабжения

| Населенный пункт | № артезианской скважины | Мощность артезианской скважины, м3/ч | Протяженность сетей водопровода, км | Водонакопительные емкости, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Заклинье | 1351/1, 3354д | 16 + 40 | 14,69 | 150 |
| д. Каменка | 2973, 3643 | 10 + 10 | 2,6 | 150 |
| д. Подгородье | 1705 | 10 | 2,7 | 25 |
| д. Раковно | 2344/3 | 6,3 | 4 | 25 |
| д. Турово | 1487/3 | 10 | 2,9 | 25 |

Вода из скважин подается напрямую потребителям. В д. Заклинье, д. Каменка, д. Турово, д. Подгорье, д. Раковно отсутствуют сооружения водоподготовки.

Водоснабжением обеспечивается многоквартирный и частично индивидуальный жилищный фонд, социальные и прочие объекты. Также питьевая вода подается через водоразборые колонки.

В целом объекты водоснабжения в Заклинском сельском поселении имеют высокий износ. Артезианские скважины, из которых подается вода в распределительную сеть, пробурены в 60-80 гг. 20 века, при сроке службы в 20-25 лет. То есть по сроку эксплуатации все артезианские скважины выработали свой ресурс, что значительно влияет на качество добываемых подземных вод.

По результатам анализов питьевой воды, вода, добываемая из скважин, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по следующим показателям: мутность (превышение допустимых норм в 2 раза), железо (превышение допустимых норм в 1,5 раза).

В 2017 году завершены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в д. Заклинье (3600 м) и д. Каменка (1860 м). Проведен капитальный ремонт скважины в д. Турово с заменой насосного оборудования.

В д. Раковно и д. Подгородье, где артезианские скважины пробурены в 1963 и 1968 гг., в случае выхода их из строя, нет резервных скважин для обеспечения водоснабжением.

В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из личных или коллективных шахтных колодцев.

Общее потребление воды из системы централизованного водоснабжения потребителям поселения составляет 151,6 тыс. м3/год, в том числе населением - 105,6 тыс. м3/год.

Среднесуточное водопотребление из системы централизованного водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды в среднем на 1 человека в целом по поселению составляет 86,17 л/сут.

2.4.4.4. Водоотведение

Системой централизованного водоотведения на территории Заклинского сельского поселения обеспечены д. Заклинье и д. Каменка, в которых обеспечен многоквартирный жилищный фонд, социальные учреждения, прочие объекты.

Очистка сточных вод производится на канализационных очистных сооружениях (КОС) в д. Заклинье и д. Каменка. КОС находятся в рабочем состоянии.

Хозяйственно-бытовые сточные воды в д. Заклинье собираются в систему канализации, по самотечному коллектору поступают в приемное отделение канализационной насосной станции № 1, далее по напорному коллектору сточные воды направляются на КОС д. Заклинье. Сточные воды от удаленных жилых домов перекачиваются на КНС № 1 с помощью КНС № 2.

В настоящее время насосное оборудование КНС д. Заклинье и д. Каменка имеет высокий процент износа.

В д. Каменка централизованное водоотведение представляет собой сеть самотечных коллекторов, по которым стоки поступают на КНС далее по напорному коллектору на канализационные очистные сооружения.

Централизованное водоснабжение и водоотведение осуществляет ГУП ЛО «ЛМР Лужский водоканал», который с 11.01.2019 вошел в состав ГУП «Леноблводоканал».

Очищенные и обеззараженные сточные воды с КОС д. Каменка отводятся в ручей без названия (бассейн р. Оредеж). Очищенные и обеззараженные сточные воды с КОС д. Заклинье отводятся в руч. Стрельный (бассейн р. Луга).

Фактический пропуск сточных вод через очистные сооружения составляет:

КОС д. Заклинье – 121,0 тыс. м3/год;

КОС д. Каменка – 16,46 тыс. м3/год.

Характеристики КОС представлены в таблице 2.4.4.4.1.

Протяженность канализационных сетей на территории Заклинского сельского поселения составляет 10,37 км, в том числе в д. Заклинье – 8,7 км, в д. Каменка – 2,3 км.

Дождевая канализация в поселении отсутствует.

Уровень износа сетей водоотведения – 85 %.

Требуется реконструкция КОС в д. Заклинье и д. Каменка, необходимы работы по перекладке сетей канализации, ремонт канализационной насосной станции и замена оборудования.

Таблица 2.4.4.4.1. Характеристики канализационных очистных сооружений Заклинского сельского поселения

| Местоположение КОС | Год ввода в эксплуатацию | Проектная производительность, м3/сут | Фактическая мощность, м3/сут | Выпуск сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Заклинье | 1989 | 700 | 310 | в ручей Стрельный |
| д. Каменка | 1989 | 700 | 45 | в ручей без названия |

2.4.4.5. Теплоснабжение

Централизованным отоплением обеспечена часть многоквартирных жилых домов и объекты социальной инфраструктуры д. Заклинье, д. Турово и д. Каменка. Горячее водоснабжение имеется только в д. Заклинье. В каждом из указанных населенных пунктов действует самостоятельная система централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение жителей остальных населенных пунктов осуществляется за счет индивидуального печного отопления и автономных котлов.

На территории Заклинского сельского поселения функционируют 3 муниципальные котельные (таблица 2.4.4.5.1).

Таблица 2.4.4.5.1. Характеристики котельных в Заклинском сельском поселении

| Местоположение котельной | Вид топлива | Марка котлов | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Заклинье | сетевой природный газ | GKS Dynatherm-4440 GKS Dynatherm-4440 GKS Dynatherm-2500 | 10,042 | 6,524 | 3,7 |
| д. Каменка | сетевой природный газ | Термотехник ТТ100 Термотехник ТТ100 | 2,579 | 1,867 | 1,07 |
| д. Турово | уголь | 2 водогрейных котла | 0,6 | 0,14 | 0,22 |

Газовые котельные в д. Заклинье и д. Каменка построены в 2013 году.

Котельная в деревне Заклинье обслуживается АО «Газпром теплоэнерго», в д. Каменка – ООО «Петербургтеплоэнерго», в д. Турово – ООО «Лужское тепло».

Система теплоснабжения на территории д. Заклинье закрытая, четырехтрубная, горячее водоснабжение присутствует. Система теплоснабжения на территории д. Каменка закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения на территории д. Турово закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует.

Отопление в индивидуальной жилой застройке населенных пунктов осуществляется при помощи печного отопления, и в некоторых случаях электроснабжения и индивидуальных котлов на жидком и твердом топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

Общий процент охвата централизованным теплоснабжением жителей по населенным пунктам составляет:

д. Заклинье: теплоснабжение – 89,0 %, горячее водоснабжение – 86,2 %;

д. Каменка: теплоснабжение - 74,8 %;

д. Турово: теплоснабжение - 48,2 %.

Основные проблемы теплоснабжения:

тепловые сети нуждаются в реконструкции;

использование угля в качестве топлива для производства тепловой энергии на котельной д. Турово.

2.4.4.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь

Населению Заклинского сельского поселения предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

почтовая связь;

телефонная связь общего пользования;

услуги доступа в сеть Интернет;

проводное и эфирное радиовещание;

телевизионное вещание;

услуги мобильной телефонной связи.

Рисунок   2.4.4.6.1. Усредненные зон покрытия телерадиовещанием на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Цифрами на рисункеобозначены:

1. Ленинградский радиотелевизионный передающий центр (ЛРТПЦ, г. Санкт-Петербург)
2. Радиоцентр № 1 (г. Санкт-Петербург, п. Ольгино)
3. Передающий цех радиовещания № 3 (г. Санкт-Петербург)
4. Цех эксплуатационно-технического обслуживания объектов телерадиовещания Ленинградской области(г.п. Красный Бор Тосненского муниципального района)
5. Выборгский цех телевидения и радиовещания (г. Выборг Ленинградской области)
6. Кингисеппский цех телевидения и радиовещания (г. Кингисепп Ленинградской области)

7. Лужский цех телевидения и радиовещания (г. Луга Ленинградской области)
8. Подпорожский цех телевидения и радиовещания (г. Подпорожье Ленинградской области)
9. Тихвинский цех телевидения и радиовещания (г. Тихвин Ленинградской области)
10. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ПАО «Ростелеком» (г. Волхов)
11. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ПАО «Ростелеком» (г. Сясьстрой)
12. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ПАО «Ростелеком» (д. Потанино)
13. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ПАО «Ростелеком» (д.Чудцы)

Филиал РТРС «Санкт-Петербургский РЦ»– основной оператор аналогового и цифрового эфирного телерадиовещания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Территория Заклинского сельского поселения входит в зону покрытия 3 объектов:

Ленинградского радиотелевизионного передающего центра (ЛРТПЦ);

Кингисеппского цеха телевидения и радиовещания;

Лужского цеха телевидения и радиовещания.

Все населенные пункты поселения на 100 % обеспечены телевизионным вещанием и телефонной сетью общего пользования.

Лужский цех телевидения и радиовещания обеспечивает эфирную трансляцию 5 аналоговых телевизионных каналов, цифрового пакета программ РТРС-1 (первый мультиплекс) на 39-м телевизионном канале (частота 618 МГц) в составе 10 общероссийских обязательных телепрограмм и 3 радиопрограмм, а также 10 радиостанций УКВ/FM диапазона.

На территории Заклинского сельского поселения в д. Заклинье (ул. Новая, 22) расположен контейнет автоматической телефонной станции на 720 номеров, принадлежащая Петербургскому филиалу ОАО «Ростелеком».

На территории Заклинского сельского поселения установлены таксофоны универсальной услуги связи в количестве 30 штук: в 29 населенных пунктах и 1 в садоводческом объединении «Лужайка».

Вся территория поселения покрыта средствами сотовой связи разных операторов.

Планируется дальнейшая цифровизация телефонной сети Заклинского сельского поселения, возможность применения волокнооптических кабелей в населенных пунктах поселения.

На территории поселения действует отделения почтовой связи (Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России») в населенных пунктах Заклинье, Каменка, Мерёво, Раковно.

2.4.5. Жилищный фонд

Согласно сведениям администрации Заклинского сельского поселения общая площадь жилого фонда по состоянию на 01.01.2018 составила 151048 м2, из них:

среднеэтажная жилая застройка - 53223,6 м2;

малоэтажная жилая застройка - 17341,4 м2;

индивидуальная жилая застройка – 80483,0 м2.

Среднеэтажная жилая застройка имеется только в д. Заклинье – 12 5-этажных многоквартирных домов.

Малоэтажные многоквартирные жилые дома имеются в д. Заклинье, д. Каменка, д. Мерёво, д. Нелаи, д. Подгородье, д. Сырец, д. Турово, д. Раковно, д. Вычелобок.

В остальных населенных пунктах поселения преобладает индивидуальная жилая застройка.

Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя поселения составляет 31,3 м2/чел.

Доля многоквартирного жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, в общем объёме многоквартирного жилищного фонда составляет:

холодное водоснабжение – 82 %;

горячее водоснабжение – 73 %;

централизованное отопление – 79 %;

водоотведение – 82 %.

По состоянию на 01.01.2019 в очереди на улучшение жилищных условий стоят 66 семей, из них:  с целью участия в жилищных программах – 28 семей, с целью предоставления жилой площади по договору социального найма – 38 семей.

В 2017 году проведены обследования жилых домов № 3, 11 по ул. Новой и дом № 32 по ул. Боровая в д. Заклинье. По результатам обследования специализированной организацией и заключению межведомственной комиссии дома признаны аварийными, непригодными для проживания и подлежащим к расселению и сносу. Готовятся документы для включения вышеперечисленных домов  в программу расселения аварийного и ветхого жилья.

Здание общежития, расположенное в д. Заклинье, ул. Боровая, д. 43, также признано аварийным.

На территории д. Заклинье зарезервировано и оформлено два земельных участка под строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов.

Потребность в новом жилье в ближайшие годы обусловлена необходимостью расселения аварийного жилищного фонда, а также строительством социального жилья.

2.4.6. Социальная инфраструктура

2.4.6.1. Образование

На территории Заклинского сельского поселения образовательную деятельность осуществляет муниципальные общеобразовательные учреждения информация о которых  представлена в таблице 2.4.6.1.1.

Таблица 2.4.6.1.1. Образовательные учреждения на территории Заклинского сельского поселения

| № п/п | Образовательное учреждение | Местоположение объекта | Проектная мощность | Фактическая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заклинская средняя общеобразовательная школа» | д. Заклинье, ул. Новая д. 36 | 520 мест | 304 места |
| 2. | Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Заклинская средняя школа» | д. Каменка, микрорайон Центральный, д. 14 | 180 мест | не действует |
| 3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида» | д. Заклинье | 120 мест | 120 мест |
| 4. | Дошкольное отделение | д. Каменка (в здании филиала МОУ «Заклинская средняя школа») | 14 мест | 14 мест |

Учреждения дополнительного образования на территории поселения отсутствуют. Ближайшие учреждения дополнительного образования находятся в г. Луга и п. Серебрянский.

Автобусные перевозки детей в Заклинском сельском поселении осуществляются школьными автобусами оснащенных системами ГЛОНАСС и тахографами, по  утвержденным и согласованным с ГИБДД маршрутам.

Автобусы для перевозки детей соответствуют ГОСТ Р 51160-98 Автобусы для перевозки детей.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, для сельских населенных пунктов максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций I  ступени обучения – не более 2 к пешеходной и не более 15 минут транспортной доступности; II и III ступени обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 минут.  Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций сельских населенных пунктов – 500 м.

2.4.6.2. Здравоохранение

На территории Заклинского сельского поселения деятельность в сфере здравоохранения осуществляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная межрайонная больница», которое представлено структурным подразделением – Лужской амбулаторией, распложенной  в д. Заклинье, ул. Новая , д. 22.

Лужская амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену, оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь населению.  В состав амбулатории входят фельдшерско-акушерские пункты, в том числе ФАП в д. Турово, ФАП в д. Каменка.

Скорая медецинская помощь расположена в г. Луга.

Согласно «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 № 942-р), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения. Нормативный показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений Заклинского сельского поселения – 87 посещения в смену. Соответственно, мощность амбулаторно-поликлинических объектов здравоохранения, расположенных на территории поселения, соответствует нормативам.

В таблице 2.4.6.2.1. представлены характеристики лечебных учреждений на территории Заклинского сельского поселения.

Таблица 2.4.6.2.1

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение учреждения | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Лужская амбулатория | д. Заклинье | 50 посещений в смену |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Каменка | 25 посещений в смену |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Турово | 25 посещений в смену |

Населённые пункты Заклинского сельского поселения попадают в зону 20-минутной доступности на специальном автомобиле от обслуживающего поста скорой помощи, а также в зону 30-минутной доступности до лечебно-профилактических учреждений и аптек.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83, норматив обеспеченности населения сельских поселений аптеками составляет 1 учреждение на жилую группу. В настоящее время на территории Заклинского сельского поселения действует аптека в д. Заклинье.

2.4.6.3. Социальная защита

Управление соцзащиты населения Лужского муниципального района осуществляет свою деятельность в соответствии со статьей 2 областного закона от 30.12.2005 № 30 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере социальной защиты населения».

На 01.01.2018 социальные услуги в Заклинском сельском предоставляют 2 муниципальных учреждения Лужского муниципального района:

- муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» на 102 места (г. Луга, ул. Большая Заречная, д. 63);

-  муниципальное автономное учреждение «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» на 40 мест (г. Луга, Комсомольский проспект, д. 24а).

Стационарные объекты социального обслуживания населения на территории Заклинского сельского поселения отсутствуют.

На территории Заклинского сельского поселения услуги на дому гражданам пожилого возраста, инвалидам оказывает 1 социальный работник.

При разработке генеральных планов, проектов планировки территории и правил землепользования и застройки при новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий необходимо предусматривать для граждан маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения в соответствии с требованиями СНиП 35.01.2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

2.4.6.4. Культура

Объекты культурно-досуговой деятельности на территории Заклинском сельском поселения представлены домом культуры, клубами и библиотеками (таблица 2.4.6.4.1).

На базе сельского дома культуры организована кружковая работа, коллективы художественной самодеятельности, в которых принимают участие, как дети, так и взрослые.

Таблица 2.4.6.4.1. Учреждения культуры Заклинского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения культуры | Местоположение | Характеристика учреждения культуры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельский дом культуры с библиотекой | д. Заклинье, ул. Новая, д. 33 | зрительный зал на 400 мест, библиотечный фонд – 8778 томов |
|  | Каменский клуб | д. Каменка, микрорайон Центральный, д.14 (в здании филиал МОУ «Заклинская средняя школа») | зрительный зал на 100 мест |
|  | Каменская сельская библиотека | д. Каменка, ул. Школьная, д. 1 | библиотечный фонд – 6523 томов |
|  | Раковенский клуб с библиотекой | д. Раковно, ул. Нагорная | зрительный зал на 50 мест |

Согласно местым нормативам градостроительного проектирования количество учреждений культуры на территории поселения соответствует нормативам, в том числе обеспечивается транспортная доступность до объектов культуры - 15-30 минут.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования для сельского поселения установлена норма – 1 общедоступная библиотека с детским отделением в административном центре сельского поселения (независимо от количества населения).

Наличие библиотек на территории поселения соответствет местным нормативам градостроительного проектирования.

2.4.6.5. Физкультура и спорт

Информация по объектам физической культуры и спорта в Заклинском сельском поселении отражена в таблице 2.4.6.5.1.

Таблица 2.4.6.5.1. Объекты физической культуры и спорта в Заклинском сельском поселении

| Наименование объекта | Местоположение | Единица измерения | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивный зал при школе | д. Заклинье | м2 площади пола | 275 |
| Спортивный зал при доме культуры | д. Заклинье | м2 площади пола | 225 |
| Футбольное поле | д. Заклинье | м2 | 10000 |
| Спортивная площадка при школе | д. Заклинье | м2 | 375 |
| Хоккейная коробка | д. Заклинье | м2 | 1000 |
| Бассейн (не действующий) | д. Заклинье | площадь зеркала воды м2 | 250 |

Сведения о минимально допустимом уровене обеспеченности населения поселения объектами физкультуры и спорта, максимально допустимом уровени доступности этих сооружений согласно местным нормативам градостроительного проектирования отражены в таблице 2.4.6.5.2.

Таблица 2.4.6.5.2

| Виды объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности м2 на 1000 жителей | Нормативная обеспеченность в поселении, м2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные спортивные сооружения | 1950 | 9360 | 1500 |
| Спортивные залы | 350 | 1680 | в д. Заклинье – 1500 м; в остальных населенных пунктах поселения - транспортная доступность до 30 мин |
| Плавательные бассейны (зеркала воды) | 75 | 360 | транспортная доступность до 30 мин |

Общая фактическая обеспеченность поселения спортивными сооружениями :

спортивными залами - не соответствует нормативам;

плоскостыми сооружениями – соответствует нормативам.

При расчете количества и вместимости спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует учитывать необходимость удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, в соответствии с ВСН 62-91* и СП 35-103-2001.

Необходимо строительство современных спортивных сооружений, что значительно повысит интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни.

2.4.6.6. Молодежная политика

По состоянию на 2018 г. численность молодёжи в Заклинском сельском поселении в возрасте 14–29 лет составляет 985 человек –20,4 % от общей численности населения.

На территории Заклинского сельского поселения объекты молодежной политики отсутствуют, работа с детьми и молодежью ведется на базе учреждений образования и культуры. Основными формами работы с молодежью являются: форумы, акции,  слеты, фестивали, соревнования,  конференции.  Традиционно проводятся тематические, патриотические, обучающие, спортивные, интеллектуальные мероприятия. Учащаяся и работающая молодежь принимает активное участие в районных и областных мероприятиях.

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 02.11.2010 № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодёжной политики Ленинградской области», установлены нормативы минимального обеспечения молодёжи учреждениями по месту жительства для сельских поселений – не менее одного многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и(или) специализированных учреждений по работе с молодежью.

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами для работы с детьми и молодежью – 25 м2 общей площади на 1000 чел. и 2 рабочих места. Итого, общая площадь помещений для работы с детьми и молодежью должна быть не менее 120 м2.

Проблемы в сфере молодежной политики - отсутствие специализированных учреждений по работе с молодежью.

2.4.7. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения

В Заклинском сельском поселении имеются объекты розничной торговли, общественного питания,  мастерская по ремонту обуви.

Прачечная и химчистка в поселении отсутствуют.

Объекты розничной торговли представлены магазинами общей площадью 1248,0 м2 в д. Заклинье, д. Каменка, ярмаркой смешанного типа. В поселении  есть объект общественного питания по адресу Батецкое шоссе, д. 1 - столовая «Белочка» на 25 посадочных мест.

Остальные населённые пункты поселения обслуживаются автофургонами выездной торговли (продовольственные товары).

Из предприятий бытового обслуживания на территории поселения функционирует мастерская по ремонту обуви.

В д. Заклинье расположен филиал Лужского отделения Сберегательного банка России.

Фактическая обеспеченность и нормативная потребность в объектах розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования представлена в таблице 2.4.7.1.

Таблица 2.4.7.1. Фактическая и нормативная обеспеченность поселения объектами розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Показатель | Норматив на 1 тыс. чел. | Обеспеченность | Необходимо размещение объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормативная | фактическая |  |
| Объекты розничной торговли, м2 | 322,5 | 1548 | 1248,0 | 300 |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 192 | 25 | 167 |
| Предприятие бытового обслуживания малой мощности, рабочих мест | 4 | 19 | 1 | 18 |
| Прачечная самообслуживанияч, мини-прачечная, кг белья в смену | 20 | 96 | - | 96 |
| Предприятие по химчистке, кг в смену | 1,2 | 5,76 | - | 8 |
| Бани, помывочных мест | 7 | 34 | - | 34 |
| Гостиница, мест | 6 | 29 | - | 29 |

Фактическая обеспеченность объектами розничной торговли в Заклинском сельском поселении соответствует нормативу, объектов общественного питания и бытового обслуживания – ниже норматива.

Ритуальное обслуживание

На территории Заклинского сельского поселения расположено 8 кладбищ общей площадью 10,58 га.

Таблица 2.4.7.2. Перечень кладбищ, расположенных на территории Заклинского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение захоронения | Площадь, га | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Вычелобок | 0,4 | 50 |
| 2. | д. Вычелобок | 0,87 |  |
| 3. | д. Заплотье (на землях лесного фонда) | 1,7 | 50 |
| 4. | д. Каменка | 0,94 | 50 |
| 5. | д. Павшино | 0,12 | 50 |
| 6. | д. Смёшино | 0,87 | 50 |
| 7. | д. Сырец | 0,7 | 50 |
| 8. | д. Турово | 4,98 | 50 |
|  | Всего | 10,58 |  |

Предельные значения минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами традиционного захоронения составляют 0,24 га на 1000 человек населения.

Нормативная обесчпеченность кладбищами на территории поселения должна быть не мнее 1,2 га. Фактическая обеспеченность составляет 10,58 га.

2.4.8. Туристический комплекс

Территория Заклинского сельского поселения обладает значительными курортно-рекреационными ресурсами, относительно развитой инфраструктурой и имеет на своей территории памятники культуры и архитектуры. По своей значимости и разнообразию памятники истории и культуры могут быть задействованы на разных направлениях и видах познавательного туризма, как на внутреннем, так и на международном уровне, учитывая постоянно растущий поток туристов в Ленинградскую область.

В целом Заклинское сельское поселение обладает разнообразными туристскими ресурсами: природно-климатическими, историческими, социокультурными.

Рекреационный потенциал поселения:

благоприятные климатические условия;

наличие разветвленной гидрологической сети, многочисленных больших и малых рек и озер, обилие родников с чистой водой;

наличие месторождений лечебных грязей на оз. Нелаи;

сочетание различных типов рельефа;

наличие живописных ландшафтов, сочетание природных и исторических рукотворных ландшафтов;

наличие ООПТ;

наличие памятников истории, культуры, архитектуры, археологии;

наличие учреждений летнего и зимнего отдыха;

наличие садово-дачных  товариществ.

Перспектива развития туризма связана с наличием: источников лечебных грязей, лесных массивов, живописных ландшафтов с многочисленными озёрами, развитой речной и озерной сетью, усадьбами (ОКН).

Основные  направления развития туристического комплекса на территории поселения:

совершенствование информационной базы туристской отрасли и создание комфортной информационной среды для туристов;

содействие продвижению туристских возможностей Заклинского сельского поселения на туристских рынках;

содействие созданию и развитию объектов туристской инфраструктуры, сервиса и  различных видов туризма.

Рекреационные возможности поселения в настоящее время используются недостаточно.

Развитию туризма тормозит отсутствие необходимой рекреационной инфраструктуры и современного туристического оборудования.

В состав инфраструктуры туристического комплекса на территории поселения вошли:

база отдыха ООО «Петр Великий»  у д. Турово (действующая);

детский оздоровительный лагерь  предприятия «Азимут–электроприбор» у д. Большие Изори (не действующий);

детский оздоровительный лагерь «Зеленый Огонек» у д. Мерёво;

детское оздоровительное учреждения «Молодёжный» у д. Мерёво;

дом ребенка Невского райздравотдела Санкт-Петербурга у д. Затуленье (не действующее);

детский оздоровительный лагерь «Восход» у д. Мерёво;

база отдыха комбината коммунальных предприятий у д. Мерёво (не действующая);

база отдыха «Мишкина дача» у д. Мерёво (ул. Школьная, д. 15);

турбаза «Солнечная» - у д. Бетково (ул. Родниковая, 3а).

В соответствии со Схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района от 13.11.2012 № 347, большая часть территории Заклинского сельского поселения является благоприятной для стационарного отдыха, часть территории, прилегающей к границе Лужского городского поселения (д. Заклинье и д. Слапи), отнесена к благоприятной для санаторно-курортного отдыха.

Значительный историко-культурный и природно-рекреационный потенциал стимулирует создание здесь экологически безопасной отрасли хозяйства – туризм, санаторно-курортное лечение и отдых.

Исходя из наличия и особенностей размещения объектов туристического интереса, природных, инженерных и социально-культурных объектов, наличия разнообразных ландшафтов, санаторно-профилактических и оздоровительных объектов, можно определить туристическую специализацию Заклинского сельского поселения следующими основными видами туризма: культурно-познавательный, паломнический, сельский, водный, санаторно-курортный.

2.4.9. Правопорядок и безопасность

Отдел внутренних дел по Лужскому муниципальному району расположен в г. Луга.

Отдел является территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации районного уровня и осуществляет полномочия органов внутренних дел Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, защиты собственности от противоправных посягательств, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, борьбы с преступностью на территории Лужского муниципального района

Отдел внутренних дел входит в систему органов внутренних дел Российской Федерации и подчиняется Главному управлению внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В д. Заклинье в здании администрации поселения ведет прием участковый уполномоченный полиции.

Потребность в зданиях и помещениях для обеспечения правопорядка и безопасности отсутствует.

На территории Заклинского сельского поселения нет пожарных депо.

В настоящее время обслуживание Заклинского сельского поселения полностью обеспечивается 2 подразделениями пожарной охраны.

Центральная часть поселения обслуживается пожарной частью № 135, расположенной в г. Луга, оборудованной 7 пожаро-выездами. Пожарная техника в составе пожарной части № 135: 3 автоцистерны (АЦ) , 1 рукавный (АР), 1 автомобиль аварийно-спасательный (АСА), 1 насосная станция (ПНС), 1 автолестница (АЛ).

Северная часть поселения обслуживается пожарной частью № 136, расположенной в  д. Оредеж (Оредежское сельское поселение Лужского муниципального района), оборудованной 2 автоцистернами (АЦ).

Согласно статье 76 «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В 2017 году оборудовано и приведено в порядок  13 пожарных водоемов и подъездов к естественным водоисточникам в населенных пунктах Бетково, Выбор, Жеребуд, Затуленье, Калищи, Мерёво, Подгородье, Раковно, Слапи, Смёшино, Сырец, Турово, Раковно.

2.5. Анализ бюджета поселения

Бюджет муниципального образования по собственным доходам формируется с учетом показателей социально-экономического развития. Основные собственные доходные источники бюджета:

налог на доходы физических лиц;

налог на имущество физических лиц;

земельный налог;

доходы от использования муниципального имущества;

доходы от реализации муниципального имущества.

Бюджет Заклинского сельского поселения на 2018 год по доходной части бюджета исполнен в сумме – 45502,3 тыс. руб.,  из них 27422,4 тыс. руб. – средства бюджета Лужского муниципального района и Ленинградского областного бюджета и прочие поступления.

По-прежнему Заклинское сельское поселение остается дотационным поселением. Доля собственных доходов составляет 39,7 % от общей массы доходов, это говорит о том, что на средства, полученные от собственных доходов, поселение не сможет исполнить возложенные федеральным законодательством полномочия. Необходима поддержка из бюджетов вышестоящих уровней.

В структуре расходов бюджета сельского поселения  за 2017 год основная доля бюджетных средств в соответствии с переданными полномочиями приходилась на:

жилищно-коммунальное хозяйство – 34,1 %;

культура – 29,3 %;

деятельность органов местного самоуправления – 13,3 %;

благоустройство – 11,1 %;

национальная экономика  (дорожный фонд) – 7,1 %;

социальная политика - 1,5 %;

национальная безопасность – 1 %;

другие общегосударственные вопросы - 1,0 %;

воинский учет - 0,41 %;

молодежная политика - 0,18 %.

Расходная часть бюджета Заклинского сельского поселения на 2018 год исполнена в размере 56880,3 тыс. руб.

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории

# 2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Охранная зона объектов культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Порядок разработки, согласования и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон, утверждены постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315).

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществляется физическими или юридическими лицами на основе материалов историко-архитектурных, историко-градостроительных и архивных исследований, а также с использованием данных государственного кадастра недвижимости при их наличии.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Заклинского сельского поселения не разработаны.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на  карте зон с особыми условиями использования территории отображены защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям  и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на ином расстоянии (отличном от расстояний, перечисленных выше), на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.                При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия генеральный план поселения подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений и дополнений.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия.

2.6.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Нормативные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (в актуализированной редакции) и других нормативных документов, для новых предприятий обосновывается проект расчетной (ориентировочной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Для территории Заклинского сельского поселения – это санитарно-защитные зоны предприятий, животноводческих комплексов, мест захоронения, ЛЭП, автомобильных дорог и железных дорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для сельскохозяйственного производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами и иметь положительное заключение учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена. В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

Установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны не имеет ни одно предприятие, расположенное в Заклинском сельском поселении. В связи с этим нормативные размеры СЗЗ определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

На территории Заклинского сельского поселения расположены предприятие ЗАО «Лужская сельхозтехника» и пекарня ООО «Лужская Нива».

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 19.09.2012 № 47.01.02.000.Т.000071.09.12 на проект обоснования размера расчётной (предварительной) санитарно-защитной зоны для ООО «Лужская Нива» в д. Заклинье размер СЗЗ предлагается на расстоянии от границы пекарни: 22 м в юго-восточном направлении, 6 м в южном направлении, 27 м в юго-западном направлении и 50 м - во всех остальных направлениях от границы промышленной площадки предприятия.

Ориентировочная СЗЗ предприятия ЗАО «Лужская сельхозтехника» составляет 300 м.  В СЗЗ попадают жилые дома, магазины, спортивные объекты. Требуется разработка проекта сокращения СЗЗ предприятия с проведением натурных исследований и согласованием с территориальными органами Роспотребнадзора. При невозможности сокращения СЗЗ необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований.

На территории Заклинского сельского поселения расположено 4 скотомогильника (таблица 2.6.2.1).

Таблица 2.6.2.1

| Владелец скотомогильника | Расстояние до ближайшего населенного пункта, м | Состояние скотомогильника |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Размер ориентировочной СЗЗ, м |
| ООО «Лужское» | 400 (д. Подгородье) | законсервирован | 1000 |
| ООО «Лужское» | 500 (д. Раковно) | законсервирован | 1000 |
| ООО «Лужское» | 1300 ( д. Выбор) | законсервирован | 1000 |
| СПК «Мичуринский» | 1000 ( д. Каменка) | законсервирован | 1000 |

Санитарно-защитная зона скотомогильников в районе д. Подгородье и д. Раковно до нормируемых объектов не выдержана, в связи с этим требуется проведение мероприятий и разработка проектов сокращения СЗЗ.

Величина СЗЗ действующих канализационных очистных сооружений (КОС) на территории поселения представлена в таблице 2.6.2.2.

Таблица 2.6.2.2

| Местоположение КОС | Состояние | Проектная мощность, м3/сут | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Заклинье КОС–1 | не действуют | 400 | 200 |
| д. Заклинье КОС–2 | удовлетворительное | 700 | 200 |
| д. Каменка КОС | рабочее | 700 | 200 |

СЗЗ  КОС выдержаны до нормируемых объектов.

На территории Заклинского сельского поселения расположены кладбища. Ориентировочный размер СЗЗ сельских мест захоронения составляет 50 м.

СЗЗ в 300 м устанавливаются для ферм крупного рогатого скота от 1200 голов и менее. В Заклинском сельском поселении расположены малые сельскохозяйственные предприятия (крупный рогатый скот, овцы), на ряде из которых разведение домашних животных приостановлено по экономическим причинам, крупные комплексы крупного рогатого скота  отсутствуют.

На территории поселения расположены котельные в д. Заклинье и д. Каменка, топливо – природный газ. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) для котельных мощностью менее 200 Гкал, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Санитарно-защитные зоны от промышленных объектов (карьеров) по добыче полезных ископаемых.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации «О недрах».

Основными требованиями к использованию и охране недр являются: предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых; соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях.

Месторождения, на которых осуществляется добыча полезных ископаемых, относятся к опасным промышленным объектам Согласно СанПиН 2.1.1/2.1.1.1200-03 карьеры по добыче полезных ископаемых (пески и т.п.) относятся к IV классу опасности (торф — к III классу опасности), для которых устанавливается СЗЗ шириной 100 м (для III класса — 300 м) от внешних границ горного отвода.

Предложения по сокращению СЗЗ от действующих предприятий

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», п. 1 исключает распространение СанПиН на действующие объекты, в том числе сельского хозяйства.

В соответствии с письмом Роспотребнадзора «О разъяснении изменений № 3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» санитарно-защитные зоны устанавливаются для действующих объектов:

- для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV классов опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других нормируемых территорий без соблюдения нормативной СЗЗ, деятельность которых связана с загрязнением атмосферного воздуха вредными для здоровья веществами и превышением уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений выше установленных гигиенических нормативов, что вызывает обоснованные жалобы населения;

- для действующего объекта или производства в случае принятия решения администрацией поселения, обращения руководителя (заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении санитарно-защитной зоны.

На территории Заклинского сельского поселения  в нормативные санитарно-защитные зоны от нормируемых объектов попадает небольшая часть жилая  застройки.

Зона санитарно-защитного назначения отображена на картах функциональных зон в границах населенных пунктов. Также на картах отображена граница предлагаемой сокращаемой СЗЗ, что соответствует п. 4.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Генеральным планом даны предложения собственникам производственных объектов разработать проекты санитарно-защитных зон, согласовать в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области и провести мероприятия по установлению СЗЗ.

При необходимости собственникам нужно произвести переселение жителей из санитарно-защитных зон предприятий.

В соответствии с п. 4.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов и производств III, IV, V классов опасности может быть уменьшен при:

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений;

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств и связанном с этим изменении класса опасности;

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Уменьшение СЗЗ не может приниматься в качестве альтернативной меры по отношению к переселению людей из экологически небезопасной зоны. В документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих производств и сооружений должны быть предусмотрены средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости, а в составе проектно-сметной документации должен быть представлен проект по её организации, благоустройству и озеленению в соответствии с действующей нормативной документацией.

Выполнение мероприятий, включая переселение жителей, проживающего в границах данных СЗЗ, обеспечивают должностные лица соответствующих объектов или производств в соответствии с проектом СЗЗ. При необходимости переселения населения данным должностным лицам рекомендуется согласовать соответствующий порядок и сроки с местной администрацией, контролирующими органами и самими жителями. При получении согласия жителей за адекватную компенсацию освободить желаемую территорию, действия по переселению должны состояться не после размещения новых, реконструкции или технического перевооружения действующих промышленных объектов, производств и сооружений, а до этого.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 утверждены Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон.

При установлении СЗЗ в генеральный план могут быть внесены изменения.

2.6.3. Санитарные разрывы

Санитарные разрывы от объектов электросетевого хозяйства

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы — территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Санитарные разрывы от автомагистралей, линий железнодорожного транспорта

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей

Зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30–50 м от кромки дорожного полотна.

Зона действия вибрации железнодорожных магистралей в среднем не превышает 100 м от кромки дорожного полотна.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Территорию Заклинского сельского поселения пересекают автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и местного  значения.

Уровень неблагоприятного воздействия автомобильных дорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее:

для дорог I, II, III категорий:

- до жилой застройки - 100 м;

- до садоводческих, огороднических, дачных объединений - 50 м;

для дорог IV категории:

- до жилой застройки - 50 м;

- до садоводческих огороднических, дачных объединений - 25 м.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарных разрывов от автодорог определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

2.6.4. Охранные зоны

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

1) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства(на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

3) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

4) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны газопроводов

По территории Заклинского сельского поселения проходит трасса межпоселкового газопровода.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны и полосы отвода объектов железнодорожного транспорта

В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов согласно Федеральному закону от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны в соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006. № 611). Нормы расчета охранных зон и полос отвода приведены в Приказе Минтранса России от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.

Согласно Федеральному закону от 07.09.2003 № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Охранные зоны воинских захоронений.

Согласно статье 6 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» в целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Проекты планировки, генеральные планы городов и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учётом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

На территории  Заклинского сельского поселения расположена часть особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения - государственный природный комплексный заказник «Шалово-Перечицкий». Вокруг заказника охранная зона не установлена.

2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования.

В соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации:

пункт 6: Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м;

пункт 8: Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока до устья для рек или ручьев протяжённостью:

до 10 км – в размере 50 м;

от 10 до 50 км – в размере 100 м;

от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяжённостью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озер площадью более 0,5 км2 – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов на территории Заклинского сельского поселения указаны в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1. Водные объекты на территории Заклинского сельского поселения

| № п/п |  | Водный объект | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Луга | 200 | 50 | 20 |
| 2. | р. Оредеж | 200 | 50 | 20 |
| 3. | Озера площадью более 0,5 км2 | 50 | 50 | 20 |
| 4. | Ручьи без названия длиной менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | Пруды, озера без названия, с акваторией менее 0,5 км2 | - | - | 20 |

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями водоохранных зон запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение мест захоронения, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

Кладбища, расположенные на территории Заклинского сельского поселения не подтапливаются паводковыми водами.

Размещение новых мест захоронения не планируется.

2.6.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения Заклинского сельского поселения используется водозаборы из подземных источников (артезианских скважин).

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей;

применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых коммунальных отходов и разработки недр земли;

размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и другие) - не менее 15 м.

2.6.7. Зоны затопления и подтопления

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Защиту застраиваемых территорий от подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

В зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории населенных пунктов с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Зоны затопления

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» под затоплением понимается образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

В соответствии со СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» затопление относится к опасным геологическим процессам.

Территория населенных пунктов Заклинского сельского поселения не попадает в зону затопления в период весеннего паводка.

Зоны подтопления

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 под подтоплением понимается повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.

В соответствии со СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»подтопление относится к опасным геологическим процессам.

Зона подтопления – территория, подвергающаяся подтоплению в результате строительства водохранилищ, других водных объектов и застройки или в результате воздействия любой другой народнохозяйственной деятельности.

Подзоны сильного, умеренного и слабого подтопления – подтопленные природные территории, подразделяются на:

– подзону сильного подтопления с залеганием уровня грунтовых вод, приближающегося к поверхности и сопровождающегося процессом заболачивания и засоления верхних горизонтов почвы;

– подзону умеренного подтопления с залеганием уровня грунтовых вод в пределах от 0,3–0,7 до 1,2–2,0 м от поверхности с процессами олуговения и засоления средних горизонтов почвы;

– подзону слабого подтопления с залеганием грунтовых вод в пределах от 1,2–2,0 до 2,0–3,0 м в гумидной и до 5,0 м – в аридной зоне с процессами оглеения и засоления нижних горизонтов почвы.

2.6.8. Зона минимальных расстояний до магистрального трубопровода

По территории Заклинского сельского поселения проходит магистральный нефтепровода БТС II (диаметр 1020 мм, расчетное давление 6,3 МПа). Зона минимальных расстояний до магистрального нефтепровода составляет 200 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями) выполнение требований СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» в части соблюдения минимально-допустимых расстояний от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений является обязательным. Требования к зонам минимальных расстояний до магистральных трубопроводов до объектов застройки и сооружений для обеспечения безопасности этих объектов.

2.6.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

Придорожная полоса автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

По территории Заклинского сельского поселения проходят трассы автомобильных дорог II,  III, IV и V технических категорий.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере:

75 м — для автомобильных дорог I и II категорий;

50 м – для автомобильных дорог III и IV категорий;

25 м – для автомобильных дорог V категории.

2.7. Состояние окружающей среды

2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

Атмосферный воздух - один из важнейших факторов среды обитания человека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Заклинского сельского поселения являются автомобильный транспорт, предприятия теплоэнергетики.

Сведения о составе и количестве токсических веществ, выпадающих из атмосферы на территорию Заклинского сельского поселения , в настоящее время отсутствуют.

Стационарные посты мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха на территории поселения отсутствуют.

Заклинское сельское поселение характеризуется низким потенциалом загрязнения, метеорологические условия способствуют рассеиванию примесей в атмосфере.

Локальные источники загрязнения представлены рядом малых предприятий III-V классов опасности, сельхозпредприятием, котельными.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, взвешенные вещества, углерода оксид, свинец, углеводороды, серы диоксид.

Одним из основных источников загрязнения атмосферы является автотранспорт.  Выбросы автотранспорта представляют собой сложную смесь, в состав которой входит около 200 компонентов, среди которых основную долю выбросов составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.

Самыми неблагоприятными режимами работы двигателей являются малые скорости и холостой ход. В годовом ходе наибольшие концентрации отмечаются летом, что обусловлено увеличением количества автомобилей и объемом транспортного движения.

Кроме выбросов двигателей все виды общественного транспорта создают на своих маршрутах линейные очаги пыления, поднимая в атмосферу значительное количество твердых частиц с проезжей части, особенно при неудовлетворительном техническом состоянии дороги или недостаточным уходе за ней.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Для характеристики рассеивающей способности атмосферы используются комплексный показатель – потенциал загрязнения атмосферы, учитывающий данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий, режим ветра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы.

В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также благоприятными климатическими условиями для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха на территории Заклинского сельского поселения можно оценить как благополучное, а степень загрязнения атмосферы – как низкую.

2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежно-защитных полос.

Поверхностные воды в Заклинском сельском поселении используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовли, рекреационных целей.

Основными источниками загрязнения поверхностных водоемов являются выпуски сточных вод, а также неорганизованный сброс неочищенных дождевых вод.

Система водоотведения в поселении находится в не удовлетворительном состоянии, а очистные сооружения не обеспечивают полную очистку стоков. КОСы требуют реконструкции.

2.7.3. Источники загрязнения почв и подземных вод

Основными факторами загрязнения почв являются выхлопы транспортных средств, несанкционированное размещение бытовых и иных отходов, недостаточная изоляция выгребных ям, не очищаемые стоки сельскохозяйственных и промышленных предприятий, не утилизированный осадок КОС. Сильное воздействие на почвенный покров оказывает выпас крупного рогатого скота и посещение территории местным и сезонным жителями близлежащих деревень в грибные сезоны. Особенно страдает территория песчаных дюн с разреженной растительностью, а местами с обнажённой поверхностью.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

На территории Ленинградской области лабораторный контроль за состоянием почв на площадках планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора осуществляется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».

Подземные воды надежно защищены от загрязнения с поверхности. Надежная защищенность подземных вод поселения от загрязнения с поверхности определяется условиями их залегания под толщей моренных суглинков, мощностью не менее 30 м. Лишь на отдельных участках, где их мощность сокращается до 10–20 м, подземные воды могут быть отнесены к группе условно защищенных.

При оценке качества воды из источников децентрализованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям Заклинское сельское поселение не упоминается среди тех муниципальных образований Ленинградской области, где ситуация в данном отношении является неблагополучной.

Вода из подземных водоисточников отмечается превышение нормативных показателей общего железа и жёсткости, в отдельных пробах показатели мутности превышают допустимые значения. Превышение нормативных показателей железа и жёсткости обусловлено природным составом подземных вод, при этом на действующих водопроводах не проводится соответствующая водоподготовка, отсутствуют станции по обезжелезиванию воды.

Необходимость дезинфекции и обеззараживания воды источников нецентрализованного водоснабжения устанавливается центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах территории поселения являются участки железных дорог и автомобильных дорог.

Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Информация по уровням шумового, вибрационного, электромагнитного излучений на территории Заклинского сельского поселения отсутствует.

Природные и техногенные факторы, осложняющие радиационную обстановку, на территории поселения не выявлены.

Радиационный фон на территории Заклинского сельского поселения находится в пределах колебаний естественного и в среднем составляет 0,15–0,20 мкЗв/ч.

2.7.5. Санитарная очистка территории

В настоящее время в населенных пунктах Заклинского сельского поселения предусматривается планово-регулярная очистка от твердых и жидких отходов.

Объекты размещения отходов

Согласно сведениям администрации Заклинского сельского поселения, объем твердых коммунальных отходов за 2017 год составил 8,99 тыс. м3.

Вывоз ТКО производится на объект размещения отходов расположенный на территории Мшинского сельского поселения.

2.7.6. Общая оценка экологической обстановки

Основными загрязнителями воздуха являются котельные, предприятия, занимающиеся лесозаготовкой, лесопилением и деревообработкой, автотранспортные и сельскохозяйственные предприятия.

Чистоте воздуха способствует значительная лесистость территории, наличие озер, рек.

Сохраняется проблема в организации водоснабжения в населенных пунктах, не имеющих полного комплекса очистки воды.

Необходимы работы по подготовке и улучшению качества воды перед подачей потребителям (фторирование, обеззараживание, обезжелезивание).

Канализационные очистные сооружения не обеспечивают полностью очистку стоков, система канализации находится в ветхом состоянии.

Необходимо разрабатывать и реализовывать комплекс мер по предотвращению техногенного загрязнения наиболее чувствительных к этому загрязнению объектов окружающей среды — поверхностных водоемов и грунтовых вод.

В поселении высокий уровень потенциала природных ресурсов: лесные, рекреационные, поверхностные воды, рыбные.

Размещение коммунальных отходов на территориях, не отведённых для этих целей, то есть на несанкционированных свалках, представляет серьёзную эпидемиологическую опасность и может повлечь возникновение инфекционных заболеваний, размножение паразитных животных, которые являются разносчиками этих болезней, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод и атмосферного воздуха. Загрязнение и захламление земель на территориях сельских поселений обусловлено отсутствием системы сбора и  вывоза ТКО. Необходимо периодически очищать территорию поселения от несанкционированных свалок, особенно вдоль автомобильных дорог. Наиболее рациональным способом защиты природной среды от отходов производства и быта является освоение специальных технологий по селективному сбору и переработке отходов.

Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания и образования являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе. Поэтому рекомендуется оказывать социально-экономическую поддержку экологическим проектам общеобразовательных учреждений, а также обеспечить соответствующее размещение информационных стендов в местах потенциального накопления отходов.

2.8. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 Заклинское сельское поселение к территориям категорированным по гражданской обороне (далее - ГО) не отнесено.

Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть: пожары; поражение (разрушение) зданий, инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время на территории поселения являются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются: пожары (техногенные), аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения, аварии на автомобильном транспорте, аварии на железнодорожном транспорте.

Наиболее опасными природными процессами на территории поселения являются: пожары (природные), грозы, сильные ветры, сильные морозы, снегопады, ливни.

2.8.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

На территории Заклинского сельского поселения отсутствуют химически-опасные промышленные предприятия и объекты.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории поселения относится котельная (на природном газе) в д. Заклинье и д. Каменка.

Пожары

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям и оборудованию, а также уничтожение природных ресурсов (лесные пожары).

Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Причинами аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения являются: ошибки персонала, отказы оборудования, а также разрушение коммуникаций.

На территории поселения последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть: отключение электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения.

Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Наиболее аварийно-опасной автомобильной дорогой на территории Заклинского сельского поселения является автомобильная дорога регионального значения Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга. По данной автодороге возможна транспортировка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (далее -ЛВЖ (ГЖ)) и аварийно химически опасных веществ (далее - АХОВ).  Наиболее часто используемые единичные емкости транспортировки опасных грузов:

ЛВЖ (ГЖ) – 1 цистерна 	до 25 т;

АХОВ	: хлор – 0,9 т; аммиак – 5 т.

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматриваются:

- воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) в результате воздействия статического электричества или разгерметизации емкости транспортировки;

- горение пролива ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации емкости транспортировки;

- интоксикация людей при распространении токсического облака АХОВ при разгерметизации емкости транспортировки.

Сценарий 1 (С1) – горение пролива:

разгерметизация емкости транспортировки   выброс ЛВЖ (ГЖ)  возгорание пролива при наличии источника инициирования  горение пролива  поражение объектов и людей тепловым излучением.

Сценарий 2 (С2) – взрыв облака топливно-воздушной смеси (далее – ТВС):

разгерметизация емкости транспортировки  выброс (пролив) ЛВЖ (ГЖ)  образование облака ТВС   взрыв облака ТВС при наличии источника инициирования  поражение объектов и людей воздушной ударной волной.

Сценарий 3 (С3) – распространение токсического облака на открытой площадке:

полная или частичная разгерметизация емкости транспортировки  выброс АХОВ  распространение токсического вещества в атмосфере  интоксикация людей.

При расчетах приняты следующие допущения:

I. Разгерметизация емкостей транспортировки ЛВЖ (ГЖ).

С1. Пожар пролива	– из разрушенной емкости вытекает и участвует в горении 100 % опасного вещества. Сброс ЛВЖ (ГЖ) происходит при свободном растекании в сторону железобетонных лотков по обеим сторонам железнодорожных путей или при свободном растекании на проезжей части, ограниченной бордюрным камнем. Толщина слоя пролившейся жидкости принимается равной 0,05 м.

С2. Взрыв ТВС – из разрушенной емкости вытекает и участвует в горении 80 % опасного вещества. При это возможен взрыв 20 % ЛВЖ (ГЖ), оставшейся в емкости, из которой во взрыве участвует до 20 % оставшейся ЛВЖ (ГЖ).

II. Распространение облака АХОВ на открытой площадке

С3. – емкость, содержащая АХОВ, при аварии разрушается полностью. Из разрушенной емкости вытекает 100 % АХОВ. Толщина слоя жидкости, разлившейся свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива. Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 часа. Метеорологические условия: степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия, направление ветра – в сторону проектируемого объекта, скорость ветра 3 м/с, температура в районе аварии – +20 оС. Расчет параметров производится на время 4 часа от начала аварии.

Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сценариях аварий, оценивалась на основе анализа технологии и режимных параметров обращения с горючими жидкостями. При этом при расчетах выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором в аварии участвует наибольшее количество веществ.

При расчетах принимается, что, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, единичная емкость транспортировки заполнена опасным веществом на 90 %. Наличие источника воспламенения пролива или облака ТВС принимается как условное.

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим взрывом ТВС пролива нефтепродуктов или сжиженных углеводородных газов из емкости транспортировки, тип окружающего пространства при формировании облака ТВС принят как «Слабо загроможденное или свободное пространство».

При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на транспортной магистрали со взрывом ТВС принимается, что поврежденная емкость транспортировки может находиться на любом участке магистрали.

При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на автомобильной дороге с разгерметизацией емкости с АХОВ принимается, что поврежденная емкость транспортировки располагается на участках, проходящих через д. Смёшино, д. Турово, д. Мерёво, д. Заплотье.

В качестве основных поражающих факторов ЧС рассматриваются: тепловой поток от пламени «горящего разлития», плотность которого зависит от площади разлития, мощности тепловой эмиссии пламени и избыточное давление во фронте ударной волны взрыва, а также токсическое воздействие АХОВ.

Таблица 2.8.1.1. Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварии, развивающейся со взрывом нефтепродуктов

| Поражение зданий и сооружений | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 65,9–70 |
| Тяжелые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу | 33 |
| Средние повреждения, возможно восстановление здания | 25 |
| Разбито 90 % остекления, возможны слабые разрушения | 4 |
| Разбито 50 % остекления | 2 |
| Поражение людей |
| Смертельное поражение 99 % людей в зданиях и на открытой местности | 70 |
| Гибель или серьезные поражения тела и барабанных перепонок при воздействии взрывной ударной волны, при обрушении части конструкций зданий или перемещении (отбросе) тела | 55 |
| Серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 |
| Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной ударной волны (летальный исход и серьезные повреждения являются маловероятными событием) | 16 |
| Порог поражения людей (высокая вероятность отсутствия летального исхода или серьезных повреждений). Имеется вероятность травм, связанных с разрушением стекол и повреждением стен зданий. | 5 |

Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при рассмотренных вариантах аварий приведены в таблицах 2.8.1.2–2.8.1.4.

Таблица 2.8.1.2. Параметры поражающих факторов при авариях с ЛВЖ (ГЖ) и СУГ при разгерметизации автомобильной емкости транспортировки с пожаром пролива нефтепродуктов (сценарий 1)

| Наименование вещества | Коли-чество (т) | Площадь пожара (при растекании по магистрали), (м2) | Радиусы зон поражения людей (м), с учетом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения (кВт/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожог 1-й степени через 6–8 с, ожог 2-й степени через 12–16 с, при 10,5 кВт/м2, (м) | Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, при 4,2 кВт/м2, (м) |
| Бензин | 25 | 640,5 | 17 | 27 |

Таблица 2.8.1.3. Параметры зон поражения при аварии со взрывом ТВС при разгерметизации автомобильной емкости транспортировки с автомобильным бензином - масса топлива в облаке - 900  кг (сценарий 2)

| Избыточное давление (кПа) поражение зданий/поражение людей на открытой местности | Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях | Поражение людей на открытой местности |
| --- | --- | --- |
|  | радиус зоны, м | % поражен ных людей | радиус зоны, м | % пораженных людей |
| 65,9/70 | нет | нет | нет | нет |
| 33 /55 | нет | 90 | нет | нет |
| 25/24 | нет | 50 | нет | 50 |
| 4/16 | 205 | 10 | нет | 10 |
| 2/5 | 427 | 1 | 159 | 1 |

Таблица 2.8.1.4. Параметры поражающих факторов при авариях с АХОВ при разгерметизации емкости транспортировки на транспортной магистрали (сценарий 3)

| № п/п | Параметры | Сильнодействующие ядовитые вещества |
| --- | --- | --- |
|  |  | Аммиак | Хлор |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Масса пролившегося АХОВ, т | 5 | 0,9 |
| 2. | Количество АХОВ в первичном облаке, т | 0,01 | 0,04 |
| 3. | Время испарения АХОВ | 49 мин | 53 мин |
| 4. | Количество АХОВ во вторичном облаке, т | 0,05 | 0,19 |
| 5. | Время от начала аварии, час | 1 |
| 6. | Полная глубина зоны заражения, км | 0,46 | 1,07 |
| 7. | Глубина первичной зоны заражения | 0,0 | 0,4 |
| 8. | Глубина вторичной зоны заражения | 0,46 | 0,87 |
| 9. | Площадь зоны фактического заражения, км2 | 0,04 | 0,2 |
| 10. | Площадь зоны вероятного заражения, км2 | 0,64 | 3,6 |
| 11. | Геометрическая характеристика зоны вероятного заражения |
|  | окружность | 360о |

Вывод по результатам расчетов:

- при рассмотренных сценариях аварий c пожаром пролива ЛВЖ при разгерметизации емкостей транспортировки на автомобильной дороге зоны действия наиболее опасных поражающих факторов ЧС не выходят за границы полосы отвода;

- при рассмотренных сценариях аварий с взрывом ТВС возможно поражение различной степени тяжести людей, зданий, инженерных сооружений и технологического оборудования Заклинского сельского поселения. Удаление жилой застройки от автомобильной дороги составляет от 20 м;

- при рассмотренных сценариях аварий с АХОВ в зоны действия поражающих факторов ЧС возможно попадание части территории д. Смёшино, д. Турово, д. Мерёво, д. Заплотье в зависимости от направления ветра и распространения облака с АХОВ, ориентировочная численность населения попадающего в зону заражения может составит до 300 человек.

Пожары на объектах

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на объектах различного назначения могут являться неисправности (отказ) или грубые нарушения правил пожарной безопасности, нарушения при эксплуатации систем электро-, газоснабжения, повышающие вероятность поражения людей электрическим током и возникновение пожара и взрывов.

Аварии на железнодорожном транспорте

Аварии с АХОВ.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

емкости, с АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

- железнодорожная емкость с хлором - 46 м3 (1 т);

- железнодорожная емкость с аммиаком - 54 м3;

толщина свободного разлития - 0,05 м;

метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

направление ветра от очага ЧС - в сторону территории объекта;

температура окружающего воздуха + 20 оС;

время от начала аварии - 1 ч.

Таблица 2.8.1.5. Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| № п/п | Параметры | Хлор | Аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 46 м3 | 54 м3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,00071 |
|  | Пороговая токсодоза, мг∙мин. | 0,6 | 0,6 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Q э1 и Q э2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 67,87 | 34,94 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 12,22 | 0,25 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 37,27 | 0,84 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин. | 1:29 | 1:29 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,58 | 21,5 | 2,0 |
|  | Вторичным облаком | 3,2 | 43,4 | 4,3 |
|  | Полная | 4,0 | 54,1 | 5,2 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,0 | 5 | 5,0 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,65 | 64,27 | 5,9 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км² |  |  |  |
|  | Возможная | 25,41 | 39,24 | 39,2 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 2,03 |

Выводы:

При авариях в рассмотренных вариантах на железной дороге в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ, частично могут оказать свое влияние на территорию Заклинского сельского поселения:

- в радиусе 4 км от места аварии пары хлора;

- в радиусе 1,7 км от места аварии пары аммиака.

Аварии с ГСМ, СУГ.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на железной дороге (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип вещества - ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

железнодорожной цистерны – СУГ - 73 м3; - ГСМ - 72 м3;

давление в емкостях с СУГ	- 1,6 МПа;

разлитие на подстилающую поверхность (асфальт) - свободное;

толщина слоя разлития	- 0,05 м;

территория	- слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	- + 20 оС;

скорость приземного ветра	- 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС	- 15-100 м;

класс пожара	- В1, С.

Таблица 2.8.1.6. Характеристики зон поражения при авариях с СУГ, ГСМ

| Параметры | ГСМ | СУГ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52,7 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20,9 | 19,9 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1053,4 | 30,4 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 16,3 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 40,7 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 91,6 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 234,1 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 386,7 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 28,5 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 44,8 | 138,9 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |
| Зона полных разрушений, м | 28,5 | 88,4 |
| Зона сильных разрушений, м | 57,0 | 176,8 |
| Зона средних разрушений, м | 132,3 | 410,4 |
| Зона слабых разрушений, м | 325,7 | 1010,3 |
| Параметры огневого шара (ОШ) |
| Радиус ОШ, м | 26 | 7,6 |
| Время существования ОШ, с | 4,5 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ | 2993,6 | 144472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ, % | 0 | 5 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин.: с | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |

Выводы:

При аварии с СУГ, возможно повреждение целостности железнодорожного полотна, мостовых переходов.

Существующие, вновь проектируемые или реконструируемые объекты, расположенные вдоль железной, могут попасть в зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием:

- граница зоны среднего разрушения при авариях с ГСМ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить 92-132 м.

- граница зоны среднего разрушения при авариях с СУГ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить 284-410 м.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на проектируемых объектах невозможно, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

Аварийные ситуации на распределительном газопроводе

На территории поселения проходят распределительные сети газопровода высокого, среднего и низкого давления.

В качестве расчетных вариантов выбраны следующие гипотетические ситуации развития аварии (аварии на газопроводе высокого или среднего давления в непосредственной близости с газораспределительной станцией или на газопроводе низкого давления проходящего по улицам).

Утечка газа (прокол) на линейном участке газопровода

В течение 3 минут, автоматическая блокировка на газопроводе не сработала (падение давления в газопроводе не превышает 20 % от нормы). На открытом пространстве при данных условиях в образовании ГВС участвует до 2 % массы газа:

- сценарий Г1 - P=0,6 МПа, диаметр 325-168 мм;

- сценарий Г2 - P=0,3 МПа, диаметр 110×6,3 мм;

- сценарий Г3 - P=0,003 МПа, диаметр 110×6,3 мм.

Исходные данные для расчета:

- тип (класс) взрывоопасного вещества	- метан (4 класс);

- плотность вещества - 0,73 кг/нм3;

- класс окружающего пространства - слабозагроможденное (4 класс);

- температура воздуха - + 20 оС;

- режим взрывного превращения облака - 6 режим.

Таблица 2.8.1.7. Результаты гипотетических аварийных ситуаций

| Параметры | Сценарий Г1 | Сценарий Г2 | Сценарий Г3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление газа в газопроводе, кПа | 600 | 300 | 2,7 |
| Наружный диаметр газопровода, мм | 168 | 110 | 110 |
| Объем газа в облаке ГВС, кг | 263 | 91 | 17,9 |
| Доля участия газа в формировании взрыва, % | 2 | 2 | 2 |
| Масса газа, участвующая в формировании взрыва, кг | 5,3 | 1,8 | 0,4 |
| Зоны воздействия ударной волны на здания, сооружения и персонал |
| Зона полных разрушений, м | 0,476 | 0,241 | 0,088 |
| Зона сильных разрушений, м | 0,701 | 0,355 | 0,13 |

| Зона средних разрушений, м | 1,203 | 0,609 | 0,223 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона слабых разрушений, м | 3,507 | 1,775 | 0,651 |
| Зона расстекления (50 %), м | 7,015 | 3,55 | 1,302 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 6,8 | 2,9 | 0,5 |
| Параметры пламени-вспышки |
| Радиус пламени-вспышки, м | 3,4 | 1,11 | 0,3 |
| Время существования пламени-вспышки, с | 0,9 | 0,4 | 0,1 |
| Скорость распространения вспышки, м/с | 15 | 5 | 3 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке пламени-вспышки, кВт/м2 | 200 | 200 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке пламени-вспышки | 1035,2 | 426 | 136,3 |
| Доля людей, поражаемых на кромке пламени-вспышки, % | 0 | 0 | 0 |

Выводы:

В случае аварии на газопроводе высокого, среднего давления по сценарию Г1, Г2, в непосредственной близости от надземной части газопровода, возможно повреждение надземных элементов газопровода (выход из строя ГРП).

При аварии на газопроводе низкого давления, проходящего по улицам, по сценарию Г3  поражающие факторы не окажут влияния на рядом расположенные здания и сооружения. При прохождении газопровода по стене здания V, IV степеней огнестойкости возможно их возгорание.

Согласно расчетам, возгорания близи расположенных к газопроводу зданий и сооружений и поражение находящихся в них людей от воздействия теплового потока не ожидается.

Смертельное поражение могут получить лишь люди, находящиеся в момент аварии непосредственно на месте аварии.

2.8.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасные геологические процессы

Таблица 2.8.2.1. Опасные природные процессы на территории Заклинского сельского поселения

| № п/п | Наименование опасных природных процессов | Категория опасности процессов по СНиП 2.01.15-90 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оползни | Опасные |
| 2. | Обвалы | Умеренно опасные |
| 3. | Селевые потоки | Умеренно опасные |
| 4. | Лавины снежные | Умеренно опасные |
| 5. | Карст | Умеренно опасные |

Уровень землетрясения - незначительно опасный

Уровень опасности оползней - незначительно опасный (оползни практически отсутствуют). На возникновение оползней оказывают влияние подземные воды и различные техногенные воздействия.

Уровень опасности карстового процесса - малоопасный (возможно проявление карста при техногенном воздействии), возможно ЧС локального уровня.

Уровень опасности просадок лессовых грунтов - незначительный и малоопасный, возможно ЧС локального уровня.

Уровень опасности овражной эрозии - малоопасный, возможно ЧС локального уровня.

Опасные геологические процессы и явления

Уровень опасности наводнений в период весеннего половодья и дождевых паводков на реках – малоопасный

Для решения проблем подтопления, оврагообразования, необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке и защите территории который включает:

- понижение уровня грунтовых вод;

- организацию и очистку поверхностного стока;

- берегоукрепление;

- благоустройство водоемов и водотоков;

- проведение противопаводковых мероприятий.

Уровень опасности переработки берегов водоемов – характерен для р. Луга, необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке и защите территории.

Опасные метеорологические явления и процессы

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для Заклинского сельского поселения являются:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 23 м/с и более;

- смерч - наличие явления;

- грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм/ч и более;

- сильные снег с дождем - 50 мм/ч;

- продолжительные дожди - 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около - 40 оС и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/с;

- вес снежного покрова - более 100 кг/м2;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 168 см; сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная и продолжительная жара - температура воздуха + 35 оС и более.

Таблица 2.8.2.2.  Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Уровень опасности и риск сильных дождей - высокий риск. Наблюдаемое максимальное суточное количество осадков - 89 мм, возможно ЧС локального уровня. В результате сильных и ливневых дождей повреждаются дороги общего пользования, мосты, внутрихозяйственные дороги.

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия источников, требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории.

Уровень опасности и риск сильных снегопадов - высокий риск. Наблюдаемое максимальное значение прироста снежного покрова за сутки - 22 см, возможно ЧС локального уровня.

Сильный снегопад и ветра могут привести к поломке опор и обрыву линий электропередач, проводной связи, разрушению оконных проемов, крыш объектов, в том числе - вследствие падения деревьев.

Уровень опасности и риск градобитий - возможно ЧС локального уровня.

Уровень опасности и риск гололедно-изморозевых явлений - степень опасности - незначительный риск, возможно ЧС локального уровня.

Уровень опасности и риск экстремально низких температур воздуха - высокий риск (абсолютная минимальная температура воздуха - -36 оС), возможно ЧС регионального уровня.

Уровень опасности и риск экстремально высоких температур воздуха - средний риск (абсолютная максимальная температура воздуха +33 оС), возможно ЧС локального уровня.

Уровень опасности и риск сильных ветров - очень высокий риск, возможно ЧС регионального уровня.

Повторяемость сильных ветров средней скоростью 17 м/с в среднем 1 раз в 5 лет. При этом имеют место повал деревьев, падение их на провода линий электропередач, обрывы их и отключение населенных пунктов от электроснабжения.

При усилении ветра до 20-24 м/с случается падение деревьев на линии электропередач, отключение от электроснабжения населенных пунктов. Повторяемость смерчей со скоростью ветра 18-30 м/с 1 раз в 20 лет. Средняя продолжительность до 10 мин, ширина полосы разрушений до 100 м, длина до 1 км.

Непосредственной угрозы для проектируемых объектов строительства данное стихийное явление природы не представляет, возможны слабые разрушения непосредственно в полосе смерча.

Уровень опасности и риск сильных гроз - степень опасности гроз - 1 балл, возможно ЧС локального уровня. Все проектируемые здания и сооружения подлежат молниезащите.

Природные пожары

На территории поселения возможны лесоторфяные пожары. Вероятность возникновения ЧС, при устойчивой сухой и жаркой погоде в течение 8-10 дней, высокая.

К опасным факторам пожара относятся:

- тепловой поток;

- пламя и искры;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

При возникновении пожара в лесном массиве возможно сплошное или частичное задымление территории поселения, возможное возгорание близстоящих к лесному массиву строений и массовые отравления людей продуктами сгорания.

Уровень опасности лесных и торфяных пожаров - уровень пожарной опасности лесных пожаров - 1 балл (степень пожарной опасности - низкая; ЧС локального уровня) и торфяных пожаров - 4 балла (степень пожарной опасности - высокая; ЧС регионального уровня).

Требования пожарной безопасности в лесах определены «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417.

В соответствии с действующим законодательством противопожарные расстояния от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.

2.9. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация (далее – биосоциальные ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биосоциальной ЧС - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

К особо опасным болезням людей относятся: чума, холера, СПИД, сибирская язва, дизентерия, тулерямия, сап, туберкулез, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и другие.

К особо опасным болезням животных относятся: ящур, классическая чума свиней, псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцелез, столбняк и другие.

К особо опасным болезням и вредителям растений относятся: стеблевая ржавчина пшеницы и ржи, желтая ржавчина пшеницы, фитофтороз картофеля, ранняя сухая пятнистость, колорадский жук, картофельная совка и другие.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 18.04.2018 № 3-П «Об усилении мероприятий, направленных на профилактику природно-очаговых и зооантропонозных инфекций на территории Ленинградской области» установлено, что в Ленинградской области сохраняется напряженная эпизоотическая и эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекциям. Существующие природные и природно-хозяйственные очаги туляремии, лептоспироза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом (далее - ГЛПС), клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, сохраняют высокую эпизодическую активность и обуславливают заболеваемость людей.

Все муниципальные районы области являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу.

На эпидемиологическое проявление очагов ГЛПС, лептоспироза, туляремии и другие помимо природных, влияют и социальные факторы: развитие садоводческого комплекса, увеличение площади необрабатываемых земель, увеличение числа людей, занимающихся заготовкой грибов и ягод. Заражение людей лептоспирозом, ГЛПС и туляремией чаще всего происходило на садовых участках при уборке дома, при сельскохозяйственных и лесозаготовительных работах, а также вследствие не соблюдения правил личной гигиены.

Биосоциальные ЧС обуславливаются наличием на территории поселения природных очагов инфекций, а также недостаточностью мер по профилактике заболеваний людей, животных и растений.

Возможные источники биосоциального характера на территории Заклинского сельского поселения:

- кладбища, скотомогильники;

- несанкционированные свалки;

- энергетика;

- транспортно-дорожный комплекс и связь;

- сельское и лесное хозяйство.

На территории Заклинского сельского поселения расположено 4 скотомогильника (таблица 2.9.1).

Таблица 2.9.1

| Собственник скотомогильника | Расстояние до ближайшего населенного пункта, м | Состояние скотомогильника |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Размер СЗЗ, м |
| ООО «Лужское» | 400 (д. Подгородье) | законсервирован | 1000 |
| ООО «Лужское» | 300 (д. Раковно) | законсервирован | 1000 |
| ООО «Лужское» | 1300 ( д. Выбор) | законсервирован | 1000 |
| СПК «Мичуринский» | 1000 ( д. Каменка) | законсервирован | 1000 |

Санитарно-защитная зона скотомогильников до нормируемых объектов не выдержана, в связи с этим требуется разработка проектов сокращения СЗЗ.

На территории Заклинского сельского поселения расположено 8 кладбищ.

Все несанкционированные свалки на территории поселения подлежат ликвидации.

Размещение коммунальных отходов на территориях, не отведённых для этих целей, то есть на несанкционированных свалках, представляет серьёзную эпидемиологическую опасность и может повлечь возникновение инфекционных заболеваний, размножение паразитных животных, которые являются разносчиками этих болезней, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод и атмосферного воздуха.

Необходимо периодически очищать территорию поселения от несанкционированных свалок, особенно вдоль автомобильных дорог.

Наиболее рациональным способом защиты природной среды от отходов производства и быта является освоение специальных технологий по селективному сбору и переработке отходов.

Метеорологические условия и уровень загрязнения воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются автомобильный транспорт, промышленные предприятия, предприятия теплоэнергетики.

Локальные источники представлены рядом малых предприятий III-V классов опасности, сельхозпредприятием, котельными.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются: азота диоксид, азота оксид, взвешенные вещества, углерода оксид, свинец, углеводороды, серы диоксид.

Наблюдения за фоновым содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе производятся службой Росгидромета на станциях фонового мониторинга.

Состояние поверхностных и подземных вод

Основными источниками загрязнения крупных водотоков являются недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, а также сельскохозяйственные стоки, поступающие непосредственно в реки или через их притоки.

Характерными загрязняющими веществами являются соединения азота и фосфора, взвешенные и органические вещества, нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы.

Состояние качества питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории поселения.

Необходимость дезинфекции и обеззараживания воды источников нецентрализованного водоснабжения устанавливается центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Наблюдение за качеством поверхностных вод в поселении производится на пункте государственной наблюдательной сети Северо-Западного межрегионального территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Пункт наблюдения расположен в г. Луга.

Санитарное состояние почвенного покрова

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условие жизни населения и его здоровье.

Основными факторами загрязнения почв являются выхлопы транспортных средств, несанкционированное размещение коммунальных и иных отходов, недостаточная изоляция выгребных ям, не очищаемые стоки сельскохозяйственных и промышленных предприятий, не утилизированный осадок КОС. Сильное воздействие на почвенный покров оказывает выпас крупного рогатого скота и посещение территории местным и сезонным жителями близлежащих деревень в грибные сезоны. Особенно страдает территория песчаных дюн с разреженной растительностью, а местами с обнажённой поверхностью.

На территории Ленинградской области лабораторный контроль за состоянием почв на площадках планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора осуществляется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».

Источники физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах территории поселения являются участки железных дорог и автомобильных дорог.

Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной период суток.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Радиационный фон на территории Заклинского сельского поселения находится в пределах колебаний естественного и в среднем составляет 0,15–0,20 мкЗв/ч.

Обеспечение биологической безопасности - соблюдение правовых норм, выполнение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил, технологических и организационно-технических требований, а также проведение соответствующего комплекса правовых, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение, ослабление и ликвидацию заражения людей, сельскохозяйственных животных и растений инфекционными болезнями.

Основным мероприятием по профилактике природно-очаговых инфекций остается неспецифическая профилактика, направленная на снижение численности грызунов, и специфическая профилактика (иммунизация).

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 18.04.2018 № 3-П главам администраций муниципальных районов и поселений рекомендовано:

- организовать проведение дератизационных и акарицидных обработок территорий:

мест массового отдыха детей и взрослых, расположенных вблизи зон естественного обитания диких полевых грызунов и   высокого риска;

высокого риска заражения населения (в зонах летнего оздоровительного отдыха, парках, садоводческих товариществ, кладбищах, участках леса, прилегающих к населенным пунктам), с целью защиты населения от нападения клещей, силами специализированных предприятий дезинфекционного профиля в соответствии с планами обработок;

- оказывать всестороннюю поддержку и помощь медицинским организациям в проведении работы по гигиеническому воспитанию населения в средствах массовой информации;

- принять меры по санитарной очистке территорий, своевременному вывозу твердых коммунальных отходов, содержанию коммунальных сетей и подвальных помещений во время ликвидации аварийных ситуаций, а также проведению дезинфекционных мероприятий в населенных пунктах;

- обязать руководителей организаций, находящихся в зоне действующих природных очагов туляремии, лептоспироза, ГЛПС проводить своевременную санитарную очистку объектов и прилегающих территорий, обеспечить проведение дератизационных работ на животноводческих фермах, эпидзначимых объектах и домовладениях.

В соответствии с  постановлением главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 18.04.2018 № 3-П главный врач федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области:

- обеспечивает постоянный зоологический и энтомологический мониторинг за природно-очаговыми инфекциями, осуществляет подготовку эпизоотологических и эпидемиологических прогнозов по зооантропонозным заболеваниям;

- осуществляет проведение мониторинга за количеством пострадавших от присасывания клещей и заболеваемостью природно-очаговыми болезнями в Ленинградской области.

Новых объектов местного значения на территориях, являющихся возможными источниками биосоциальных ЧС не планируется.

2.10. Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям ГО и ЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент подготовки изменений в генеральный план

На территории Заклинского сельского поселения с размещенными на ней объектами предусмотрены:

- административная система, технические средства и силы ликвидации ЧС и управления ГО Лужского муниципального района;

- оповещение по сигналам ГО и ЧС производственной, административной и жилой застройки;

- световая маскировка наружного и внутреннего освещения населенных пунктов и объектов;

- существующие системы жизнеобеспечения;

- существующая транспортная инфраструктура;

- административная система и технические средства управления ликвидацией ЧС на предприятиях;

- мероприятия по предупреждению ЧС техногенного и природного характера;

- мероприятия по снижению последствий ЧС техногенного и природного характера.

В Российской Федерации создана единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Она объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.

Руководство административной системой ликвидации ЧС Заклинского сельского поселения осуществляется главой поселения, а также председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС и ПБ) и заведующим отделом по делам ГО и ЧС Лужского муниципального района. Управление мероприятиями по ликвидации ЧС обеспечивается КЧС и ПБ, оперативным штабом ликвидации ЧС Лужского муниципального района. Ликвидация ЧС предусматривается спасательными силами и средствами ликвидации ЧС Лужского муниципального района, а также силами и средствами ликвидации ЧС ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Оповещение руководящего состава администрации Заклинского сельского поселения, администрации Лужского муниципального района, членов КЧС и ПБ Лужского муниципального района осуществляется оперативными дежурными отдела по делам ГО и ЧС по телефонным каналам связи с использованием аппаратуры централизованного вызова по распоряжению главы Заклинского сельского поселения, в случаях, не терпящих отлагательств – самостоятельно с немедленным докладом главе Заклинского сельского поселения и Лужского муниципального района, а также председателю КЧС и ПБ.

Оповещение населения осуществляется по радиотрансляционной сети и местному телевидению. Поддержание в постоянной готовности к применению системы оповещения и информирования населения Заклинского сельского поселения достигается круглосуточным дежурством дежурно-диспетчерской службы отдела по делам ГО и ЧС Лужского муниципального района, а также дежурно-диспетчерских служб предприятий и организаций.

2.11. Защита населения и территорий, и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Заклинское сельское поселение обеспечивается необходимым набором сил и средств ликвидации ЧС на его территории. В состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на территории поселения входят:

- единая дежурно-диспетчерская служба Лужского муниципального района;

- пожарная охрана (пожарная часть № 135 в г. Луга, пожарная часть № 136 в д. Оредеж);

- бригады скорой медицинской помощи (г. Луга);

- отдельный батальон ДПС ГИБДД (г. Луга);

- аварийно-спасательные силы ПАО «Ленэнерго»;

- аварийно-спасательные силы ОАО «Леноблгаз».

Дополнительно ликвидация последствий ЧС предусматривается силами и средствами ГУ МЧС России по Ленинградской области.

2.11.1. Мероприятия по защите от ЧС природного характера

При проектировании зданий и сооружений необходимо предусматривать технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов:

Защита от ветрового воздействия – элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с – ветровое давление 30 кгс/м2.

Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения выбираются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Ленинградской области. Инженерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов.

Защита от атмосферных осадков, затопления территории и подтопления фундаментов – устройством водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировкой территории, с уклонами в сторону ливневой канализации. Конструкции кровель зданий рассчитываются на восприятие веса снежного покрова в 240 кг/м2.

Защита от подтопления – устройством дренажных приямков в помещениях с планировочной отметкой пола ниже планировочной отметки земли. В дренажных приямках предусматривается установка дренажных насосов, обеспечивающих отвод воды в ливневую канализацию. Полы и ограждающие конструкции в помещениях, находящихся ниже планировочной отметки земли покрываются гидроизоляционными материалами. По периметру внешней подземной части стен зданий предусматривается устройство гидроизоляции из гидрофобных полимерных материалов.

Защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала – устройством систем молниезащиты и заземления и систем уравнивания потенциалов.

Защита от природных (лесных) пожаров – выполнением противопожарных мероприятий в лесах и торфяных месторождениях согласно нормативных документов и решений КЧС и ПБ Ленинградской области и Лужского муниципального района. Ликвидация пожаров осуществляется силами и средствами ЛОГКУ «Ленобллес», арендаторами лесных участков а также силами и средствами ГУ МЧС России по Ленинградской области, в том числе с привлечением авиации (вертолета Ми-8).

Мероприятия по ограничению распространения пожара:

- создание противопожарных барьеров;

- устройство дорог;

- устройство водоемов.

Комплекс мероприятий включает в себя 2 блока: оперативные профилактические и мероприятия по ограничению распространения пожаров.

При угрозе возникновения лесных пожаров необходимо:

- организация и наземное патрулирование лесов работниками лесной охраны с привлечением личного состава лесопожарных формирований, рабочих и служащих лесхозов, милиции;

- приведение в готовность лесопожарных формирований, создание резервных команд лесхозов за счет кадровых рабочих и служащих, а также рабочих и служащих лесозаготовительных и других предприятий и организаций, работающих в угрожаемых районах;

- усиление противопожарной пропаганды населения;

- принятие мер по временному запрещению въезда в леса отдельных лесничеств или лесхозов транспорта, посещения леса населением;

- принятие мер по усилению запасов противопожарных и других необходимых материально-технических средств, инвентаря;

- организация повседневного дежурства ответственных должностных лиц в лесхозах и лесничествах, оснащение дополнительными средствами связи наблюдательных пунктов и контрольных постов;

- согласование вопросов взаимодействия лесхозов с военными гарнизонами и противопожарными службами.

Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров:

- экстренное опахивание территорий (оборудование грунтовых полос) на направлениях распространения пожаров (на 10-15 м при низовых слабой и средней интенсивности, до 100 м при низовых высокой интенсивности; на 100-200 м при верховых пожарах);

- захлестывание (сбивание) пламени по кромке пожара для остановки продвижения огня с использованием ветвей деревьев лиственных пород, метел, лопат и других подручных материалов при низовых пожарах слабой и средней интенсивности;

- засыпка кромки пожара грунтом (при неэффективности захлестывания), для чего вначале сбивается пламя веерным разбрасыванием грунта по горящей кромке с последующим засыпанием тлеющей кромки сплошной полосой шириной 40-60 см и толщиной 6-8 см. Способ эффективен на легких грунтах, где легко отрывать канавки для забора земли (песка, подзола), но его трудно использовать при толстой подстилке (может тлеть под грунтом) или каменистом и глинистом грунте;

- встречный отжиг на направлениях распространения пожара и от опорных полос с использованием факелов из бересты или ветоши, смоченной горючим, с учетом того, чтобы отжиг прошел расстояние не менее 10 м до кромки низового пожара слабой интенсивности, и до 100 м при низовом пожаре средней и высокой интенсивности. При остановке верховых пожаров наиболее целесообразным временем для проведения отжига являются вечер и ранее утро;

- тушение водными средствами пожаротушения.

При тушении лесных пожаров основные усилия сосредотачивают на решающем направлении, выбор которого обусловлен необходимостью спасения людей, защиты населенных пунктов, а также наличием техники и других материальных ценностей, находящихся в лесу. На решающем направлении организуется взаимодействие всех сил и средств, привлекаемых к тушению пожара.

Оповещение населения о возникновении ЧС природного характера предусматривается с помощью систем оповещения Заклинского сельского поселения.

2.11.2. Мероприятия по защите от ЧС техногенного характера

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории поселения могут привести аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте, линиях электроснабжения, водопроводных сетях, сетях газоснабжения.

Основным следствием этих аварий по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Как правило, аварийные ситуации возникали по следующим причинам:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и так далее;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера.

Все потенциально опасные объекты на территории Заклинского сельского поселения оснащаются необходимыми системами автоматики, сигнализации и блокировки, системами безаварийной остановки технологических процессов. Разрабатываются решения по предотвращению возникновения и развития аварий, а также мероприятия по локализации аварий и снижению возможного ущерба.

Ликвидация ЧС на железнодорожном транспорте предусматривается силами и средствами ОАО «РЖД» при взаимодействии с аварийно-спасательными службами Лужского муниципального района. Ввод сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций на аварийный участок железнодорожных путей предусматривается со стороны прилегающих подъездных автодорог (автомобильный транспорт и колесно-гусеничной техника) и по железнодорожному пути с использованием аварийно-спасательных средств Октябрьской железной дороги.

При возникновении чрезвычайных ситуаций способных привести к гибели людей предусматривается эвакуация населения из зоны ЧС в безопасные районы до полной ликвидации источника и причины возникновения ЧС.

Оповещение населения о возникновении ЧС техногенного характера предусматривается с помощью систем оповещения Заклинского сельского поселения.

2.11.2.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Основной причиной возникновения пожаров является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются: причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

В целях соблюдения требований пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В настоящее время обслуживание Заклинского сельского поселения полностью обеспечивается 2 подразделениями пожарной охраны.

Центральная часть поселения обслуживается пожарной частью № 135, расположенной в г. Луга, оборудованной 7 пожаро-выездами. Пожарная техника в составе пожарной части № 135: 3 автоцистерны (АЦ) , 1 рукавный (АР), 1 автомобиль аварийно-спасательный (АСА), 1 насосная станция (ПНС), 1 автолестница (АЛ).

Северная часть поселения обслуживается пожарной частью № 136, расположенной в  д. Оредеж (Оредежское сельское поселение Лужского муниципального района), оборудованной 2 автоцистернами (АЦ).

Южная часть поселения будет обслуживаться пожарным депо планируемым в д. Торошковичи (Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района).

В соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» в д. Торошковичи предусматривается строительство пожарного депо V типа, оборудованного 2 автоцистернами (АЦ).

На территории поселения расположено 13 пожарных водоемов и подъездов к естественным водоисточникам в населенных пунктах: Бетково, Выбор, Жеребуд, Затуленье, Калищи, Мерёво, Подгородье, Раковно, Слапи, Смёшино, Сырец, Турово, Заклинье.

Генеральным планом предусматриваются противопожарные мероприятия территории, которые возможно обеспечить:

- зонированием территории;

- свободным доступом аварийно-спасательных команд;

- подъездами и проездами с твердым покрытием;

- устройством пожарных гидрантов;

- применением электрооборудования с защитой, соответствующей условиям его эксплуатации;

- устройством заземления, молниезащиты и защиты от статического электричества.

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность проведения мероприятий по спасению людей;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

- нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства должны использоваться негорючие вещества. Для повышения огнестойкости строительных конструкций применяться огнезащитные составы (согласно ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»).       В проектируемых жилых зданиях необходимо предусматривать автономные противопожарные датчики.

Противопожарные расстояния между зданиями, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Наружное пожаротушение застройки предусматривается обеспечить от пожарных гидрантов, установленных на сетях хозяйственно-питьевого водопровода и пожарных водоемах.

В соответствии с нормативными документами, пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У пожарных гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Установка пожарных гидрантов предусматривается вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 л/с – 1 гидрант. Максимальное расстояние от зданий и сооружений до ближайшего пожарного гидранта принимается не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

На территории Заклинского сельского поселения должны реализовываться следующие мероприятия:

- защита населенных пунктов и объектов экономики от пожаров;

- информирование населения о правилах пожарной безопасности в лесах;

- взаимодействие с УМВД России по Лужскому району Ленинградской области по вопросу выполнения гражданами требований пожарной безопасности в лесных массивах;

- установление особого противопожарного режима, предусматривающего привлечение населения для локализации пожаров в границах и вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, с принятием дополнительных мер, препятствующих распространению на территории поселений лесных и иных пожаров, в порядке и при наличии оснований, предусмотренных законодательством.

- садоводческим, дачным и огородническим объединениям граждан, соблюдать на территории объединений правила пожарной безопасности, поддерживать в исправном состоянии противопожарный инвентарь, содержать пожарные водоёмы и пути подъезда к ним в готовности к немедленному использованию.

- лесопользователям, арендаторам лесных участков, руководителям предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории Лужского муниципального района и привлекаемых к тушению пожаров провести противопожарные мероприятия, предусмотренные проектами освоения лесов и планами по тушению лесных и торфяных пожаров, с обеспечением надлежащего содержания пожарных водоемов и подъездных путей к ним.

2.11.2.2. Источники водоснабжения, водоотведения и требования к ним

Защита питьевой воды от радиационных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ должно осуществляться на водозаборных сооружениях. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на хозяйственно-питьевые нужды для населения мирного времени по норме 31 л/сут на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л/сут на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями) Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения.

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ

2.11.2.3. Требования по системам телефонизации, радиовещания и телевидения

Территория Заклинского сельского поселения расположена в зоне покрытия сотовой связи.

Телефонизация, прокладка телевизионных кабелей и радиовещание жилых и общественных зданий осуществить в соответствии с техническими условиями.

На проектируемых объектах жилого и общественного назначения предусмотреть прием сигналов от областной системы централизованного оповещения путем оборудования жилых помещений (помещений общественного назначения) приемниками проводного (эфирного) вещания (телеприемником).

При проектировании сетей проводного вещания обеспечить устойчивую работу систем оповещения:

- кабельные линии связи;

- подвижные средства резервирования станционных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания.

2.11.3. Оповещение населения и управление гражданской обороны

Основным способом оповещения населения Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях является передача речевой информации с использованием радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передается звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», по которому население обязано включать приемники проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренных   сообщений.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения. С этой целью предусматриваются системы оповещения с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях проектируемых объектов.

Для оповещения населения по сигналам ГО и ЧС предусматривается использование:

- местной системы оповещения;

- объектовых систем оповещения;

- локальных систем оповещения;

- оборудования и сети для приема программ проводного вещания;

- телефонной сети;

- сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании Технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке.

В настоящее время для создания систем оповещения в Ленинградской области  применяется аппаратура П-160, 5Ф88, П-166, которая обеспечивает сопряжение сетей оповещения с сетью проводного вещания. Проектирование выполняется специализированными организациями на основании технических условий, выдаваемых поставщиком услуг проводного радиовещания.

В Заклинском сельском поселении местная система оповещения создается под руководством начальника ГО Лужского муниципального района, органом управления по делам ГО и ЧС с участием службы оповещения и связи гражданской обороны муниципального образования.

На объектовом уровне создаются объектовые системы оповещения (далее - ОСО).  ОСО необходимо оснащать объекты с одномоментным нахождением людей (включая персонал) более 50 чел., а также социально важные объекты и объекты жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей, независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов.

Локальные системы оповещения (ЛСО) создаются на объектах, где существует опасность химического и радиационного заражения, для оповещения и информирования персонала объектов и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов.

Для наружного оповещения применяются точечные системы – уличные электросирены. Оповещение на территории поселения также предусматривается с использованием уличных громкоговорителей аппаратуры П-160 мощностью 10–100 Вт или громкоговорителей ОСО. Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) и речевых сообщений (громкоговорители). Оповещение людей по сигналам ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Устойчивое функционирование систем оповещения на территории поселения предусматривается обеспечить: прокладкой кабельных линий сетей телефонизации в подземном исполнении, обеспечивающем защиту при воздействии современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера; прокладкой воздушных фидерных линий сетей проводного радиовещания, обеспечивающих быстрое восстановление при повреждении; резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической служб и дежурного линейного персонала организаций.

2.11.4. Наличие организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне

Отнесение объектов к категориям по ГО осуществляется в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 и по показателям, введенным в действие приказом ГУ МЧС России от 23.03.1999 № 013.

В соответствии с упомянутыми выше документами Заклинское сельское поселение не относится к категорированным по гражданской обороне и не имеет на своей территории категорированные объекты по ГО.

2.11.5. Светомаскировка

Территория Заклинского сельского поселения находится в зоне световой маскировки. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов необходимо предусмотреть светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного (далее ЧЗ) и полного затемнения (далее ПЗ) в установленные сроки. При этом режим ЧЗ рассматривается как подготовительный этап к введению режима ПЗ.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на территории населенных пунктов поселения предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения, а также механический способ – установка зашторивающих устройств, на оконных проемах.

Мероприятия по световой маскировке наружного освещения (улиц, дорог и внутриквартальных проездов) включаются в мероприятия по световой маскировке Лужского муниципального района. Управление световой маскировкой наружного освещения осуществляется централизовано, дежурным персоналом ПАО «Ленэнерго» с единого диспетчерского пункта, телемеханическим или дистанционным способом по существующей схеме централизованного управления.

В режиме ЧЗ осуществляется сокращение наружного освещения на 50 %.

Переход с обычного освещения на режим ЧЗ должен быть проведен не более чем за 3 часа.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога!» и отменяется с   объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги!». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

В режиме полного затемнения осуществляется:

- отключение наружного освещения и освещения объектов;

- выполняются мероприятия по затемнению окон светонепроницаемыми шторами;

- включается общее маскировочное освещение (керосиновые лампы, электрические фонари);

- включаются световые знаки для обозначения входов, выходов, путей эвакуации, мест размещения средств пожаротушения, запрещения проходов. На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение;

- наземный транспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и разрабатываются на стадии рабочего проектирования каждого конкретного здания и сооружения.

3. Анализ ранее разработанной градостроительной документации

В Заклинском сельском поселении решением совета депутатов Заклинского сельского поселения от 27.08.2014 № 202 утвержден генеральный план Заклинского сельского поселения применительно к части территории.

Настоящими изменениями в генеральный план учтено функциональное зонирование утвержденного генерального плана и мероприятия по размещению объектов местного значения поселения.

4. Сведения о видах, назначении и наименовании для размещения на территории поселения объектов федерального значения

Таблица 4.1. Сведения о планируемых объектах федерального значения на территории Заклинского сельского поселения

| Планируемый объект, местоположение | Параметры объекта | Ссылка на утверждающий документ |
| --- | --- | --- |
| Планируемые объекты федерального значения в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации |
| Автомобильная дорога Великий Новгород – Усть-Луга, строительство участков автомобильной дороги | Общая протяженность 308,4 км, категория II-IБ. Протяженность участков дороги II категории с 4 полосами движения – 54,9 км, IБ категории -253,5 км. Генеральным планом при трассировке планируемой автомобильной дороги федерального значения Великий Новгород – Усть-Луга со строительством участков автомобильной дороги категории II-IБ учтены требования п. 8.21 СП 42.13330.2016 (автомобильные дороги общей сети категорий I-III следует проектировать в обход населенных пунктов в соответствии с СП 34.13330). | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, раздел «I Сведения о видах, наименованиях, назначении планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики и местоположение (1-й этап – до 2020 года), 2. Автомобильные дороги», пункт 23. |

5. Сведения о видах, назначении и наименовании для размещения на территории поселения объектов регионального значения

Таблица 5.1. Анализ схемы территориального планирования Ленинградской области (с учетом внесения изменений) в части объектов регионального значения, планируемых к размещению на территории Заклинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объекты здравоохранения регионального значения |
| Первая очередь |
| 1.1 | Фельдшерско-акушерский пункт 2-го типа (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница») Назначение: оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются | Деревня Заклинье |
| 1.2 | Фельдшерско-акушерский пункт 1-го типа (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница») Назначение: оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются | Деревня Турово |
| 2. | Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования регионального значения |
| 2.1 | Зона преимущественно сельскохозяйственного использования Лужская Основные характеристики: площадь: 167381 га | Володарское сельское поселение, Волошовское сельское поселение, Дзержинское сельское поселение, Заклинское сельское поселение, Лужское городское поселение, Мшинское сельское поселение, Оредежское сельское поселение, Осьминское сельское поселение, Ретюнское сельское поселение, Серебрянское сельское поселение, Скребловское сельское поселение, Толмачёвское городское поселение, Торковичское сельское поселение, Ям-Тёсовское сельское поселение |
| 3. | Объекты электроэнергетических систем регионального значения |
| Первая очередь |
| Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35-110 кВ |
| 3.1 | ПС 35/10 кВ № 39 «Пионерская» (реконструкция) Основные характеристики: замена ячеек Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) | В районе деревни Мерёво |

6. Сведения о видах, назначении и наименовании для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района

Стратегия социально-экономического развития Лужского муниципального района на 2016-2030 гг. утверждена решением совета депутатов Лужского муниципального района Ленинградской области от 31.05.2016 № 143 (далее – Стратегия).

Главная стратегическая цель развития Лужского муниципального района – создание условий для комфортного и благополучного проживания людей путем повышения качества жизни на основе инновационного социально-ориентированного типа экономического развития.

Согласно Стратегии, главная цель может быть достигнута путем реализации мероприятий по  инициативам (приоритетам), сгруппированным в 4 основных направления:

лучшие условия для бизнеса, институты и инфраструктура;

развитие агропромышленного комплекса;

новое качество жизни, туризм и спорт;

кадры и профессиональные компетенции.

Постановлением администрации Лужского муниципального района от 29.08.2017 № 3298 утвержден перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Лужского муниципального района:

Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2019 годы;

Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2017-2020 годах;

Развитие молодежного потенциала  Лужского муниципального района в 2017–2020 годах;

Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2017–2020 годах;

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2017-2019 годы;

Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы;

Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы;

Развитие жилищно-коммунального и дорожного  хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы;

Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014-2020 годы;

Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2020 годы;

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района.

Профилактика экстремизма и терроризма на территории Лужского муниципального района Ленинградской области.

Проект изменений в генеральный план выполнен с учетом основных направлений развития Лужского муниципального района.

В соответствии со схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области на территории Заклинского сельского поселения планируется размещение объектов местного значения муниципального района в соответствии с таблицей 6.1.

Таблица 6.1. Анализ схемы территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области в части объектов местного значения, планируемых к размещению на территории Заклинского сельского поселения

| Муниципальное образование, населённый пункт | Перечень мероприятий по строительству | Последовательность выполнения мероприятий | Примечания. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры местного значения |
| Автомобильный транспорт |  |  |
| Заклинское сельское поселение | Строительство автомобильной дороги от д. Выбор до автомобильной дороги Заполье - Сырец (протяжённость – 1,7 км, V категории); | Расчетный срк | Автомобильная дорога на балансе имущества Лужского муниципального района |
|  | Строительство автомобильной дороги от д. Большие Изори до автомобильной дороги Троицкий поворот - Затуленье (протяжённость – 2,1 км, V категории). | Расчетный срок | Автомобильная дорога на балансе имущества Лужского муниципального района |
| Мероприятия по развитию системы газоснабжения |
| Заклинское сельское поселение, д. Каменка | Перевод котельной в д. Каменка на сетевой природный газ | 1 очередь | Реализовано |
| Мероприятия по развитию объектов в сфере физкультура и спорта |
| Заклинское сельское поселение, д. Заклинье | Строительство 1 спортивного зала (площадь пола 1008 м2) в центральной части д. Заклинье; | 1 очередь | Не реализовано |
| Заклинское сельское поселение, д. Каменка | Строительство 1 спортивного зала (площадь пола 450 м2) в центральной части д. Каменка | 1 очередь | Не реализовано |
| Мероприятия по созданию условий для развития туризма и рекреации* |
| Заклинское сельское поселение, д. Нелаи | Строительство санатория на территории д. Нелаи с использованием лечебных грязей на 250 мест (ориентировочная площадь территории под застройку – 3,8 га) | 1 очередь | Не реализовано |
| Заклинское сельское поселение | Организация «зелёных стоянок» в д. Мерёво и д. Поддубье на планируемом маршруте для маломерных моторных судов: г. Луга – д. Мерёво – д. Поддубье – д. Коленцево | 1 очередь | Не реализовано |
| Заклинское сельское поселение | Строительство причала в д. Затуленье на планируемом маршруте для маломерных моторных судов: г. Луга – д. Мерёво – д. Большие Крупели – д. Затуленье | 1 очередь | Не реализовано |
| Заклинское сельское поселение | Восстановление бывших дворянских усадеб: Парк усадьбы Белоцветова - д. Большие Изори; Усадьба «Заплотье» - д. Заплотье; Усадьба «Каменка», парк, террасный каменистый сад - д. Каменка; Парк усадьбы «Келла» - д. Келло; Парк усадьбы Мерёво-2 - д. Мерёво; Усадебный комплекс «Сырец» - д. Сырец | Расчетный срок | Не реализовано |
| Мероприятия по охране окружающей среды |
| Заклинское сельское поселение | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления у д. Смёшино, д. Каменка | 1 очередь | Реализовано |

Примечания: * В соответствии с действующим законодательством, строительство и реконструкция объектов в сфере туризмам и рекреации  - не  относится к полномочиям Лужского муниципального района.

Муниципальными программами Лужского муниципального района на территории Заклинского сельского поселения не предусмотрено строительство, реконструкция объектов капитального строительства местного значения поселения.

7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

Социальная направленность развития Заклинского сельского поселения будет поддерживаться в пределах достижения стандартов, определенных требованиями действующего законодательства.

Основные направления деятельности, необходимые к реализации на период до 2030 года на территории Заклинского сельского поселения:

- обеспечение населения качественным жильем;

- благоустройство территории;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие сельского хозяйства;

- стимулирование экономической деятельности;

- охрана окружающей среды.

# 7.1. Развитие производственного потенциала. Малый и средний бизнес

До 2040 г. на территории Заклинского сельского поселения планируется развитие следующих основных видов экономической деятельности: сельскохозяйственное производство, лесное хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля, туризм.

Малый бизнес и предпринимательство являются одним из механизмов решения экономических и социальных проблем, создания прогрессивной структуры местной экономики, снижения уровня безработицы, создания стабильности в муниципальных образованиях.

В целом ожидается позитивная динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого предпринимательства, в том числе прирост объёма производства продукции, рост занятых в сфере малого бизнеса.

Реконструкция и модернизация существующих предприятий, расположенных на территории поселения будет осуществляться  согласно их бизнес-планов.

При размещении хозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в целях предотвращения или снижения воздействия такой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания необходимо учитывать нормы, содержащихся в постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384.

На карте функциональных зон выделены площадки под развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

# 7.2. Развитие сельского хозяйства

В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области  на территории Заклинского сельского поселения не планируется размещение объектов регионального значения в сфере агропромышленного комплекса.

В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области территория Заклинского сельского поселения относится к зоне преимущественно сельскохозяйственного использования – Лужская.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются

На Карте функциональных зон отражена зона преимущественного сельскохозяйственного использования.

Развитие растениеводства

Основные задачи для стабилизации сельского хозяйства заключаются в оптимизации его структуры путём развития всех категорий хозяйств,  в создании условий для интенсификации сельскохозяйственного производства.

По данным администрации Заклинского сельского поселения на его территории нет сельскохозяйственных угодий которые могут быть отнесены к ценным и давать высокие урожаи возделываемых сельскохозяйственных культур.

Развитие животноводства

На территории Заклинского сельского поселения на карте функциональных зон выделена производственная зона сельскохозяйственных предприятий, где могут размещаться животноводческие фермы с соблюдением санитарно-защитных зон до нормируемых объектов, в том числе жилых зон.

В целях развития личных подсобных и фермерских хозяйств планируется:

поддержка развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных  хозяйств в целях обеспечения самозанятости и повышения уровня доходов сельского населения;

содействие расширению доступа малых форм хозяйствования к рынкам сбыта и различным услугам посредством создания и развития системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе   кредитной;

совершенствование системы информационного обеспечения сельскохозяйственных предприятий муниципального района, путем широкого внедрения новых информационных технологий, распространения передового опыта, проведение рекламной, выставочной и иной деятельности, направленной на продвижение товаров на рынки других регионов России.

# 8. Прогноз демографического развития

В материалах по обоснованию генерального плана рассмотрено 2 сценария демографического развития Заклинского сельского поселения.

Первый сценарий - отражает сохранение сложившейся в настоящее время тенденции динамики изменения численности населения за счет естественного движения населения

Предполагается, что ситуация с рождаемостью, смертностью и механическим движением населения сохранится на уровне 2013–2017 гг.

По инерционному сценарию прогнозируется уменьшение численности постоянного населения в Заклинском сельском поселении в 2025–2040 гг. Коэффициент рождаемости прогнозируется 7 человек  на 1000 жителей, коэффициент смертности – 15 человек на 1000 жителей.

По данному сценарию численность населения в Заклинском сельском поселения уменьшится и к 2040 году составит 4420 человек.

Естественная убыль населения будет происходить за счет деформации возрастно-половой структуры:

– доля лиц старше трудоспособного возраста, на которую приходятся самые высокие возрастные коэффициенты смертности, будет расти, а соответственно и общий коэффициент смертности вырастет;

– доля лиц младше трудоспособного возраста останется на низком уровне, что не позволяет в будущем прогнозировать рост коэффициента рождаемости.

Данный вариант не может быть принят в качестве целевого, так как показывает изменение численности населения, основываясь на показателях естественного движения населения, без учета мер, призванных улучшить демографическую ситуацию в поселении, в том числе путем проведения активной миграционной политики и мероприятий по закреплению молодежи в поселении.

Второй сценарий – отражает демографическое развитие населения в соответствии с тенденциями, заложенными «Стратегией социально-экономического развития Лужского муниципального района Ленинградской области на 2016-2030 годы», генеральным планом Заклинского сельского поселения утвержденного решением совета депутатов Заклинского сельского поселения от 27.08.2014 № 202, развитием жилищного строительства в границах населенных пунктов поселения на свободных территориях.

По указанному сценарию предполагается, что произойдет рост численности населения за счет мигрантов, прибывших на новые производственные площадки.

По второму сценарию численность населения в Заклинском сельском поселении к 2040 г.  составит 6400 чел.

Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов, принят в соответствии с генеральным планом Заклинского сельского поселения, утвержденным утвержденным решением совета депутатов Заклинского сельского поселения от 27.08.2014 № 202 и  представлен в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Прогнозная численность населения Заклинского сельского поселения на 1  очередь (2025 г.) и  расчетный срок (2040 г.)

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения на 2025 год, чел. | Численность населения на 2040 год, чел. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Берег | 15 | 15 |
| 2. | д. Бетково | 30 | 30 |
| 3. | д. Большие Изори | 8 | 7 |
| 4. | д. Выбор | 16 | 20 |
| 5. | д. Вычелобок | 80 | 80 |
| 6. | д. Горушка | 12 | 12 |
| 7. | п. Дом отдыха «Луга»3 | 80 | 80 |
| 8. | д. Жеребуд | 20 | 20 |
| 9. | д. Заклинье | 3355 | 3495 |
| 10. | д. Замошье | 10 | 15 |
| 11. | д. Запишенье | 6 | 6 |
| 12 | д. Заплотье | 12 | 10 |
| 13. | д. Заполье 1 | 5 | 4 |
| 14. | д. Заполье 2 | 16 | 15 |
| 15. | д. Затуленье | 32 | 30 |
| 16. | д. Калищи | 13 | 11 |
| 17. | д. Каменка | 670 | 675 |
| 18. | д. Келло | 3 | 3 |
| 19. | корд. Клокино3 | 2 | 2 |
| 20. | д. Колодно | 20 | 25 |
| 21. | д. Костково | 2 | 2 |
| 22. | д. Крюково | 20 | 20 |
| 23. | д. Мерёво | 180 | 185 |
| 24. | д. Нелаи | 80 | 225 |
| 25. | д. Онежицы | 2 | 2 |
| 26. | д. Павшино | 1 | 1 |
| 27. | д. Подгородье | 54 | 99 |
| 28. | д. Путятино | 2 | 2 |
| 29. | д. Раковно | 120 | 120 |
| 30. | д. Слапи | 240 | 545 |
| 31. | д. Смёшино | 60 | 60 |
| 32. | п. ст. Смычково | 4 | 4 |
| 33. | д. Сырец | 155 | 160 |
| 34. | д. Турово | 240 | 420 |
|  | Всего | 5565 | 6400 |

Примечания:

Географические координаты 58º  41′ С.Ш., 29º 59′ В.Д.

2 Географические координаты 58º  47′ С.Ш., 30º  07′ В.Д.

3п. Дом отдыха «Луга» и корд. Клокино не входят в границы изменений в генеральный план.

Второй сценарий будет реализован при условии выполнения ряда мероприятий:

привлечение мигрантов за счет увеличения потребности экономики муниципального образования в трудовых ресурсах;

проведение активных мер по закреплению молодежи в поселении;

проведение активной демографической политики, которая позволит увеличить коэффициент рождаемости;

реализация мер, направленных на улучшение качества медицинской помощи и уровня медицинского обслуживания населения для сокращения коэффициента смертности, а также активной социальной поддержки пожилых людей.

В качестве целевого сценария в генеральном плане Заклинского сельского поселения принят второй сценарий.

Прогноз возрастной и трудовой структуры постоянного населения

На основании анализа ретроспективных данных по возрастному составу населения и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также прогноза численности населения, приводится предполагаемая возрастная структура населения Заклинского сельского поселения.

Таблица 8.2. Прогноз возрастной структуры населения

| Показатели | 2018 г. | 2025 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения – всего | 4818 | 100 | 5565 | 100 | 6400 | 100 |
| в том числе: |
| Моложе трудоспособного возраста | 724 | 15 | 835 | 15 | 1024 | 16 |
| Трудоспособного возраста | 2717 | 56,4 | 3172 | 57 | 3648 | 57 |
| Старше трудоспособного возраста | 1377 | 28,6 | 1558 | 28 | 1728 | 27 |

# 9. Этапы территориального планирования и реализация генерального плана

Все мероприятия по строительству и реконструкции объектов капитального строительства рассчитаны к реализации до 2040 года:

1 очередь – до 2025 г.;

расчетный срок – до 2040 г.

Согласно статье 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация документов территориального планирования осуществляется путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными администрацией Заклинского сельского поселения и Лужского муниципального района и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации, или в установленном местной администрацией, решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

# 10. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Виды объектов местного значения поселения, подлежащие отображению в генеральном плане поселения, определены в законе Ленинградской области от 14.12.2011 № 108-оз «О регулировании градостроительной деятельности на территории Ленинградской области в части вопросов территориального планирования».

Для обоснования выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения (на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования) выполнены картографические материалы масштаба 1:25 000 на территорию Заклинского сельского поселения и масштаба 1:5000 на населенные пункты поселения.

# 10.1. Функциональное зонирование

Градостроительное развитие территории Заклинского сельского поселения базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия.

Важнейшими принципами градостроительного решения приняты следующие:

– учет экономико-географического положения, особенностей сложившейся планировочной организации территории поселения;

– совершенствование транспортной системы, позволяющей развивать экономический потенциал поселения;

– сохранение культурно-исторического территории;

– создание комфортных условий проживания с учетом развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

С учетом преимущественного функционального использования территории Заклинского сельского поселения в срок до 2040 года приняты функциональные зоны в соответствии с таблицей 10.1.1.

Таблица 10.1.1. Функциональное зонирование

| Обозначение на карте | Наименование зоны | Параметры зоны |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны |
| Ж1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Этажность – 1–3 этажа включительно |
| Ж2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Этажность – 1–4 этажа включительно Плотность жилого фонда брутто – 1 тыс. м2/га |
| Ж3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Этажность – 5 этажей |
| О | Общественно-деловые зоны | Этажность – 1–3 этажа включительно |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р1 | Зона озелененных территорий общего пользования | Площадь озелененных территорий общего пользования - 10 м2/чел. |
| Р2 | Зона отдыха | Этажность – 1–3 этажа включительно |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| П1 | Производственная зона | Этажность – 1–3 этажа включительно Размещение предприятий и коммунально-складских объектов III–V классов опасности с сокращением санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания |
| П2 | Коммунально-складская зона |  |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | Этажность – 1–2 этажа включительно |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | Этажность – 1–2 этажа включительно |
| Зоны сельскохозяйственного использования: |
| Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий | - |
| Сх2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Этажность – 1–3 этажа включительно Размещение предприятий III–V классов опасности с сокращением санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания |
| Сх3 | Зона садоводческих некоммерческих объединений граждан | Этажность – 1–3 этажа включительно |
| Сх4 | Зона огородничества | - |
| Зоны специального назначения: |
| Сп1 | Зона кладбищ | Площадь до 10 га |
| СН | Зона озелененных территорий специального назначения | Этажность – 1–3 этажа включительно 60 % - озеленение зоны |
| РТ | Зона режимных территорий | - |
| Иные зоны: |
| Л | Зона природного ландшафта | - |

*Примечание: Параметры функциональных зон не распространяются на линейные объекты

В качестве основного вида застройки на территории населенных пунктов Заклинского сельского поселения принята индивидуальная жилая застройка 1–3 этажа с приусадебными участками 6–25 соток  под индивидуальное жилищное строительство и 10-25 соток под личное подсобное хозяйство и малоэтажная многоквартирная застройка  (д. Заклинье).

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области Заклинское сельское поселение в системе расселения Ленинградской области расположено в зоне незначительной урбанизации территории - В. Для зоны В, на расчетный срок, минимально допустимый уровень обеспеченности территорией для размещения многоквартирной жилой застройки составляет 10 м2 территории на 1 м2 жилого фонда (общей площади квартир). Максимально допустимая общая площадь квартир на 1 га территории (плотность жилого фонда брутто) – 1000 м2.

# 10.2. Размещение объектов местного значения поселения

# 10.2.1. Развитие жилищного строительства

Формирование современного и адекватного рынку жилого фонда способствует решению основных проблем социально-экономического развития поселения, закреплению трудоспособного населения и созданию условий для комфортного проживания (составляющей индекса развития человеческого потенциала территории, способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию).

В соответствии с законом Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» и законом Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», предоставление участков планируется в д. Заклинье, площадь 1,52 га.

Таблица 10.2.1.1. Укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 1 очередь (2025 г.) | Расчетный срок (2040 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 5565 | 6400 |
| 2. | Коэффициент семейственности | чел. | 2,9 | 2,9 |
| 3. | Расчетная площадь квартир многоквартирной малоэтажной застройки | м2 | 80 | 80 |
| 4. | Расчетная площадь участка индивидуального жилищного строительства: | га | 0,1 | 0,1 |
| 5. | Ориентировочная площадь индивидуального жилого дома | м2 | 150 | 150 |
| 6. | Объем нового жилищного строительства, всего, в том числе: | тыс. м2 | 88,7 | 123,8 |
| 6.1. | застройка индивидуальными жилыми домами | тыс. м2 | 73,3 | 108,4 |
| 6.2 | застройка малоэтажными жилыми домами | тыс. м2 | 15,4 | 15,4 |
| 7. | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 145,0 | 145,0 |
| 8. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 233,7 | 268,8 |
| 9. | Средняя жилищная обеспеченность населения | м2 общей площади на 1 чел. | 42,0 | 42,0 |

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области Заклинское сельское поселение расположено в зоне незначительной урбанизации системы расселения Ленинградской области, для которой  (для нового строительства и реконструкции) установлены нормативы минимальной жилищной обеспеченности на одного человека на 2040 г. – 42 м2.

Все новое жилищное строительство будет вестись в существующих границах населенных пунктов на свободной от застройки территории.

Площади планируемых жилых зон в разрезе населенных пунктов представлены в основных технико-экономических показателях настоящей пояснительной записки.

# 10.2.2. Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, в генеральном плане принимается классификация улично-дорожной сети в соответствии с таблицей 10.2.2.1.

Таблица 10.2.2.1. Основные расчетные параметры уличной сети

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: основная | связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная | связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| Хозяйственный проезд | проезд грузового транспорта к индивидуальным земельным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения следует выполнять по мере необходимости.

Генеральным планом планируется строительство объектов улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения согласно таблицы 10.2.2.2.

Таблица 10.2.2.2. Строительство улично-дорожной сети в населенных пунктах Заклинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улицы, км | Классификация улично-дорожной сети | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Заклинье | 2,4 | главная улица | 1 очередь |
|  |  | 2,84 | второстепенная улица в жилой застройке |  |
| 2. | д. Колодно | 0,13 | второстепенная улица в жилой застройке |  |
| 3. | д. Мерёво | 0,44 | второстепенная улица в жилой застройке |  |
| 4. | д. Нелаи | 1,18 | главная улица |  |
| 5. | д. Слапи | 1,47 | основная улица в жилой застройке |  |
|  |  | 1,76 | второстепенная улица в жилой застройке |  |
| 6. | д. Сырец | 0,36 | главная улица |  |
| 7. | д. Турово | 0,95 | поселковая дорога |  |
|  |  | 0,29 | основная улица в жилой застройке |  |
|  |  | 3,68 | второстепенная улица в жилой застройке |  |
|  |  | 1,72 | основная улица в жилой застройке | расчетный срок |
|  |  | 0,53 | второстепенная улица в жилой застройке |  |
| 8. | д. Слапи | 0,31 | второстепенная улица в жилой застройке |  |
|  | Всего | 18,06 |  |  |

На стадии разработки проектов строительства, реконструкции инженерной инфраструктуры в полосе отвода автомобильных дорог регионального значения, а также при детальной проработке примыканий, пересечений улично-дорожной сети, планируемых к строительству в населенных пунктах, в которых проходят региональные дороги, проектные организации обязаны получить технические условия у балансодержателя автодорог и согласовать проектные решения.

# 10.2.3. Размещение объектов инженерной инфраструктуры

# 10.2.3.1. Электроснабжение

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р с изменениями, на территории Заклинского сельского поселения строительства объектов электроснабжения не запланировано. Трасса планируемой ВЛ 330 кВ Лужская – Псков запроектирована западнее города Луги вне территории Заклинского сельского поселения.

«Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2019-2023 годы», утвержденными распоряжением Губернатора Ленинградской области от 29.04.2019 № 328-рг, на территории Заклинского сельского поселения запланирована реконструкция объектов электроснабжения регионального значения:

- реконструкция ПС 35 кВ «Пионерская» с заменой ячейки (замена ОД и КЗ на выключатели) на 2020 год,

- реконструкция ПС 110 кВ «Сырец» с заменой двух ячеек (замена отделителей на выключатели) на 2022 год.

Схемой территориального планирования Ленинградской области запланирована на 1 очередь реконструкция ПС 35/10 кВ № 39 «Пионерская» - замена ячеек, в  районе д. Мерёво.

Иных мероприятий по строительствую и реконструкции объектов электроснабжения регионального значения до 2035 года не запланировано.

Расчетные электрические нагрузки жилой застройки определены в соответствии РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей» (табл. 2.1.5, кВт/кв.м.).

В расчетах принимается использование плит на сетевом природном газе и плитах на сжиженном газе, на расчетный срок только природный сетевой газ. Использование электрических плит не планируется.

Расчет электрических нагрузок жилых зданий на шинах 0,4 кВ ТП на первую очередь и расчетный срок выполнен для планируемых к застройке территорий и представлен в таблице 10.2.3.1.1.

Таблица 10.2.3.1.1. Электрические нагрузки жилых зданий на шинах 0,4 кВ ТП

| Населенный пункт | Этажность | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельная нагрузка, Вт/м2 | Жилая площадь, м2 | Суммарная электрическая нагрузка | Удельная нагрузка, Вт/м2 | Жилая площадь, м2 | Суммарная электрическая нагрузка |
|  |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ·А |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ·А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| д. Заклинье | 3 - 5 | 15,8 | 16346 | 258,3 | 277,7 | 15,8 | 16346 | 258,3 | 277,7 |
| д. Заклинье | 1 - 2 | 15,0 | 17100 | 256,5 | 275,8 | 15,0 | 17100 | 256,5 | 275,8 |
| д. Слапи | 1 - 2 | 15,0 | 15300 | 229,5 | 246,8 | 15,0 | 15300 | 229,5 | 246,8 |
| д. Турово | 1 - 2 | 15,0 | 12750 | 191,3 | 205,6 | 15,0 | 12750 | 191,3 | 205,6 |
| д. Мерёво | 1 - 2 | 15,0 | 6450 | 96,8 | 104,0 | 15,0 | 6450 | 96,8 | 104,0 |
| д. Нелаи | 1 - 2 | 15,0 | 6900 | 103,5 | 111,3 | 15,0 | 6900 | 103,5 | 111,3 |
| д. Сырец | 1 - 2 |  |  |  |  | 15,0 | 5250 | 78,8 | 84,7 |
| Всего |  |  |  | 1135,8 | 1221,3 |  |  | 1214,5 | 1305,9 |

В связи с запланированным размещением новых производственных зон на территории Заклинского сельского поселения увеличится электрическая нагрузка на источники электроснабжения. Электрическая нагрузка новых производственных предприятий на расчетный срок определена из расчета средней нагрузки 150 кВ∙А на 1 га промышленной территории (в соответствии с требованиями национального стандарта «Индустриальные парки. Требования» ГОСТ Р 56301–2014) и составит: промышленная территория д. Заклинье (площадь 24,2 га) - 3,63 кВ∙А, промышленная территория д. Слапи (площадь 2,1 га) - 0,32 кВ∙А.

Электрические нагрузки общественных зданий рассчитаны на основе укрупненных удельных нагрузок по таблице 2.2.1. «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Таблица 10.2.3.1.2.  Расчетные электрические нагрузки планируемых общественных зданий

| Номер | Местоположение | Наименование объекта | Характеристика, единица измерения | Удельная нагрузка, кВт/единицу измерения | Электрическая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ∙А |
| Планируемые на первую очередь |
| 1. | д. Заклинье | ФАП 2-го типа с жилыми помещениями | 200 м2 жилая | 15,0 Вт/м2 | 3,0 | 3,1 |
|  |  |  | 200 м2 служебная | 0,054 кВт/м2 | 10,8 | 12,4 |
| 2. | д. Турово | ФАП 1-го типа без жилых помещений | 200 м2 | 0,054 кВт/м2 | 10,8 | 12,4 |
| 3. | д. Заклинье | детское дошкольное учреждение | 120 мест | 0,46 кВт/место | 55,2 | 56,9 |
| 4. | Западнее д. Мерёво | школа для обучающихся с 1-10 классы, с условием безбарьерной (доступной) среды | 450 мест | 0,25х2* | 225,0 | 244,6 |
| 5 | д. Заклинье | Спортивный зал | 1008 м2 | 0,054 кВт/м2 | 54,4 | 59,2 |
| 6 | д. Каменка | Спортивный зал | 450 м2 | 0,054 кВт/м2 | 24,3 | 26,4 |
| Всего дополнительно на первую очередь | 383,5 | 415,0 |
| Планируемые на расчетный срок |
| 7. | д. Слапи | культурно-досуговый центр | 100 мест | 0,46 кВт/место | 46,0 | 50,0 |
| 8. | д. Турово | культурно-досуговый центр | 100 мест | 0,46 кВт/место | 46,0 | 50,0 |
| Всего дополнительно на расчетный срок | 475,5 | 515,0 |

* - с учетом проживания

Согласно письму филиала ПАО энергетики и электрофикации «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» от 06.12.2019 суммарная нагрузка питающих фидеров по территории Заклинского сельского поселения за зимний период 2018 года составила 3,91 МВ∙А.

Таблица 10.2.3.1.3.  Электрическая нагрузка на шинах 10 кВ при реализации запланированного жилого, социального и промышленного строительства

| Планируемые объекты электроснабжения | Электрическая нагрузка, МВ∙А |
| --- | --- |
|  | существующая | на первую очередь | на расчетный срок |
| Всего | 3,91 | 5,55 | 12,33 |
| Всего с учетом припроста 1 % в год |  | 5,79 | 13,22 |
| Всего с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок, к = 0,7 |  | 4,05 | 9,26 |

С учетом полученных значений роста электрической нагрузки, необходимой для реализации запланированного жилищного и промышленного строительства, учитывая существующую загрузку и состояние источников питания ПС 110 кВ и ПС 35 кВ, планируемая на первую очередь и расчетный срок электрическая нагрузка будет обеспечена.

Планируемая жилая застройка, планируемые общественные и промышленные объекты могут быть обеспечены электроснабжением в полном объеме от существующих центров питания. Возможные центры питания указаны в следующей таблице 10.2.3.1.4.

Таблица 10.2.3.1.4

| Центр питания | Максимальная мощность для присоединения | Населенные пункты в зоне данного действия центра питания | Требуемая дополнительная электрическая нагрузка на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/10 кВ № 48 «Луга» | 25,74 МВ∙А | д. Заклинье, д. Слапи, д. Турово, д. Нелаи | 6,31 |
| ПС 35/10 кВ № 39 «Пионерская» | 2,26 МВ∙А | д. Каменка, д. Мерёво | 0,37 |
| ПС 110/10 кВ № 290 «Сырец» | 1,25 МВ∙А | д. Сырец | 0,08 |

Проектирование распределительных электрических сетей, трансформаторных подстанций, их местоположение и характеристики осуществляется на следующей стадии проектирования. Проектируемые электрические сети 10 кВ к ТП (РТП) на территориях многоквартирной жилой застройки, электрические сети 0,4 кВ к жилым многоквартирным домам и общественным зданиям выполняются кабельными линиями, прокладываемым в земляной траншее.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением в соответствии с табл. 2.4.4 РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей» составят: первая очередь – 12,46 млн. кВт∙ч/год, расчетный срок – 13,89 млн. кВт∙ч/год.

В сфере электроснабжения предлагается проведение следующих мероприятий местного значения:

на первую очередь:

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 50 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1∙160 кВт для обеспечения потребителей на территории новой многоквартирной жилой застройки в центральной части д. Заклинье;

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 50 м и двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1∙100 кВт и 1∙250 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки в восточной части д. Заклинье;

строительство воздушных линий 10кВ протяженностью 100 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1∙160 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки в центральной части д. Нелаи;

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 50 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1∙160 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки в западной части д. Слапи;

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 300 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1∙160 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки в южной части д. Слапи;

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 30 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1∙160 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки в восточной части д. Мерёво;

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 500 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1∙400 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки в юго-западной части д. Турово;

на расчетный срок:

строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 30 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1∙100 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки в южной части д. Подгородье.

# 10.2.3.2. Газоснабжение

Постановлением Губернатора Ленинградской области от 13.12.2018 № 484 утверждена Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на период 2018-2022 годы, которой предусмотрено строительство на 2018-2019 годы межпоселкового газопровода д. Заклинье – д. Смёшино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру общей длиной 9,1 км.

«Схемой газоснабжения и газификации Лужского района Ленинградской области» на период до 2035 года на территории Заклинского сельского поселения планируется строительство межпоселковых газопроводов и газификация населенных пунктов:

– межпоселковый газопровод д. Заклинье – д. Слапи – д. Крюково – д. Заполье – д. Смычково – д. Раковно – д. Костково – д. Вычелобок;

– межпоселковый газопровод д. Заполье – к. Колодно – д. Замошье – д. Сырец – д. Выбор;

– межпоселковый газопровод д. Заклинье – д. Смёшино – д. Турово – п. Дом отдыха «Луга» – корд. Клокино – д. Мерёво – д. Бетково – д. Горушка – д. Жеребуд – д. Нелаи;

– межпоселковый газопровод д. Каменка – д. Затуленье;

– межпоселковый газопровод д. Каменка – д. Путятино – д. Павшино;

– межпоселковый газопровод д. Каменка – д. Калищи – д. Большие Изори – д. Запишенье – д. Келло – д. Заполье – д. Заплотье – д. Бетково.

Изменениями в генеральный план учитываются мероприятия региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2018–2022 годы и  «Схемы газоснабжения и газификации Лужского района Ленинградской области» и предлагается газоснабжение территорий существующей и планируемой жилой застройки газифицируемых населенных пунктов в целях отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на первую очередь и расчетный срок.

В д. Турово предлагается подача сетевого природного газа на планируемую котельную.

Объемы газопотребления на территории поселения определены в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

Показатель потребления сетевого природного газа принят:

- для индивидуальных жилых домов и квартир в многовартирных домах с газовой плитой, газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения  - 338,4 м3/год на 1 человека;

- отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) 98,4 м3/год на 1 м2.

Расчет газопотребления коммунально-бытовых потребителей на первую очередь и расчетный срок представлен в таблице 10.2.3.2.1.

Таблица 10.2.3.2.1. Расчет годового потребления природного газа на газифицируемых территориях Заклинского сельского поселения

| Местоположение | Жилая зона | Отапливаемый жилищный фонд | Численность населения в газифицированных домах/квартирах, человек | Потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пище-приготовление | Горячее водоснабжение | Отопление |
| существующее положение |
| д. Заклинье | многоквартирная | 55 867 | 1528 | 238,35 | 278,68* | 5 497,31* |
| д. Заклинье | индивидуальная | 50 | 2 | 0,31 | 0,36 | 4,92 |
| д. Каменка | многоквартирная | 16 471 | 467 | 72,85 | 85,18 | 1 620,75* |
| д. Слапи | индивидуальная | 100 | 4 | 0,62 | 0,73 | 9,84 |
| Всего на 2019 год | 312,14 | 364,96 | 7 132,82 |
| первая очередь |
| д. Заклинье | многоквартирная | 0 | 132 | 20,61 | 24,10* | 0,00 |
| д. Заклинье | план. многокварт. | 11 520 | 432 | 67,39 | 78,80* | 1 133,57* |
| д. Заклинье | индивидуальная | 8 000 | 320 | 49,92 | 58,37 | 787,20 |
| д. Заклинье | план. индивид. | 17 100 | 342 | 53,35 | 62,38 | 1 682,64 |
| д. Каменка | индивидуальная | 4 550 | 182 | 28,39 | 33,20 | 447,72 |
| д. Слапи | индивидуальная | 9 750 | 390 | 60,84 | 71,14 | 959,40 |
| д. Слапи | план. индивид. | 15 300 | 306 | 47,74 | 55,81 | 1 505,52 |
| д. Крюково | индивидуальная | 2 200 | 88 | 13,73 | 16,05 | 216,48 |
| д. Заполье 1 | индивидуальная | 2 750 | 110 | 17,16 | 20,06 | 270,60 |
| д. Смычково | индивидуальная | 50 | 2 | 0,31 | 0,36 | 4,92 |
| д. Раковно | индивидуальная | 10 650 | 426 | 66,46 | 77,70 | 1 047,96 |
| д. Костково | индивидуальная | 1 900 | 76 | 11,86 | 13,86 | 186,96 |
| д. Вычелобок | индивидуальная | 6 400 | 256 | 39,94 | 46,69 | 629,76 |
| д. Смёшино | индивидуальная | 2 350 | 94 | 14,66 | 17,15 | 231,24 |
| д. Турово | многоквартирная | 2 908 | 104 | 16,22 | 18,97 | 286,15* |
| д. Турово | индивидуальная | 9 487 | 410 | 63,96 | 74,78 | 933,52 |
| д. Турово | план. индивид. | 38 250 | 765 | 119,34 | 139,54 | 3 763,80 |
| д. Мерёво | индивидуальная | 11 150 | 446 | 69,57 | 81,35 | 1 097,16 |
| д. Мерёво | план. индивид. | 6 450 | 129 | 20,12 | 23,53 | 634,68 |
| д. Бетково | индивидуальная | 6 050 | 242 | 37,75 | 44,14 | 595,32 |
| д. Горушка | индивидуальная | 1 650 | 66 | 10,30 | 12,04 | 162,36 |
| д. Жеребуд | индивидуальная | 3 200 | 128 | 19,97 | 23,35 | 314,88 |
| д. Нелаи | индивидуальная | 5 750 | 230 | 35,88 | 41,95 | 565,80 |
| д. Нелаи | план. индивид. | 6 900 | 138 | 21,53 | 25,17 | 678,96 |
| д. Затуленье | индивидуальная | 5 750 | 230 | 35,88 | 41,95 | 565,80 |
| д. Путятино | индивидуальная | 1 250 | 50 | 7,80 | 9,12 | 123,00 |
| д. Павшино | индивидуальная | 1 200 | 48 | 7,49 | 8,76 | 118,08 |
| Всего на первую очередь | 1 270,31 | 1 485,28 | 26 076,30 |
| расчетный срок |
| д. Колодно | индивидуальная | 4 250 | 170 | 26,52 | 31,01 | 418,20 |
| д. Замошье | индивидуальная | 3 600 | 144 | 22,46 | 26,27 | 354,24 |
| д. Сырец | индивидуальная | 4 400 | 176 | 27,46 | 32,10 | 432,96 |
| д. Сырец | план. индивид. | 5 250 | 105 | 16,38 | 19,15 | 516,60 |
| д. Выбор | индивидуальная | 2 750 | 110 | 17,16 | 20,06 | 270,60 |
| д. Калищи | индивидуальная | 4 700 | 188 | 29,33 | 34,29 | 462,48 |
| д. Большие Изори | индивидуальная | 4 800 | 192 | 29,95 | 35,02 | 472,32 |
| д. Запишенье | индивидуальная | 2 150 | 86 | 13,42 | 15,69 | 211,56 |
| д. Заполье 2 | индивидуальная | 1 050 | 42 | 6,55 | 7,66 | 103,32 |
| д. Келло | индивидуальная | 4 150 | 166 | 25,90 | 30,28 | 408,36 |
| д. Заплотье | индивидуальная | 3 300 | 132 | 20,59 | 24,08 | 324,72 |
| Всего на расчетный срок | 1 479,50 | 1 729,88 | 29 633,46 |

* расход природного газа котельными на отопление и горячее водоснабжение

Географические координаты 58º  41′ С.Ш., 29º 59′ В.Д.

2 Географические координаты 58º  47′ С.Ш., 30º  07′ В.Д.

Развитие системы газоснабжения Заклинского сельского поселения также связано со строительством газовой блок модульной котельной в д. Турово.

Таблица 10.2.3.2.2. Перспективный расход газа по котельным на отопление и горячее водоснабжение многоквартирного жилого фонда

| Котельная | Расход сетевого природного газа | Выработка тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | м3/ч | тыс. Гкал/год | Гкал/ч |
| Котельная д. Заклинье | 7012,4 | 724,3 | 56,1 | 6,22 |
| Котельная д. Каменка | 1998,6 | 218,3 | 16,0 | 1,746 |
| Котельная д. Турово | 286,2 | 31,3 | 2,3 | 0,25 |

Расчет необходимых объемов природного газа для теплоснабжения запланированных социальных объектов должен быть выполнен на следующих стадиях проектирования при размещении конкретных объектов.

Возможность газификации промышленных предприятий и режимных объектов должна быть определена на следующих стадиях проектирования при размещении конкретных объектов.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП) должно решаться в увязке со сроками строительства новых объектов.

Для обеспечения газом коммунально-бытовых потребителей генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения:

на первую очередь:

- разработка документации по планировке территории и межеванию территории Заклинского сельского поселения поселения для размещения линейных объектов – распределительных газопроводов;

- строительство межпоселкового газопровода д. Заклинье – д. Слапи – д. Крюково – д. Заполье  – п. ст. Смычково – д. Раковно – д. Костково – д. Вычелобок общей длиной 13,9 км;

- строительство межпоселкового газопровода д. Заклинье – д. Смёшино – д. Турово – п. Дом отдыха «Луга» – корд. Клокино – д. Мерёво – д. Бетково – д. Горушка – д. Жеребуд – д. Нелаи общей длиной 22,9 км;

- строительство межпоселкового газопровода д. Каменка – д. Затуленье общей длиной 1,6 км;

- строительство межпоселкового газопровода д. Каменка – д. Путятино – д. Павшино общей длиной 6,4 км;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,6 км в д. Заклинье для обеспечения территорий многоквартирной и индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 11,0 км в д. Слапи для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,9 км в д. Крюково для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 0,3 км в д. Заполье (географические координаты 58° 41' С.Ш., 29° 59' В.Д.) для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 0,1 км в п. ст. Смычково для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 5,0 км в д. Раковно для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,2 км в д. Костково для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 4,0 км в д. Вычелобок для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,7 км в д. Смёшино для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 20,9 км в д. Турово для обеспечения территорий многоквартирной и индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 6,7 км в д. Мерёво для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 2,4 км в д. Бетково для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,0 км в д. Горушка для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,6 км в д. Жеребуд для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 6,5 км в д. Нелаи для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 5,2 км в д. Каменка для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 3,2 км в д. Затуленье для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 0,8 км в д. Путятино для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 0,7 км в д. Павшино для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

расчетный срок:

- строительство межпоселкового газопровода д. Заполье – д. Колодно – д. Замошье – д. Сырец – д. Выбор общей длиной 11,0 км;

- строительство межпоселкового газопровода д. Каменка – д. Калищи – д. Большие Изори – д. Запишенье – д. Келло – д. Заполье – д. Заплотье – д. Бетково общей длиной 17,2;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 4,0 км в д. Колодно для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 3,5 км в д. Замошье для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 2,1 км в д. Сырец для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,7 км в д. Выбор для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 3,1 км в д. Калищи для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 2,3 км в д. Большие Изори для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,6 км в д. Запишенье для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,7 км в д. Келло для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,1 км в д. Заполье (географические координаты 58° 47' С.Ш.,  30° 07' В.Д.) для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,6 км в д. Заплотье для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом.

Прокладку проектируемых инженерных коммуникаций предусмотреть за пределами полос отвода автомобильных дорог регионального значения.

Местоположение планируемых линейных объектов уточняется при подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории.

# 10.2.3.3. Теплоснабжение

Основное развитие новых жилых зон на территории Заклинского сельского поселения планируется в параметрах малоэтажной индивидуальной жилой застройки, за исключением трех многоквартирных малоэтажных жилых домов в д. Заклинье. Проектом измененний планируется сохранение схемы централизованного теплоснабжения многоквартирной муниципальной жилой застройки.

Учитывая высокий уровень износа оборудования тепловых сетей, для нормального обеспечения тепловой энергией существующих потребителей необходимо выполнить мероприятия по текущему ремонту.

«Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2018-2022 годы», утвержденными распоряжением Губернатора Ленинградской области от 20.04.2018 № 227-рг, в части теплоснабжения мероприятий на территории Заклинского сельского поселения не планируются.

В соответствии со схемой теплоснабжения Заклинского сельского поселения на период до 2019 года (утверждена советом депутатов Заклинского сельского поселения от 18.08.2015 № 57) планируется реконструкция тепловых сетей с увеличением их диаметров. Общая длина реконструируемых участков тепловых сетей по д. Заклинье - 386 м, д. Каменка - 151 м, д. Турово - 221 м.

Схемой газоснабжения и газификации Лужского района Ленинградской области предусмотрено строительство межпоселкового газопровода до д. Турово.

Генеральным планом и схемой теплоснабжения запланировано мероприятие по строительству газовой блочно-модульной котельной в д. Турово мощностью 0,3 МВт (0,258 Гкал/ч) рядом с существующей и переподключение потребителей, действующую котельную законсервировать. На планируемой котельной схемой теплоснабжения в качестве основного оборудования предлагается установка котла Riello RTQ 302 2F.

Расчет роста тепловых нагрузок и потребления сетевого природного газа выполнен по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади и объемов зданий и сооружений, согласно ТСН 23-356-2004 Ленинградской области (с учетом СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»).

Таблица 10.2.3.3.1. Расчет роста тепловых нагрузок

| Населенный пункт | Наименование объекта | Объем, м3 | Тепловая нагрузка на проектируемые объекты, Гкал/ч | Расход газа, м3 | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС в максимальный час | Общая |  |  |
| на первую очередь |
| д. Заклинье | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (3 дома общей площадью 15400 м2) | 41580 | 1,544 | - | 0,898 | 2,441 | 325,5 | Газовая котельная д. Заклинье |

Таблица 10.2.3.3.2. Планируемый расход газа по котельным на отопление и горячее водоснабжение на расчетный срок

| Котельная | Расход сетевого природного газа | Выработка тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | м3/ч | тыс. Гкал/год | Гкал/ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная д. Заклинье | 7653,1 | 1049,8 | 60,9 | 8,66 | 10,042 |
| Котельная д. Каменка | 1998,6 | 218,3 | 16,0 | 1,746 | 2,579 |
| Планируемая котельная д. Турово | 286,2 | 31,3 | 2,3 | 0,25 | 0,258 |

Расчет прироста тепловых нагрузок и необходимых объемов природного газа должен быть выполнен на следующих стадиях проектирования при размещении конкретных социальных объектов.

Резерва мощности на котельных достаточно для покрытия планируемого роста нагрузок на расчетный срок в полном объеме.

Отопление населения в прочих населенных пунктах Заклинского сельского поселения предполагается децентрализовано за счет индивидуальных котлов на сетевом природном газе, жидком и твердом топливе, а также за счет печного отопления.

В сфере теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей Заклинского сельского поселения предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на первую очередь:

- реконструкция сетей теплоснабжения, отслуживших срок службы в д. Каменка и д. Заклинье;

- строительство газовой блок модульной котельной в д. Турово мощностью не менее 0,258 Гкал/ч;

- строительство сетей теплоснабжения длиной 0,1 км до планируемой газовой блок модульной котельной в д. Турово;

- строительство 200 м сетей теплоснабжения для подключения проектируемых многоквартирных домов в д. Заклинье;

- строительство 240 м сетей теплоснабжения для подключения проектируемых социальных объектов в д. Заклинье к сети централизованного теплоснабжения;

- строительство 80 м сетей теплоснабжения для подключения проектируемых социальных объектов в д. Каменка к сети централизованного теплоснабжения.

Прокладку проектируемых инженерных коммуникаций предусмотреть за пределами полос отвода автомобильных дорог регионального значения.

Местоположение планируемых линейных объектов уточняется при подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории.

# 10.2.3.4. Водоснабжение

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин.

Существующие схемы централизованного водоснабжения д. Заклинье, д. Каменка, д. Турово и д. Подгородье предлагается сохранить с учетом их развития. При этом необходима реконструкция сетей централизованного водоснабжения муниципального жилищного фонда и социальных объектов, на участках существующей сети, отслуживших срок службы. Также планируется новое строительство систем централизованного водоснабжения в районах существующей и проектируемой жилой застройки.

«Схемой водоснабжения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2023 года», утвержденной постановлением администрации Заклинского сельского поселения от 14.05.2015 № 207, заложены следующие мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения:

- капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей;

- строительство водоочистных сооружений на всех источниках водоснабжения;

- реконструкция водонапорной башний в д. Каменка;

- расширение зоны действия централизованного водоснабжения поселения.

Изменениями в генеральный план учитываются заложенные в схеме водоснабжения мероприятия на первую очередь реализации.

В части расширения зоны действия централизованного водоснабжения поселения предлагается подключение к системе централизованного водоснабжения существующей и планируемой жилой застройки:

на первую очередь:

- существующая и планируемая жилая застройка д. Заклинье;

- существующая и планируемая жилая застройка д. Каменка;

- существующая и планируемая жилая застройка д. Турово;

- существующая и планируемая жилая застройка д. Подгородье.

Объемы водоснабжения на территории Заклинского сельского поселения определены в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Водопотребление принимается для обеспечиваемой централизованным водоснабжением многоквартирной жилой застройки - 200 л/сут на человека, индивидуальной жилой застройки - 150 л/сут на человека.

Водопотребление на расчетный срок на территориях существующей многоквартирной и индивидуальной жилой застройки, обеспеченных централизованной системой водоснабжения, принимается на существующем уровне.

Таблица 10.2.3.4.1. Объемы водопотребления обеспечиваемых централизованным водоснабжением территорий жилой застройки на 1 очередь

| Потребители, местоположение | Жилая зона | Численность населения, чел. | Удельное водопотребление, л/сут | Максимальный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| д. Заклинье | многоквартирная | 2092 | 200 | 418,4 | 152,72 |
| д. Заклинье | индивидуальная | 664 | 150 | 99,6 | 36,35 |
| д. Каменка | многоквартирная | 467 | 200 | 93,4 | 34,09 |
| д. Каменка | индивидуальная | 182 | 150 | 27,3 | 9,96 |
| д. Турово | многоквартирная | 104 | 200 | 20,8 | 7,59 |
| д. Турово | индивидуальная | 710 | 150 | 106,5 | 38,87 |
| д. Подгородье | индивидуальная | 99 | 150 | 14,9 | 5,42 |
| Всего на первую очередь | 780,9 | 285,0 |

В остальных населенных пунктах поселения на расчетный срок развитие централизованной системы водоснабжения не планируется. Водоснабжение населения будет осуществляться из личных или коллективных колодцев, индивидуальных и групповых артезианских скважин.

Водопотребление промышленными предприятиями проектируемых промышленных территорий предлагается преимущественно из собственных источников - артезианских скважин. Системы водоснабжения промышленных предприятий должны быть с максимальным повторным использованием производственной воды в отдельных технологических операциях. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод и производственных сточных вод после их и очистки и обеззараживания (обезвреживания). Возможность использования системы централизованного водопотребления промышленными предприятиями должна быть определена на следующих стадиях проектирования и размещения конкретных предприятий.

Прогнозный расход воды проектируемыми социальными объектами составит на первую очередь – 30,0 м3/су., на расчетный срок 40,0 м3/сут.

Объемы хозяйственно-питьевого водопотребления из систем централизованного водоснабжения поселения составят на первую очередь – 936,9 м3/сут, на расчетный срок 946,9 м3/сут.

Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды из систем централизованного водоснабжения на 1 человека в целом по поселению составит: на первую очередь – 145,5 м3/сут, на расчетный срок 126,5 м3/сут.

Мощность существующих источников хозяйственно-питьевого водоснабжения позволит обеспечить потребителей д. Заклинье, д. Каменка, д. Турово и д. Подгородье на расчетный срок в полном объеме. При этом необходимо предусмотреть строительство водоочистных сооружений (ВОС) на существующих подземных водозаборах.

Необходима организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В сфере развития системы водоснабжения генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения муниципального района:

на первую очередь:

реконструкция ветхих водопроводных сетей;

строительство водоочистных сооружений на существующих водозаборах д. Заклинье мощностью не менее 600 м3/сут;

строительство водоочистных сооружений на существующих водозаборах д. Каменка мощностью не менее 200 м3/сут;

строительство водоочистных сооружений на существующих водозаборах д. Турово мощностью не менее 150 м3/сут;

строительство водоочистных сооружений на существующих водозаборах д. Подгородье мощностью не менее 20 м3/сут;

строительство 100 м водопроводных сетей для подключения проектируемых многоквартирных муниципальных жилых домов в д. Заклинье к сети централизованного водоснабжения;

строительство 200 м водопроводных сетей для подключения проектируемых социальных объектов в д. Заклинье к сети централизованного водоснабжения;

строительство 1600 м водопроводных сетей для подключения потребителей существующей застройки индивидуальными жилыми домами и планируемого здания спортивного зала в д. Каменка к сети централизованного водоснабжения;

строительство 2500 м водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами в д. Заклинье к сети централизованного водоснабжения;

строительство 4000 м водопроводных сетей для подключения потребителей существующей и проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами в д. Турово к сети централизованного водоснабжения;

строительство 800 м водопроводных сетей для подключения потребителей существующей застройки индивидуальными жилыми домами в д. Подгородье к сети централизованного водоснабжения.

Прокладку проектируемых инженерных коммуникаций предусмотреть за пределами полос отвода автомобильных дорог регионального значения.

Местоположение планируемых линейных объектов уточняется при подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории.

# 10.2.3.5. Водоотведение. Дождевая канализация

Развитие системы централизованного водоотведения на расчетный срок на территории Заклинского сельского поселения планируется только в д. Заклинье и д. Каменка. Централизованным водоотведением на расчетный срок предлагается полностью обеспечить многоквартирный муниципальный жилищный фонд проектируемые социально-значимые объекты в д. Заклинье и д. Каменка. Для этого предлагается подключение трех проектируемых многоквартирных жилых домов в д. Заклинье и проектируемых объектов в д. Заклинье и д. Каменка к сети централизованного водоотведения.

Для прочих территорий существующей и проектируемой жилой застройки Заклинского сельского поселения на расчетный срок предлагается децентрализованная система водоотведения посредством установки локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на территории каждого домовладения. При этом по мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями пунктом 2.3 СанПиН 42-128-4690-88.

«Схемой водоотведения муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2023 года», утвержденной постановлением администрации Заклинского сельского поселения от 14.05.2015 № 207, заложены следующие мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения:

-  реконструкция существующей канализационной сети д. Заклинье и д. Каменка;

- строительство новых сетей водоотведения для подключения объектов;

- реконструкция канализационных насосных станций д. Заклинье и д. Каменка;

- реконструкция канализационных очистных сооружений д. Заклинье и д. Каменка;

Изменениями в генеральный план учитываются заложенные в схеме водоотведения мероприятия, как мероприятия на первую очередь реализации генерального плана.

Расчетные объемы сточных вод на первую очередь и расчетный срок приняты в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области и актуализированной редакции СНиП 2.04.03-85 (таблица 10.2.3.5.1). Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Таблица 10.2.3.5.1. Объемы стоков в систему централизованного водоотведения с территорий жилой застройки

| Потребители, местоположение | Жилая зона | Численность населения, чел. | Удельное значение, л/сут | Объемы стоков | Канализационные очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |  |
| 1 очередь |
| д. Заклинье | многоквартирная | 2092 | 200 | 418,4 | 152,7 | КОС д. Заклинье |
| д. Каменка | многоквартирная | 467 | 200 | 93,4 | 34,1 | КОС д. Каменка |
| Всего на 1 очередь | 540,6 | 197,3 |  |

Объемы водоотведения от существующих социальных и прочих объектов принимается на пржнем уровне. Прогнозный сброс стоков проектируемыми социальными объектами принимается равным планируемому потреблению и составит на первую очередь – 30,0 м3/сут., на расчетный срок 40,0 м3/сут.

Общий объем водоотведения составит:

- на первую очередь: КОС в д. Заклинье 540,1 м3/сут (204,0 тыс. м3/сут), КОС в д. Каменка –93,4 м3/сут (34,1 тыс. м3/сут);

- на расчетный срок: КОС в д. Заклинье 550,1 м3/сут (207,6 тыс. м3/сут), КОС в д. Каменка –93,4 м3/сут (34,1 тыс. м3/сут).

В остальных населенных пунктах Заклинского сельского поселения на расчетный срок предлагается децентрализованная система водоотведения посредством установки локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на территории каждого домовладения. При этом по мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких коммунальных отходов, вывозимых из не канализованных объектов. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями пункта 2.3. СанПиН 42-128-4690-88.

Очистка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков от проектируемых промышленных территорий предлагается на собственных очистных сооружениях. Генеральным планом предлагается максимальное использование поверхностных сточных вод в технологическом цикле и для полива проектируемых промышленных территорий. С целью аккумулирования и использования поверхностных сточных вод после очистки на проектируемых промышленных территориях необходимо предусмотреть строительство сети сбора поверхностных стоков, накопительных резервуаров и очистных сооружений поверхностного стока. Производительность данных очистных сооружений и объем резервуаров необходимо уточнить на следующей стадии проектирования. Возможность использования системы централизованного водоотведения для хозяйственно-бытовых стоков промышленными предприятиями должна быть определена при размещении конкретных предприятий.

В сфере развития системы водоотведения проектом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения муниципального района:

на первую очередь:

- реконструкция канализационных очистных сооружений д. Заклинье с сохранением мощности 700 м3/сут;

- реконструкция канализационных очистных сооружений д. Каменка с сохранением мощности 700 м3/сут;

- реконструкция канализационных насосных станций д. Заклинье;

- реконструкция канализационной насосной станции д. Каменка;

- реконструкция сетей централизованного водоотведения, на участках существующей сети, отслуживших срок службы в д. Заклинье, в д. Каменка;

- строительство 200 м сети водоотведения для подключения проектируемых многоквартирных домов в д. Заклинье;

- строительство 150 м сети водоотведения для подключения проектируемых социальных объектов в д. Заклинье к сети централизованного водоотведения;

- строительство 150 м сети водоотведения для подключения проектируемых социальных объектов в д. Каменка к сети централизованного водоотведения.

Дождевая канализация

В районах существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки целесообразно организовывать систему открытой дождевой канализации – с использованием открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов. Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Необходимо выполнить проект планировки территории с проектированием сети открытой дождевой канализации с учетом СНиП 2.04.03-85, СанПиН 2.1.5.980-00.

Прокладку проектируемых инженерных коммуникаций предусмотреть за пределами полос отвода автомобильных дорог регионального значения.

Местоположение планируемых линейных объектов уточняется при подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории.

# 10.2.4. Размещение объектов здравоохранения

В настоящее время объекты здравоохранения относятся к полномочиям Ленинградской области.

Схемой территориального планирования Ленинградской области на территории Заклинского сельского поселения на 1 очередь планируется строительство двух ФАП:

ФАП 2-го типа (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница») в д. Заклинье;

ФАП 1-го типа (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница») в д. Турово.

В соответствии с пунктом 2.1.7 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области проектирование фельдшерско-акушерских пунктов из расчета 1 объект на сельский населенный пункт с транспортной доступностью не более 30 минут:

- с численностью населения сельского населенного пункта менее 300 человек - при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км;

- с численностью населения сельского населенного пункта от 300 до 700 человек - при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км.

С учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области на расчетный срок проектная вместимость учреждений здравоохранения должна составлять:

не менее 118 посещений в смену в учреждениях амбулаторно-поликлинического типа (18,5 посещений в смену на 1000 человек постоянного населения).

С учетом строительства двух новых ФАП транспортная доступность (не более 30 минут) до объектов здравоохранения соответствует требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области.

# 10.2.5. Размещение объектов социальной защиты

В соответствии с документами территориального планирования Ленинградской области и Лужского муниципального района на территории Заклинского сельского поселения не планируется строительство объектов социальной защиты населения.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», необходимо обеспечивать беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий необходимо предусматривать для граждан маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения в соответствии с требованиями СНиП 35.01.2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

# 10.2.6. Размещение объектов образования

В соответствии с действующим законодательством строительство и реконструкция объектов образования на территории Заклинского сельского поселения относится к полномочиям Лужского муниципального района.

Схемой территориального планирования Лужского муниципального района на территории Заклинского сельского поселения не планируется размещение объектов образования.

В соответствии утвержденным в 2014 г. генеральным планом Заклинского сельского поселения, с учетом демографического прогноза, планировалось:

на 1 очередь:

строительство нового детского дошкольного учреждения в д. Заклинье на 120 мест;

на расчетный срок:

реконструкция здания филиала Заклинской средней общеобразовательной школы в д. Каменка под размещение дошкольных групп к расчётному сроку на 40 мест.

Потребность населения других населённых пунктов, входящих в состав поселения, в детских дошкольных учреждениях будут удовлетворяться за счёт учреждений д. Заклинье и д. Каменка.

При увеличении численности населения Заклинского сельского поселения до 5565 чел. к 2025 г., и до 6400 чел. к 2040 г., потребность населения в учреждениях общего образования будет составлять соответственно 339 и 390 мест. Таким образом, потребность в новом строительстве образовательных учреждений отсутствует.

Радиус обслуживания общеобразовательными организациями для населенных пунктов Заклинского сельского поселения:

не более 2 км пешеходной и не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности (для общеобразовательных организаций I ступени обучения),

не более 4 км пешеходной и не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности (для общеобразовательных организаций II и III ступеней обучения).

Минимальная обеспеченность организациями дополнительного образования детей, внешкольными организациями – 10 % от общего числа учащихся общеобразовательных организаций.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей:

для сельских населенных пунктов - не более 30 минут транспортной доступности (в одну сторону).

Согласно письму комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга в администрацию Лужского муниципального района (исходящий № 1225 от 17.10.2018) на базе детского оздоровительного комплекса «Зеленый огонек», структурного подразделения Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный», расположенного в Заклинском сельском поселении, планируется строительство школы на 450 мест для обучающихся с 1-10 классы, с условием безбарьерной (доступной) среды.

Кадастровый номер земельного участка – 47:29:0656001:489, категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, площадь участка – 205 022 м2. Необходимо предусмотреть перевод земель под планируемой школой в земли населенных пунктов.

# 10.2.7. Размещение объектов физической культуры и спорта

Расчетные показатели минимальной обеспеченности спортивными сооружениями на расчетный срок (прогнозная численность населения - 6400 чел.) выполнены согласно местным нормативам градостроительного проектирования и отражены в таблице 10.2.7.1.

Таблица 10.2.7.1. Расчет потребности населения Заклинского сельского поселения в объектах физкультуры и спорта  на расчетный срок

| № п/п | Объект | Норматив: м2 на 1000 чел. | Существующее состояние | Потребность на 2040 г., м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плоскостные спортивные сооружения | 1950 | 11375 | 12480 |
| 2. | Спортивные залы | 350 | 500 | 2240 |
| 3. | Плавательные бассейны (зеркало воды) | 75 | 250 | 480 |

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования на территории поселения должно быть спортивное сооружение, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в поселении.

Схемой территориального планирования Лужского муниципального района предусмотрено:

на 1 очередь:

- строительство спортивного зала (площадь пола 1008 м2) в д. Заклинье;

- строительство спортивного зала (площадь пола 450 м2) в д. Каменка.

Мероприятия генерального плана в сфере размещение объектов физической культуры и спорта:

на 1 очередь:

- реконструкция стадиона площадью 1 га в д. Заклинье;

- строительство плоскостного спортивного сооружения площадью 450 м2 в д. Каменка ;

на расчетный срок:

- строительство плоскостного спортивного сооружения площадью 400 м2 в д. Мерёво;

- строительство плоскостного спортивного сооружения 450 м2 в д. Турово;

- строительство баскетбольной площадки площадью 300 м2 в д. Заклинье;

- строительство плоскостного спортивного сооружения площадью 450 м2 в д. Слапи;

- строительство плоскостного спортивного сооружения площадью 400 м2 в д. Нелаи;

- строительство спортивного зала площадью 300 м2 в д. Слапи.

# 10.2.8. Размещение объектов культуры

Обеспеченность Заклинского сельского поселения объектами культуры рассчитывалась согласно требованиям местных нормативов градостроительного проектирования.

Таблица 10.2.8.1. Расчетные показатели обеспеченности населения Заклинского сельского поселения организациями культуры

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сельский дом культуры в административном центре | Независимо от количества населения |
|  | Филиал сельского дома культуры | Если сельское поселение более 5 тыс. человек, к расчету принимается 1 сетевая единица на 3 тыс. человек |
| 2. | Общедоступная библиотека с детским отделением | Независимо от количества населения |

Максимально допустимый уровень территориальной доступности  сельского дома культуры -  шаговая доступность 15-30 минут, транспортная доступность 15-30 минут.

Таблица 10.2.8.2. Расчетные показатели мощности в учреждениях культуры клубного типа

| №п/п | Объект культуры | Норматив | Существующее состояние, мест | Потребность на 2040 г., мест | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельский дом культуры | 80 посадочных мест на 1000 жителей | 550 | 512 | не планируются |

Генеральным планом планируется:

на 1 очередь (до 2025 г.):

– организация внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки (передвижные библиотеки, библиотечные пункты) в населенных пунктах Заклинского сельского поселения не обеспеченных стационарными библиотеками.

на расчетный срок (до 2040 г.):

– строительство культурно-досугового центра в д. Слапи на 100 мест;

– строительство культурно-досугового центра в д. Турово на 100 мест.

# 10.2.9. Размещение объектов молодежной политики

В Ленинградской области разработан документ «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодёжной политики Ленинградской области» (распоряжение Правительства Ленинградской области от 02.11.2010 № 618-р) (далее – Нормативы), в котором определены нормативы минимального обеспечения молодёжи учреждениями по месту жительства.

Норматив обеспеченности специализированных учреждений для работы с молодежью - 25 м2 на 1 тыс. жителей и 2 специалиста, работающих на постоянной основе.

В настоящее время работа с молодёжью проводится на базе школы и учреждений культуры, специализированные учреждения молодёжной политики в поселении отсутствуют.

Прогнозируемая численность населения поселения к 2040 г. – 6400 чел. Для обеспечения молодёжи учреждениями по месту жительства необходимо размещение подростковых клубов на территории поселения площадью не менее 160 м2.

Мероприятия в сфере молодежной политики

На 1 очередь (до 2025 г.):

– размещение подросткового клуба площадью 100 м2 в здании сельского дома культуры в д. Заклинье;

– размещение подросткового клуба площадью 60 м2 в филиале сельского дома культуры в д. Каменка.

# 10.2.10. Размещение объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Развитие объектов торговли, сферы оказания услуг населению возможно за счет развития частных инициатив бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства в Заклинском сельском поселении. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства отнесено к вопросам компетенции органов местного самоуправления поселения.

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования минимальная обеспеченность населения Лужского муниципального района составляет 322,5 м2 на 1000 человек и должна составлять к 2040 г. – 2064,0 м2, что меньше существующей обеспеченности – 1248,0 м2.

Потребность в объектах общественного питания и бытового обслуживания к 2040 г. в соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования представлена в таблице 10.2.10.1.

Таблица 10.2.10.1. Потребность в объектах общественного питания и бытового обслуживания к 2040 г.

| Показатель | Нормативная обеспеченность на 2040 г. | Фактическая обеспеченность | Необходимо размещение объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая |  |  |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 256 | 25 | на 231 посадочное место |
| Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 4 | 25 | 1 | на 24 рабочих места |
| Производственные объекты бытового обслуживания малой мощности, рабочих мест | 4 | 25 | - | на 25 рабочих места |
| Прачечные самообслуживания, мини-прачечная, кг/смену | 20 | 128 | - | 128 кг/смену |
| Предприятие по химчистке, кг в смену | 1,2 | 7,68 | - | 7,68 кг в смену |
| Бани, помывочных мест | 7 | 45 | - | 45 |
| Гостиница, мест | 6 | 38 |  | на 38 мест |

К 2040 году в Заклинском сельском поселении необходимо строительство объектов общественного питания и бытового обслуживания с размещением их в жилых и общественно-деловых зонах в границах населенных пунктов поселения.

# 10.2.11. Размещение объектов по санитарной очистке территории

Современное состояние санитарной очистки территории Заклинского сельского поселения представлено в разделе 2.7.5.

Утилизация ТКО производится на полигоне размещения отходов расположенном на территории Мшинского сельского поселения.

Одной из проблем в сфере санитарной очистки территории поселения является наличие стихийных свалок. В соответствии с поручением Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 16.08.2011 № 610 утвержден План комплексных мероприятий по предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территориях субъектов Российской Федерации.

Необходимо проведение мероприятий по ликвидации стихийных свалок, которые негативно влияют на окружающую среду в целом: на загрязнение почв, вод, атмосферного воздуха.

Также важной причиной проблем в сфере санитарной очистки территории, в том числе Заклинского сельского поселения, является отсутствие предпринимаемых действий по повышению культуры населения в сфере природопользования. Таким действием может стать организация селективного сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров для сбора вторичных ресурсов (макулатуры, пластмассы, стекла и металла).

Сбор вторичного сырья позволит значительно уменьшить экологическую нагрузку при захоронении смешанных фракций отходов на полигоне ТКО и добыче природных ресурсов для производства первичного сырья. Для донесения информации о пользе сбора вторичных ресурсов до населения возможно проведение мероприятий в области экологического просвещения (субботников, открытых уроков по экологии и краеведению для школьников и их родителей).

Прогноз накопления твердых коммунальных отходов

Прогноз накопления твердых и жидких коммунальных отходов рассчитан в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 03.07.2017 № 5.

Норматив накопления ТКО в отношении категории объектов жилищного фонда для Лужского муниципального района составляет 329,345 кг или 2,944 м3 на 1 проживающего в год.

Исходя из указанных нормативов, можно прогнозировать:

-  количество ТКО от постоянного населения (5565 чел) к 2025 г. составит 1830 т/год (16383 м3/год);

- количество ТКО от постоянного населения (7990 чел) к 2040 г. составит 2105 т/год (18841 м3/год).

На период разработки генерального плана планируемая система сбора ТКО в населенных пунктах – контейнерная, с использованием несменяемых мусоросборников типа КК-0,75 (объёмом 0,75 м3 с металлической крышкой).

В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для коммунальных отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка проектируется открытой с водонепроницаемым покрытием.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских, лечебно-профилактических учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Администрацией Заклинского сельского поселения запланированы мероприятия по оборудованию контейнерных площадок для сбора ТКО в д. Берег, д. Бетково (2 шт.), д. Большие Изори, д. Выбор, д. Горушка, д. Жеребуд, д. Заполье (географические координаты 58° 47' С.Ш., 30° 07' В.Д.), д. Затуленье, д. Калищи, д. Келло, д. Крюково, д. Мерёво, д. Нелаи (3 шт.), д. Онежицы, д. Слапи (4 шт.), д. Смёшино (2 шт.) – всего 23 площадки.

Генеральным планом предлагается рассмотреть вопрос о внедрении системы селективного сбора ТКО в районах новой жилой застройки, а также о переоборудовании существующих контейнерных площадок под площадки с селективным сбором ТКО.

Кроме того, на 1 очередь предлагается оборудование площадок с установкой контейнеров в местах общего пользования: на территории кладбищ, скверов и парков.

До 2040 г. сбор крупногабаритных отходов в д. Заклинье предлагается осуществлять в контейнеры (мусоросборники) объемом 6 м3, в остальных населенных пунктах – на контейнерных площадках рядом с контейнерами для сбора ТКО.    Бесконтейнерный способ предусматривает накопление отходов на площадке для временного хранения и вывоз их мусоровозом.

Площадки временного хранения твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритные, должны иметь ограждение, препятствующее проникновению на территорию животных, навес для защиты от влаги, твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года.

С 2019 года в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесения изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области обеспечивается региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителем. Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых  коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными  отходами.

Региональный оператор на территории Ленинградской области  - АО «УК по обращению с отходами Ленинградской области».

Биологические отходы

Все скотомогильники на территории Заклинского сельского поселения законсервированы. Для уничтожения биологических отходов рекомендуется разместить крематор в районе фермы крупного рогатого скота у д. Раковно.

# 10.2.12. Размещение объектов пожарной безопасности

В целях соблюдения требований пожарной безопасности генеральным планом учтены предложения администрации Заклинского сельского поселения по размещению пожарных водоемов:

на 1 очередь:

строительство пожарных водоемов в д. Большие Изори, д. Колодно, д. Слапи.

# 10.2.13. Охрана объектов культурного наследия

При реализации генерального плана должна быть обеспечена сохранность объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), выявленных объектов культурного наследия либо объектов обладающих признаками объекта культурного наследия.

Согласно статьи 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 части 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ, проводится государственная историко-культурная экспертиза.

В соответствии с частью 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пунктом 34.2 части 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым статьи 28, абзацем третьим статьи 30, частью 3 статьи 31 Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона № 342-ФЗ).

Учитывая изложенное, в соответствии со статьями 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, частью 56 статьи 26 Федерального закона № 342-ФЗ  до начала проведения земляных, строительных и иных работ на земельных участках, в отношении которых у органа охраны объектов культурного наследия отсутствуют сведения об отсутствии на данной территории выявленных объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, заказчик таких работ обязан:

обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

предоставить в орган охраны объектов культурного наследия документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия органом охраны объектов культурного наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в орган охраны объектов культурного наследия на согласование;

обеспечить реализацию согласованной органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих работу по увековечиванию памяти погибших, относится осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружении и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу та захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации.

Генеральный план подлежит соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения границ территории и (или) проектов зон охраны объектов культурного наследия.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (в том числе и археологического наследия) в категорию особо охраняемых земель историко-культурного назначения (за исключением участков в границах населенных пунктов);

- популяризировать культурное наследие путем установки надписей и обозначений на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

# 11. Охрана окружающей среды

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является обеспечение прав жителей Заклинского сельского поселения на благоприятную окружающую среду за счёт стабилизации экологической обстановки.

# 11.1. Охрана воздушного бассейна

В сфере охраны воздушного бассейна необходимо организовать:

–	предотвращение пожаров лесных массивов и осушенных торфяников;

–	санитарно-защитное озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования;

–	соблюдение регламентов и режима установленных санитарно-защитных зон;

–	разработку проектов предельно допустимых выбросов для промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-складских предприятий и котельных;

–	организацию системы уличной уборки, регулярный полив улиц в теплый период года,

–	техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов Евро-3–Евро-5 по выбросам загрязняющих веществ;

–	развитие системы мониторинга атмосферного воздуха, в том числе мониторинг соблюдения нормативов выбросов и уровня шума и вибраций, источниками которых являются предприятия и транспорт.

# 11.2. Охрана поверхностных вод

В сфере охраны поверхностных вод на территории поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

–  реконструкция КОС в д. Заклинье, д. Каменка;

– внедрение водосберегающих технологий;

– мониторинг за состоянием водных объектов;

– организация системы удаления жидких коммунальных отходов из частного сектора и садоводческих товариществ;

– при размещении новых предприятий предпочтение отдавать объектам,  применяющим маловодные и безводные технологии;

– установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

– благоустройство территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

К основным организационно-планировочным мероприятиям по охране поверхностных вод от загрязнения, истощения и засорения относится:

- вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- соблюдение режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

# 11.3. Охрана подземных вод и почв

Для осуществления водоснабжения населения качественной питьевой водой необходимо провести реконструкцию водопроводных сетей в населенных пунктах поселения.

Охрана подземных вод в целом включает в себя два аспекта – охрану их от истощения и загрязнения. В связи с небольшим отбором подземных вод проблема их истощения в настоящее время не актуальна.

При этом в сфере охраны подземных вод на расчетный период необходимо:

- соблюдение режима использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (артезианских скважин);

- выполнить оценку запасов подземных вод и получить лицензию на право пользования недрами (в том числе привлечь к лицензированию всех водопользователей);

- организовать установку индивидуальных герметичных септиков в неканализованных населённых пунктах, в том числе с использованием биофильтров (вблизи водоохранных и санитарно-защитных зон);

- ввести ограничения на применение ядохимикатов, удобрений, организовать утилизацию навоза фермерских хозяйств.

В сфере охраны почв необходимо организовать:

- утилизацию, обезвреживание и экологически безопасное захоронение отходов производства и потребления, а также биологических отходов;

- систему выявления и оперативной ликвидации стихийных несанкционированных свалок;

- развитие системы сбора вторичных ресурсов с привлечением заинтересованных в их приёме и дальнейшем использовании организаций;

- мониторинг состояния почв в жилых зонах, зонах влияния автотранспорта.

В целях сохранения плодородного слоя почвенного покрова необходимо:

- в проектах прокладки подземных инженерных сетей в зоне зеленых насаждений и на территориях, где имеются плодородный слой и торф, предусматривать мероприятия по восстановлению плодородия почвы;

- производить все земляные работы только после получения разрешения на право производства земляных работ. Работы, производимые после истечения срока, указанного в разрешении, приравнивать к работам, производимым без разрешения;

- срезать, перемещать и складировать в специально выделенных местах растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей.

Рекультивация стихийных свалок на территории поселения положительным образом скажется на состоянии почвенного покрова, подземных и поверхностных вод и атмосферного воздуха.

# 11.4. Влияние планируемых объектов на окружающую среду

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду с целью выявления, анализа и учёта прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду.

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ).

Ориентировочная СЗЗ от промышленных и агропромышленных предприятий III–V класса опасности, планируемых к размещению на территории Заклинского сельского поселения, составляет 300–50 м.

Строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий и сооружений хозяйственного назначения в большинстве случаев негативно влияют на водные биоресурсы и среду их обитания. В соответствии с законодательством, при проектировании и работе на данных объектах предусматриваются мероприятия, максимально предотвращающие последствия вредного воздействия.

При размещении на территории Заклинского сельского поселения объектов инженерной инфраструктуры и промышленного комплекса, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в целях предотвращения или снижения воздействия своей деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания будут учтены нормы, содержащихся в постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384.

# 12. Предложения по изменению границ земель различных категорий.

# 12.1. Земли населенных пунктов

Планируется перевод в земли населенных пунктов 20,5 га из категории земель особо охраняемых территорий и объектов – обоснование в разделе 12.3 и 9,21 га из категории земель сельскохозяйственного назначения – обоснование в разделе 12.4.

Таблица 12.1.1. Сведения о площадях земель различных категорий, планируемых к переводу в земли населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Площадь населенного пункта, га | Площадь земель, планируемых к переводу в земли населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая | всего | в том числе, из категории земель особо охраняемых территорий и объектов | в том числе, из земель сельскохозяйственного назначения |
| 1. | Д. Мерёво | 83,97 | 104,47 | 20,50 | 20,50 | - |
| 2. | Д. Заклинье | 178,18 | 186,54 | 8,36 | - | 8,36 |
| 3. | Д. Турово | 199,56 | 200,41 | 0,85 | - | 0,85 |
|  | Всего |  |  | 29,71 | 20,50 | 9,21 |

# 12.2. Земли лесного фонда

# 12.2.1. Перевод земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Таблица 12.2.1.1. Сведения о землях лесного фонда, планируемых к переводу в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

| Местоположение участка, его кадастровый номер | Площадь переводимых земель, га | Планируемая функциональная зона | Обоснование перевода |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Земельный участок (площадь 1,1 га) под канализационными очитными сооружениями д. Каменка. Участок расположен западнее д. Каменка. | 1,1 | Инженерная зона | Земельный участк, площадью 1,1 га, расположен: 216 квартал Жельцевского участкового лесничества Лужского лесничества. Современное использования земельного участка противоречит целевому назначению земель лесного фонда |
| Земельный участок (площадь 1,7 га) под существующим кладбищем севернее д. Заплотье. | 1,7 | Зона кладбищ | Земельный участк, площадью 1,7 га, расположен: 237 квартал Жельцевского участкового лесничества Лужского лесничества. Современное использования земельного участка противоречит целевому назначению земель лесного фонда |
| Всего | 2,8 |  |  |

Использование земельных участков обозначенных в таблице 12.2.1.1 под развитие инженерной зоны вступит в силу только после перевода земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

# 12.3. Земли особо охраняемых территорий и объектов

# Перевод земель особо охраняемых территорий и объектов в земли населенных пунктов

Таблица 12.3.1.1. Участки, планируемые к переводу из земель особо охраняемых территорий и объектов в земли населенных пунктов

| Местоположение | Площадь, га | Планируемые функциональные зоны | Обоснование перевода |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Западнее д. Мерёво | 20,50 | Общественно-деловая зона | Кадастровый номер участка – 47:29:0656001:489 (площадь участка 20, 50 га). Разрешенное использование – общественно-деловое назначение. Согласно письму комита по образованию Правительства Санкт-Петербурга (исх. от 17.10.2018 № 1225 в администрацию Лужского муниципального района) на базе детского оздоровительного комплекса «Зеленый огонек», структурного подразделения Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» планируется строительство школы на 450 мест для обучающихся с 1-10 классы, с условием безбарьерной (доступной) среды. В рамках генерального плана, планируется перевод земельного участка площадью 20,50 га в земли населенных пунктов. |
| Всего | 20,50 |  |  |

# 12.4. Земли сельскохозяйственного назначения

# Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

Таблица 12.4.1.1. Участки, планируемые к переводу из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

| Местоположение | Площадь, га | Планируемые функциональные зоны | Обоснование перевода |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Восточнее д. Заклинье | 1,52 | Жилая зона | Кадастровый номер участка – 47:29:0657001:139 (площадь участка 1,52 га). Разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства. Заявление собственника земельного участка имеется.* Земельный участок планируется под предоставление гражданам для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» и законом Ленинградской области от 170.7.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области». |
| Юго-восточнее д. Заклинье | 6,84 | Производственная зона | Кадастровый номер участка – 47:29:0657001:105 (площадь участка 6,84 га). Разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства. Заявление собственника земельного участка имеется* Планируется размещение объекта пищевой промышленности, в том числе переработка сельскохозяйственной продукции. |
| Северо-восточнее д. Турово | 0,85 | Улично-дорожная сеть | Земельный участок площадью 0,85 га примыкает к существующему жилому массиву и по факту используется как улица, является продолжением ул. Пионерской. В рамках генерального плана, планируется перевод земельного участка площадью 0,85 га в земли населенных пунктов с целью транспортного обслуживания населения д. Турово. |
| Всего | 9,21 |  |  |

*Примечание: Заявление собственника земельного участка и правоустанавливающие документы на земельные участки размещены в материалах по обоснованию - Том 1 Исходные данные.

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 355. Лужский муниципальный район в соответствии с природно-хозяйственными и экономическими условиями по оценке земель сельскохозяйственного назначения занимает 8 место среди муниципальных районов Ленинградской области.

Средний удельный показатель кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в Лужском муниципальном районе составляет 5,88 руб./м2, что ниже среднего показателя по области – 5,93 руб./м2.

Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Заклинского сельского поселения не утвержден.

# 13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории поселения

При реализации мероприятий и предложений, обозначенных в генеральном плане Заклинского сельского поселения, а также мероприятий, учтенных в схеме территориального планирования Лужского муниципального района и схеме территориального планирования Ленинградской области в части Заклинского сельского поселения, к 2040 году уровень обеспеченности населённых пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры будет иметь положительную динамику относительно существующего положения.

Размещение новых предприятий агропромышленного комплексов позволит создать новые рабочие места, что частично решит проблему оттока молодежи из поселения, а также привлечет новых квалифицированных специалистов.

Численности населения Заклинского сельского поселения к 2025 году составит – 5565 чел., к 2040 году – до 6400 чел.

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда населения вырастет с 31,3 до 42,0 м2 на чел.

Строительство объектов образования обеспечит нормативную обеспеченность населения образовательными учреждениями.

Строительство новых спортивных объектов обеспечит нормативную обеспеченность населения спортивными сооружениями. Будут созданы условия для развития физкультуры и спорта в поселении, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, вовлечения большей доли молодёжи в спортивную жизнь поселения.

Размещение подростковых клубов в учреждениях культуры качественно повысит работу с молодежью, площадь объектов будет соответствовать нормативу.

Строительство объектов регионального значения – ФАП в д. Турово и д. Заклинье, повысит обслуживание населения поселения в сфере здравоохранения.

Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктур будет способствовать улучшению качества жизни населения в указанных сферам. Проведение мероприятий в сфере охраны окружающей среды будет способствовать снижению негативного воздействия процессов хозяйственной деятельности на окружающую среду и оздоровление компонентов окружающей среды, в том числе: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв.

Рекультивация несанкционированных свалок позволит улучшить экологическое состояние территории.

Развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения будет способствовать сохранению природных объектов и развитию экологического туризма.

Сохранение объектов культурного наследия на территории поселения будет способствовать развитию познавательного туризма на  территории поселения.

Последовательная реализация мероприятий генерального плана будет способствовать устойчивому развитию территории поселения.

# 14. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | На 01.01.2019 | На 2025 г. | На 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН | га | 22485,4 | 22485,4 | 22485,4 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1638,15 | 1667,86 | 1667,86 |
| 1.1.1. | д. Берег | га | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 1.1.2. | д. Бетково | га | 43,36 | 43,36 | 43,36 |
| 1.1.3. | д. Большие Изори | га | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| 1.1.4. | д. Выбор | га | 41,28 | 41,28 | 41,28 |
| 1.1.5. | д. Вычелобок | га | 58,20 | 58,20 | 58,20 |
| 1.1.6. | д. Горушка | га | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
| 1.1.7. | д. Жеребуд | га | 49,05 | 49,05 | 49,05 |
| 1.1.8. | д. Заклинье | га | 178,18 | 186,54 | 186,54 |
| 1.1.9. | д. Замошье | га | 40,03 | 40,03 | 40,03 |
| 1.1.10. | д. Запишенье | га | 29,76 | 29,76 | 29,76 |
| 1.1.11. | д. Заплотье | га | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
| 1.1.12. | д. Заполье 1 | га | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| 1.1.13. | д. Заполье 2 | га | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 1.1.14. | д. Затуленье | га | 77,08 | 77,08 | 77,08 |
| 1.1.15. | д. Калищи | га | 41,80 | 41,80 | 41,80 |
| 1.1.16. | д. Каменка | га | 84,14 | 84,14 | 84,14 |
| 1.1.17. | д. Келло | га | 17,41 | 17,41 | 17,41 |
| 1.1.18. | д. Колодно | га | 52,37 | 52,37 | 52,37 |
| 1.1.19. | д. Костково | га | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 1.1.20. | д. Крюково | га | 28,64 | 28,64 | 28,64 |
| 1.1.21. | д. Мерёво | га | 83,97 | 104,47 | 104,47 |
| 1.1.22. | д. Нелаи | га | 73,58 | 73,58 | 73,58 |
| 1.1.23. | д. Онежицы | га | 24,05 | 24,05 | 24,05 |
| 1.1.24. | д. Павшино | га | 17,63 | 17,63 | 17,63 |
| 1.1.25. | д. Подгородье | га | 31,20 | 31,20 | 31,20 |
| 1.1.26. | д. Путятино | га | 21,42 | 21,42 | 21,42 |
| 1.1.27. | д. Раковно | га | 64,84 | 64,84 | 64,84 |
| 1.1.28. | д. Слапи | га | 143,05 | 143,05 | 143,05 |
| 1.1.29. | д. Смёшино | га | 39,11 | 39,11 | 39,11 |
| 1.1.30. | п. ст. Смычково | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1.1.31. | д. Сырец | га | 50,13 | 50,13 | 50,13 |
| 1.1.32. | д. Турово | га | 199,56 | 200,41 | 200,41 |
| 1.2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 7395,12 | 7385,91 | 7385,91 |
| 1.3. | Земли лесного фонда | га | 11772,97 | 11770, 17 | 11770,17 |
| 1.4. | Земли водного фонда | га | 755,22 | 755,22 | 755,22 |
| 1.5. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 119,94 | 99,44 | 99,44 |
| 1.6. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 401,95 | 404,75 | 404,75 |
| 1.7. | Земли запаса | га | 402,05 | 402,05 | 402,05 |
| 2. | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН | га | 1638,15 | 1667,86 | 1667,86 |
| 2.1. | Общая площадь земель в границах д. Берег | га | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| 2.1.1. | Жилые зоны |
| 2.1.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 2.1.2. | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 2.1.2.1. | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 2.1.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.1.3.1. | зона транспортной инфраструктуры | га | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 2.1.4. | Иные зоны |
| 2.1.4.1. | зона природного ландшафта | га | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| 2.1.5. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 2.2. | Общая площадь земель в границах д. Бетково | га | 43,36 | 43,36 | 43,36 |
| 2.2.1. | Жилые зоны |
| 2.2.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 39,84 | 39,21 | 39,21 |
| 2.2.2. | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 2.2.2.1. | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 2.2.3 | Зона рекреационного назначения |
| 2.2.3.1. | зона отдыха | га | - | 0,63 | 0,63 |
| 2.2.4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.2.4.1. | зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,24 | 0,24 |
| 2.2.5. | Иные зоны |
| 2.2.5.1. | зона природного ландшафта | га | 1,56 | 1,32 | 1,32 |
| 2.2.6. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 2.3. | Общая площадь земель в границах д. Большие Изори | га | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| 2.3.1. | Жилые зоны |
| 2.3.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 27,63 | 27,63 | 27,63 |
| 2.3.2. | Иные зоны |
| 2.3.2.1. | зона природного ландшафта | га | 5,36 | 5,36 | 5,36 |
| 2.3.3. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 2.4. | Общая площадь земель в границах д. Выбор | га | 41,28 | 41,28 | 41,28 |
| 2.4.1. | Жилые зоны |
| 2.4.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 2.4.2. | Иные зоны |
| 2.4.2.1. | зона природного ландшафта | га | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
| 2.4.3. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.5. | Общая площадь земель в границах д. Вычелобок | га | 58,20 | 58,20 | 58,20 |
| 2.5.1. | Жилые зоны |
| 2.5.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 41,39 | 41,39 | 41,39 |
| 2.5.1.2. | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 2.5.2. | Общественно-деловые зоны | га | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.5.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.5.3.1. | зона транспортной инфраструктуры | га | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 2.5.4. | Зоны специального назначения |
| 2.5.4.1. | зона кладбищ | га | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 2.5.6. | Иные зоны |
| 2.5.6.1. | зона природного ландшафта | га | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
| 2.5.7. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 2.6. | Общая площадь земель в границах д. Горушка | га | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
| 2.6.1. | Жилые зоны |
| 2.6.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| 2.6.2. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 2.7. | Общая площадь земель в границах д. Жеребуд | га | 49,05 | 49,05 | 49,05 |
| 2.7.1. | Жилые зоны |
| 2.7.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
| 2.7.2. | Зона сельскохозяйственного использования |
| 2.7.2.1. | зона огородничества | га | 8,36 | 8,36 | 8,36 |
| 2.7.3. | Иные зоны |
| 2.7.3.1. | зона природного ландшафта | га | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 2.7.4. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 2.8. | Общая площадь земель в границах д. Заклинье | га | 178,18 | 186,54 | 186,54 |
| 2.8.1. | Жилые зоны |
| 2.8.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 85,87 | 88,83 | 88,83 |
| 2.8.1.2. | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 2,85 | 6,29 | 6,29 |
| 2.8.1.3. | зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 8,63 | 8,63 | 8,63 |
| 2.8.2. | Общественно-деловые зоны | га | 6,93 | 7,54 | 7,54 |
| 2.8.3. | Зона рекреационного назначения |
| 2.8.3.1. | зона озелененных территорий общего пользования | га | - | 2,80 | 2,80 |
| 2.8.4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.8.4.1. | производственная зона | га | 24,96 | 31,8 | 31,8 |
| 2.8.4.2. | коммунально-складская зона | га | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| 2.8.4.3. | зона инженерной инфраструктуры | га | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 2.8.4.4. | зона транспортной инфраструктуры | га | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 2.8.5. | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 2.8.5.1. | Зоны огородничества | га | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| 2.8.6. | Иные зоны |
| 2.8.6.1. | зона природного ландшафта | га | 21,65 | 13,16 | 13,36 |
| 2.8.7. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
| 2.9. | Общая площадь земель в границах д. Замошье | га | 40,03 | 40,03 | 40,03 |
| 2.9.1. | Жилые зоны |
| 2.9.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 34,37 | 34,37 | 34,37 |
| 2.9.2. | Зоны рекреационного назначения |
| 2.9.2.1. | зона отдыха | га | - | 1,51 | 1,51 |
| 2.9.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.9.3.1. | зона транспортной инфраструктуры | га | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 2.9.4. | Иные зоны |
| 2.9.4.1. | зона природного ландшафта | га | 3,36 | 1,85 | 1,85 |
| 2.9.5. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 2.10. | Общая площадь земель в границах д. Запишенье | га | 29,76 | 29,76 | 29,76 |
| 2.10.1. | Жилые зоны |
| 2.10.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 25,82 | 25,82 | 25,82 |
| 2.10.2. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.10.2.1. | зона транспортной инфраструктуры | га | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2.10.2.2. | зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,39 | 0,39 |
| 2.10.3. | Иные зоны |
| 2.10.3.1. | зона природного ландшафта | га | 2,84 | 2,45 | 2,45 |
| 2.10.4. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 2.11. | Общая площадь земель в границах д. Заплотье | га | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
| 2.11.1. | Жилые зоны |
| 2.11.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
| 2.11.2. | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 2.11.2.1. | зона огородничества | га | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 2.11.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.11.3.1. | зона транспортной инфраструктуры | га | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 2.11.4. | Иные зоны |
| 2.11.4.1. | зона природного ландшафта | га | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| 2.11.5. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 2.12. | Общая площадь земель в границах д. Заполье1 | га | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| 2.12.1. | Жилые зоны |
| 2.12.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
| 2.12.2. | Иные зоны |
| 2.12.2.1. | зона природного ландшафта | га | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 2.12.3. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 2.13. | Общая площадь земель в границах д. Заполье2 | га | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 2.13.1. | Жилые зоны |
| 2.13.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 17,41 | 17,41 | 17,41 |
| 2.13.2. | Иные зоны |
| 2.13.2.1. | зона природного ландшафта | га | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 2.13.3. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 2.14. | Общая площадь земель в границах д. Затуленье | га | 77,08 | 77,08 | 77,08 |
| 2.14.1. | Жилые зоны |
| 2.14.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
| 2.14.2. | Зона рекреационного назначения |
| 2.14.2.1. | зона озелененных территорий общего пользования | га | 2,54 | 0,65 | 0,65 |
| 2.14.2.2. | зона отдыха | га | - | 1,89 | 1,89 |
| 2.14.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.14.3.1. | зона транспортной инфраструктуры | га | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 2.14.4. | Иные зоны |
| 2.14.4.1. | зона природного ландшафта | га | 34,41 | 34,41 | 34,41 |
| 2.14.5. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 2.15. | Общая площадь земель в границах д. Калищи | га | 41,80 | 41,80 | 41,80 |
| 2.15.1. | Жилые зоны |
| 2.15.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 33,28 | 33,28 | 33,28 |
| 2.15.2. | Иные зоны |
| 2.15.2.1. | зона природного ландшафта | га | 6,68 | 6,68 | 6,68 |
| 2.15.3. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 2.16. | Общая площадь земель в границах д. Каменка | га | 84,14 | 84,14 | 84,14 |
| 2.16.1. | Жилые зоны |
| 2.16.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 45,79 | 46,80 | 46,80 |
| 2.16.1.2. | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| 2.16.2. | Общественно-деловые зоны | га | 3,06 | 3,94 | 3,94 |
| 2.16.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.16.3.1. | коммунально-складская зона | га | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 2.16.3.2. | зона инженерной инфраструктуры | га | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 2.16.3.3. | зона транспортной инфраструктуры | га | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 2.16.4. | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 2.16.4.1. | зона огородничества | га | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 2.16.5. | Зона специального назначения |
| 2.16.5.1. | зона кладбищ | га | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 2.16.5.2. | зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 3,34 | 3,34 |
| 2.16.6. | Иные зоны |
| 2.16.6.1. | зона природного ландшафта | га | 12,60 | 7,37 | 7,37 |
| 2.16.7. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 2.17. | Общая площадь земель в границах д. Келло | га | 17,41 | 17,41 | 17,41 |
| 2.17.1. | Жилые зоны |
| 2.17.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 15,49 | 15,49 | 15,49 |
| 2.17.2. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.17.2.1. | зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,28 | 0,28 |
| 2.17.3. | Иные зоны |
| 2.17.3.1. | зона природного ландшафта | га | 0,74 | 0,46 | 0,46 |
| 2.17.4. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 2.18. | Общая площадь земель в границах д. Костково | га | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 2.18.1. | Жилые зоны |
| 2.18.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 15,24 | 15,24 | 15,24 |
| 2.18.2. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 2.19. | Общая площадь земель в границах д. Колодно | га | 52,37 | 52,37 | 52,37 |
| 2.19.1. | Жилые зоны |
| 2.19.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 47,20 | 47,20 | 47,20 |
| 2.19.2 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.19.2.1. | зона транспортной инфраструктуры | га | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 2.19.2.2. | зона инженерной инфраструктуры | га | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2.19.3. | Иные зоны |
| 2.19.3.1. | зона природного ландшафта | га | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 2.19.4. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 2.20. | Общая площадь земель в границах д. Крюково | га | 28,64 | 28,64 | 28,64 |
| 2.20.1. | Жилые зоны |
| 2.20.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 26,13 | 26,13 | 26,13 |
| 2.20.2. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.20.2.1. | зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,67 | 0,67 |
| 2.20.3. | Иные зоны |
| 2.20.3.1. | зона природного ландшафта | га | 1,50 | 0,83 | 0,83 |
| 2.20.4. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 2.21. | Общая площадь земель в границах д. Мерёво | га | 83,97 | 104,47 | 104,47 |
| 2.21.1. | Жилые зоны |
| 2.21.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 60,78 | 63,20 | 63.20 |
| 2.21.1.2. | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 2.21.2. | Общественно-деловые зоны | га | 0,22 | 20,72 | 20,72 |
| 2.21.3. | Зона рекреационного назначения |
| 2.21.3.1. | зона озелененных территорий общего пользования | га | - | 2,08 | 2,08 |
| 2.21.3.2. | зона отдыха | га | - | 2,42 | 2,42 |
| 2.21.4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.21.4.1. | зона инженерной инфраструктуры | га | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.21.5. | Иные зоны |
| 2.21.5.1. | зона природного ландшафта | га | 16,78 | 9,86 | 9,86 |
| 2.21.6. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 2.22. | Общая площадь земель в границах д. Нелаи | га | 73,58 | 73,58 | 73,58 |
| 2.22.1. | Жилые зоны |
| 2.22.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 59,78 | 63,90 | 63,90 |
| 2.22.1.2. | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 2.22.2. | Общественно-деловые зоны | га | 0,11 | 0,23 | 0,23 |
| 2.22.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.22.3.1. | зона инженерной инфраструктуры | га | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 2.22.3.2. | зона транспортной инфраструктуры | га | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 2.22.4. | Зона рекреационного назначения |
| 2.22.4.1. | зона озелененных территорий общего пользования | га | - | 0,33 | 0,33 |
| 2.22.5. | Иные зоны |
| 2.22.5.1. | зона природного ландшафта | га | 5,18 | 1,11 | 1,11 |
| 2.22.6. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
| 2.23. | Общая площадь земель в границах д. Онежицы | га | 24,05 | 24,05 | 24,05 |
| 2.23.1. | Жилые зоны |
| 2.23.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 24,05 | 24,05 | 24,05 |
| 2.23.2. | Иные зоны |
| 2.23.2.1. | зона природного ландшафта | га | 15,69 | 15,69 | 15,69 |
| 2.23.3. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 2.24. | Общая площадь земель в границах д. Павшино | га | 17,63 | 17,63 | 17,63 |
| 2.24.1. | Жилые зоны |
| 2.24.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
| 2.24.2. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.24.2.1. | зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,30 | 0,30 |
| 2.24.3. | Зоны специального назначения |
| 2.24.3.1. | зона кладбищ | га | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2.24.4. | Иные зоны |
| 2.24.4.1. | зона природного ландшафта | га | 6,97 | 6,67 | 6,67 |
| 2.24.5. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 2.25. | Общая площадь земель в границах д. Подгородье | га | 31,20 | 31,20 | 31,20 |
| 2.25.1. | Жилые зоны |
| 2.25.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 23,68 | 23,68 | 23,68 |
| 2.25.1.2. | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2.25.2. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.25.2.1. | зона инженерной инфраструктуры | га | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2.25.2.2. | зона транспортной инфраструктуры | га | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2.25.3. | Иные зоны |
| 2.25.3.1. | зона природного ландшафта | га | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| 2.25.4. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 2.26. | Общая площадь земель в границах д. Путятино | га | 21,42 | 21,42 | 21,42 |
| 2.26.1. | Жилые зоны |
| 2.26.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 2.26.2. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.26.2.1. | зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,20 | 0,20 |
| 2.26.3. | Иные зоны |
| 2.26.3.1. | зона природного ландшафта | га | 11,50 | 11,30 | 11,30 |
| 2.26.4. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2.27. | Общая площадь земель в границах д. Раковно | га | 64,84 | 64,84 | 64,84 |
| 2.27.1. | Жилые зоны |
| 2.27.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 48,93 | 48,93 | 48,93 |
| 2.27.1.2. | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2.27.2. | Общественно-деловые зоны | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2.27.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.27.3.1. | зона инженерной инфраструктуры | га | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2.27.3.2. | зона транспортной инфраструктуры | га | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 2.27.4. | Зоны специального назначения |
| 2.27.4.1. | зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 3,43 | 3,43 |
| 2.27.5. | Иные зоны |
| 2.27.5.1. | зона природного ландшафта | га | 11,00 | 7,57 | 7,57 |
| 2.27.6. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 2.28. | Общая площадь земель в границах д. Слапи | га | 143,05 | 143,05 | 143,05 |
| 2.28.1. | Жилые зоны |
| 2.28.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 91,09 | 101,70 | 101,70 |
| 2.28.2. | Общественно-деловые зоны | га | 0,34 | 4,15 | 4,15 |
| 2.28.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.28.3.1. | производственная зона | га | - | 3,84 | 3,84 |
| 2.28.3.2. | зона транспортной инфраструктуры | га | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 2.28.4. | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 2.28.4.1. | зона садоводческих некоммерческих объединений граждан | га | 9,37 | 9,37 | 9,37 |
| 2.28.4.2. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 6,32 | - | - |
| 2.28.5. | Иные зоны |
| 2.28.5.1. | зона природного ландшафта | га | 24,45 | 12,51 | 12,51 |
| 2.28.6. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
| 2.29. | Общая площадь земель в границах д. Смёшино | га | 39,11 | 39,11 | 39,11 |
| 2.29.1. | Жилые зоны |
| 2.29.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 13,48 | 13,48 | 13,48 |
| 2.29.2. | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 2.29.2.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 16,46 | 16,46 | 16,46 |
| 2.29.3. | Зона специального назначения |
| 2.29.3.1. | зона кладбищ | га | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2.29.4. | Иные зоны |
| 2.29.4.1. | зона природного ландшафта | га | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 2.29.5. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 2.30. | Общая площадь земель в границах п. ст. Смычково | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2.30.1. | Жилые зоны |
| 2.30.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.30.2. | Иные зоны |
| 2.30.2.1. | зона природного ландшафта | га | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 2.30.3. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.31. | Общая площадь земель в границах д. Сырец | га | 50,13 | 50,13 | 50,13 |
| 2.31.1. | Жилые зоны |
| 2.31.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 41,09 | 41,09 | 41,09 |
| 2.31.1.2. | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2.31.2. | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 2.31.2.1. | зона огородничества | га | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 2.31.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.31.3.1. | коммунально-складская зона | га | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 2.31.3.2. | зона транспортной инфраструктуры | га | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 2.31.3.3. | зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,13 | 0,13 |
| 2.31.4. | Зоны специального назначения |
| 2.31.4.1. | зона кладбищ | га | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 2.31.5. | Иные зоны |
| 2.31.5.1. | зона природного ландшафта | га | 1,49 | 1,36 | 1,36 |
| 2.31.6. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 2.32. | Общая площадь земель в границах д. Турово | га | 199,56 | 200,41 | 200,41 |
| 2.32.1. | Жилые зоны |
| 2.32.1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 147,56 | 153,6 | 153,6 |
| 2.32.1.2. | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 2.32.2. | Общественно-деловые зоны | га | - | 1,21 | 1,21 |
| 2.32.3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2.32.3.1. | производственная зона | га | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 2.32.3.2. | коммунально-складская зона | га | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 2.32.3.3. | зона инженерной инфраструктуры | га | 0,63 | 1,26 | 1,26 |
| 2.32.3.4. | зона транспортной инфраструктуры | га | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| 2.32.4. | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 2.32.4.1. | зона садоводческих некоммерческих объединений граждан | га | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 2.32.5 | Зоны специального назначения |
| 2.32.5.1 | зона кладбищ | га | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| 2.32.6. | Иные зоны |
| 2.32.6.1. | зона природного ландшафта | га | 12,45 | 4,57 | 4,57 |
| 2.32.7. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 19,91 | 20,76 | 20,76 |
| III. | ЗОНЫ ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |
| 3.1. | Зоны рекреационного назначения |
| 3.1.1. | зона отдыха | га | 119,94 | 99,44 | 99,44 |
| 3.2. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 3.2.1. | производственная зона | га | 27,15 | 27,15 | 27,15 |
| 3.2.2. | зона инженерной инфраструктуры | га | 1,46 | 2,56 | 2,56 |
| 3.2.3. | зона транспортной инфраструктуры | га | 149,93 | 149,93 | 149,93 |
| 3.3. | Зона сельскохозяйственного использования |
| 3.3.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 6745,55 | 6743,18 | 6743,18 |
| 3.3.2. | производственная зона сельскохозяйственных назначения | га | 228,25 | 221,41 | 221,41 |
| 3.3.3. | зона садоводческих некоммерческих объединений граждан | га | 421,32 | 421,32 | 421,32 |
| 3.4. | Зона режимных территорий | га | 234,18 | 234,18 | 234,18 |
| IV. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4.1. | Численность населения – всего | чел. | 4818 | 5565 | 6400 |
| 4.2. | Возрастная структура населения |
| 4.2.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 724 | 835 | 1024 |
|  |  | % | 15 | 15 | 16 |
| 4.2.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 2717 | 3175 | 3648 |
|  |  | % | 56,4 | 57 | 57 |
| 4.2.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1377 | 1558 | 1728 |
|  |  | % | 28,6 | 28 | 27 |
| V. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 5.1. | Средняя обеспеченность постоянного населения общей площадью | м2/чел. | 31,3 | 42,0 | 42,0 |
| 5.2. | Общий объем жилищного фонда – всего: в том числе: | м2 | 151048,0 | 233700,0 | 268800,0 |
| 5.2.1. | индивидуальные жилые дома | м2 | 80483,0 | 153783 | 188883 |
| 5.2.2. | многоквартирные жилые дома | м2 | 70565 | 85965 | 85965 |
| 5.3. | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | - | 88,7 | 123,8 |
| 5.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | 6,048 | 6,048 |
| VI. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 6.1. | Объекты образования |
| 6.1.1. | дошкольного образования | мест | 134 | 254 | 294 |
| 6.1.2. | общего образования | мест | 304 | 304 | 304 |
| 6.2. | Объекты здравоохранения |
| 6.2.1. | мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 100 | 200 | 200 |
| 6.3. | Объекты социальной защиты | мест | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 6.4.1. | спортивные залы | м2 |  |  |  |
| 6.4.2. | плоскостные спортивные сооружения | м2 | 11375 | 11875 | 14125 |
| 6.4.3. | бассейны | м2 зеркала воды | 250 | 250 | 250 |
| 6.5. | Объекты культуры клубного типа | мест | 550 | 550 | 750 |
| 6.6. | Учреждения молодежной политики (подростковые клубы) | единиц/м2 | - | 2/160 | 2/160 |
| 6.7. | Объекты розничной торговли (исключая розничные рынки) | м2 торговой площади | 1248 | 1248 | 1248 |
| 6.8. | Объекты общественного питания | мест | 25 | 100 | 231 |
| 6.9. | Учреждения бытового обслуживания |
| 6.9.1. | бани | мест | - | 45 | 45 |
| VII. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 7.1. | Протяженность автомобильных дорог в границах поселения |
| 7.1.1. | регионального значения | км | 70,92 | 70,92 | 70,92 |
| 7.1.2. | местного значения муниципального района | км | 19,70 | 19,70 | 19,70 |
| 7.2. | Протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах | км | 52,85 | 68,35 | 70,91 |
| VIII. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 8.1. | Водоснабжение |
| 8.1.1. | расходы воды среднесуточные – всего в том числе: | м3/сут | 415,3 | 936,9 | 946,9 |
| 8.1.2. | среднесуточное водопотребление на человека: | л/сут | 86,2 | 145,5 | 126,7 |
| 8.1.3. | протяженность сетей | км | 26,9 | 36,1 | 36,1 |
| 8.2. | Канализация |
| 8.2.1. | объем водоотведения среднесуточный – всего | м3/сут | 355,1 | 665,0 | 675,0 |
| 8.2.2. | производительность очистных сооружений | м3/сут | 700 + 700 | 700 + 700 | 700 + 700 |
| 8.2.3. | протяженность сетей | км | 11,0 | 11,6 | 11,6 |
| 8.3. | Электроснабжение |
| 8.3.1. | потребность населения в электроэнергии | млн. кВт·ч/год | 10,46 | 12,46 | 13,89 |
| 8.3.2. | мощность трансформаторов ПС 35 кВ | ПС 110/35/10 кВ № 48 «Луга» 2∙63 МВ∙А, ПС 110/10 кВ № 290 «Сырец» 2∙2,5 МВ∙А, ПС 35/10 кВ № 39 «Пионерская» 2,5+1,8 МВ∙А |
| 8.4. | Теплоснабжение |
| 8.4.1. | производительность источников теплоснабжения | Гкал/ч | 10,042 2,579 0,6 | 10,042 2,579 0,3 | 10,042 2,579 0,3 |
| 8.4.2. | протяженность сетей теплоснабжения | км | 5,0 | 5,57 | 5,57 |
| 8.5. | Газоснабжение |
| 8.5.1. | потребление природного сетевого газа населением | тыс. м3/год | 7810,0 | 28831,9 | 32842,9 |
| 8.5.2. | протяженность межпоселкового газопровода | км | 6,2 | 51,0 | 79,2 |
| 8.5.3. | протяженность распределительных газопроводов | км | 7,97 | 83,77 | 106,47 |
| IХ. | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |
| 9.1. | Количество образующихся твердых коммунальных отходов | м3/год | 8990 | 16383 | 18841 |
| Х. | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| 10.1. | Пожарный водоем | единиц | 13 | 16 | 16 |

Географические координаты 58º  41′ С.Ш., 29º 59′ В.Д.

2 Географические координаты 58º  47′ С.Ш., 30º 07′ В.Д.