ЗУ «Низовская»

| Муниципальный район/Городской округ | Лужский муниципальный район |
| --- | --- |
| Адрес | Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Мшинское сельское поселение, примыкает с востока к дер. Низовская |
| Категория земель | Земли запаса, генеральным планом запланирован перевод в земли промышленности |
| Класс опасности | III-IV |
| Собственник: |
| Наименование | Неразграниченная государственная собственность |
| Контактное лицо | Лысакова Светлана Валериевна, тел. (813- 72) 2-37-75, kumiluga@yandex.ru |
| Направление использования | Для размещения объектов производственного назначения |
| Функциональный приоритет площадки | Не определен |
| Расстояние до КАД Санкт-Петербурга, км | 92 |
| Водоснабжение: |
| Наличие | Нет |
| Характеристики | Требуется организация локального источника водоснабжения |
| Канализация: |
| Наличие | Нет |
| Характеристики | Требуется организация локального водоотведения. Расстояние до объекта или сети водоотведения, 1км. Водоотведение осуществляет МУП ЛМР «Лужский водоканал» |
| Электроснабжение: |
| Наличие | Нет |
| Характеристики | Возможно подключение по существующей линии 10кВ. По территории площадки проходят ВЛ 110 кВ, 330 кВ. Подключение от ПС-405 Низовская. Расстояние до головного объекта электроснабжения, 1,3км. Подключение и предоставление мощностей осуществляет Филиал публичного акционерного общества энергетики и электрификации «ЛЕНЭНЕРГО» «Кингисеппские электрические сети». |
| Газоснабжение: |
| Наличие | Нет |
| Характеристики | Возможно подключение. В 2020 году планируется газификация дер. Низовская. Подключение осуществляет филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» |
| Теплоснабжение: |
| Наличие | Нет |
| Характеристики | Возможно подключение. Теплоснабжение осуществляет ООО «Лужское тепло» |
| Варианты приобретения | Аренда/ собственность |
| Тип | Greenfield |
| Назначение | Промышленная зона |
| Инженерно-строительные условия | Территория, благоприятная для строительства. Рельеф площадки – спокойный, вид грунта – суглинок, глубина промерзания грунта – 1,5 м, возможность затопления - нет |
| Предприятия в непосредственной близости | На территории сельского поселения крупные и средние предприятия отсутствуют |
| Инженерная инфраструктура: |
| Расстояние до головного объекта электроснабжения, км | 1,3 |
| Расстояние до источника теплоснабжения, км | 1 |
| Расстояние до объекта или сети водоотведения, км | 1 |
| Транспортная инфраструктура: |
| Расстояние до автомобильной дороги с твердым покрытием, км | 0,8 |
| Расстояние до автомобильной дороги регионального значения, км | 0,8 (до автомобильной дороги регионального значения подъезд к ж/д ст. Низовская) |
| Расстояние до железнодорожных путей, км | 0,8 |
| Форма собственности | Не разграничена |
| Площадь инвестиционной площадки, га | 16,0 |
| Градостроительная документация во ФГИС ТП | Генеральный план Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержден решением совета депутатов от 23.04.2014 № 228 (номер документа 144160115, размещен 29.04.2014); Правила землепользования и застройки Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утверждены решением совета депутатов от 15.08.2014 № 245 (номер документа 1641106079, размещен 30.08.2016) |
| Дополнительные сведения |  |